## Slide 1
基于Topmetal的电流测量芯片
汇报人：李育杰
日 期：2023年10月22日

## Slide 2
目录
CONTENT
01
设计目的
02
基本原理
03
影响因素
04
进展和未来展望

## Slide 3
设计目的
PNE
第1部分
Basic Principle

## Slide 4
设计目的
● 开发一款高精度、大量程、多通道的像素阵列芯片，
专用于电流测量应用
● 实现在0-200pA范围内的电流测量，确保分辨率小
于0.01pA和准确性小于0.1pA
● 在200pA-10nA电流范围内，维持误差控制在10%以内，以适用多种半导体领域和相关应用

## Slide 5
基本原理
PART TWO
第2部分
Feasibility Analysis

## Slide 6
基本原理
● 电容积分
● 比较器Vref翻转
● 触发复位开关进行复位，同时计数器
的值+1
● 在一定时间内，进行多次积分
●

## Slide 7
影响因素
Influencing Factors of Current Measurement
PART THREE
第3部分

## Slide 8
影响因素
● 复位管漏电流对电流测量的影响
● 电荷注入对电流测量的影响
● 比较器每次翻转的过阈电压对电流测量的影响
● 复位时间对电流测量的影响
● 电容漏电对电流测量的影响
● MOS管的栅极漏电对电流测量的影响

## Slide 9
影响因素的ENC分析
PART ONE
3--1

## Slide 10
● 将低压NMOS的D级接
电源，其他三个端口接
地，测得各个管子的漏
电流如左图图所示，从
图中可以看出，这些管
子的漏电流都较大
MOSFET_LV

## Slide 11
MOSFET_HV
将高压NMOS的D级接电源，其他三个端口接地，测得各个管子的漏电流如左图图所示，从图中可以看出，这些管子的漏电流比低压管更大
●

## Slide 12
漏电流仿真
通过进一步改善电路设计，来降低复位管的漏电流。上图为单个NMOS漏电流仿真，从图中可以看出，最大漏电流已达fA级
●

## Slide 13
● 通过仿真，将前面的影响因素都计算出ENC
从表格可以看出，器件漏电等效电荷数基本为0，比较器的过阈电压和复位时间的等效电荷数大约为1-2个，影响最大的为电荷注入，但是也在可允许的范围内

## Slide 14
一致性分析
PART TWO
3--2
●电流为100p和200p的PVT与MC
●电流为10p和20p的PVT与MC
●电流为0.1p和0.2p的PVT与MC

## Slide 15
电流为100和200p的PVT与MC
Mean=-899.659u
Std Dev=123.026u
左图为电流为100p和200p的PVT与MC仿真情况，从图中可以看出，误差最大为0.11%。
●

## Slide 16
电流为10p和20p的PVT与MC
Mean：70.1254u
Std Dev：195.577u
●
左图为电流为10p和20p的PVT与MC仿真情况,从图中可以看出，误差最大为0.8%。

## Slide 17
电流为0.1p和0.2p的PVT与MC
Mean：-87.5995m
Std Dev:4.76063m
●
左图为电流为0.1p和0.2p的PVT与MC仿真情况，从图中可以看出此时的一致性较差，在温度为85情况下，漏电流已不受控制

## Slide 18
进展和未来展望
Influencing Factors of Current Measurement
PART THREE
第4部分

## Slide 19
√ 目前，单像素设计基本完成，从仿真结果来看，这套设计方案能够完成我们的设计目的。
 下一步，我们将着手设计一套实际的测试方案，以测定这些影响因素在流片后的芯片上的实际影响程度。
进展和未来展望

## Slide 20
谢 谢！