## Slide 1: GEM阻性读出性能研究
核探测与核电子学国家重点实验室
中国科学院高能物理研究所
报告人：修青磊

## Slide 2: 主要内容
阻性读出方法
阻性读出的模拟
基于GEM的测试结果
小结

## Slide 3: 阻性读出方法
阻性读出具有一定的抑制打火的能力，同时，利用电荷在阻性膜上的扩散作用，可以有效减少电子学路数。
由于电荷的扩散过程，收集时间会比金属读出稍慢一些
目前，常见的阻性读出方法主要有两种：
电容耦合读出
直接读出

## Slide 4: 阻性插值读出的发展
L1
L2
Q1
Q2
对于一根阻性条，电荷输入位置和电荷分配之间存在简单的线性关系
a
w
RL
RH
只有一些特殊的结构，才能满足电荷与位置之间的线性关系。
对于一个正方形的二维阻性平面，4个角上的电荷分配与电荷注入位置之间却不再是简单的线性关系。

## Slide 5: 二维阻性插值读出
单pad的四个读出结点收集的电荷可以对pad中心区域的hit有较好的重建效果(4极点方法)，为了消除单pad重建造成边界的畸变，需要用到周围pad收集的电荷信息
将三种不同的方法按一定权重加以平均，可以降低因为电荷扩散而引起的畸变
6极点方法
3极点方法
x4
x6

## Slide 6: 数值模拟
阳极阻性表面和最下面的GEM金属膜构成二维RC网络，可以 用扩散模型加以描述，利用该模型可以模拟电荷扩散的运动过程

## Slide 7: 时间特性
信号的总收集时间约几百ns。理论上可以在106Hz 计数率下工作

## Slide 8: 成像性能模拟
在模拟结果中，我们的重建算法可以把成像畸变压缩到一个很低的程度

## Slide 9: 探测器设计与制作
设计了基于GEM探测器的二维插值读出结构
阳极由高电阻平面（100kΩ/□）、低阻边界1kΩ/□）组成的pad构成
Pad尺寸为8x8mm2，低阻条宽度为200um

## Slide 10: 厚膜电路工艺
丝网印刷
烧结
版图设计
激光调阻
阻性膜制作工艺采用的是已经比较成熟的厚膜电路工艺，国内有多家工厂可以提供这类产品，无需开发新工艺
通过丝网印刷工艺将电阻，导线，绝缘体，保护膜等浆料印在氧化铝陶瓷基板上，然后在高温烧结炉中烧结得到所需器件。由于印刷浆料的组分不同，会形成1M， 100K，10K，1K等不同阻值的电阻或导体
传统的厚膜电阻会在最后用激光来微调电阻阻值，但这一步会破坏平面电阻的均匀性，并不符合我们的要求，所以我们不需要这一步。

## Slide 11: 电子学示意图

## Slide 12: 实际信号

## Slide 13: 重建参数的平场刻度

## Slide 14: 圆孔成像
刻度后的重建算法
基本可以无畸变的
重建图像

## Slide 15: 阻性Pad精细成像

## Slide 16: 探测器本征位置分辨
利用卷积拟合的方法测得
位置分辨为219um (FWHM)

## Slide 17: 电荷收集与能量分辨
Chart: 电荷收集效率
 | 78.6 | 95.6545 | 100

## Slide 18: 探测器性能测试
增益随GEM倍增高压升高而增大，为典型的指数关系
增益随感应区场强增大逐渐达到饱和
探测器可以在增益为3.5×104高增益下稳定工作
增益随倍增高压变化
增益随感应区场强变化

## Slide 19: GEM稳定性
Chart: 大气压 / 百帕
Chart: 修正增益
hour
Chart: 原始增益
数据来源：北京市气象局
初步修正后的稳定性

## Slide 20: 小结
研究了阻性插值读出结构的位置重建算法，研制了基于的GEM探测器模型，并对其性能进行了测试
探测器模型具有较好的位置分辨、能量分辨和成像性能，同时探测器的电荷收集速度也比较快
由于阻性读出pad面积较大，与读出条或像素读出方法相比，实现同样的位置分辨能够节约大量的电子学，从而节约制造成本

## Slide 21: 谢谢