## Slide 1: 用于MICROMEGAS的二维读出前端芯片研究进展
王娜
电子学二组
2012-12-13
微结构气体探测器MPGD研讨会
2012
实验物理中心
Experiment Physics Center

## Slide 2: 主要内容
MICROMEGAS探测器简介
探测器对电子学需求以及芯片性能
读出方案
国内外同类芯片比较
LQTC1.0芯片介绍
芯片结构
芯片设计
芯片仿真结果
工作计划

## Slide 3: MICROMIGAS简介
MICROMIGAS探测器计数率、位置分辨率要求高
二维读出：X，Y方向的维数分别为nx，ny，以nx=ny=100为例，读出电子学将达到10000路。
需要集成度高的低噪声前端读出ASIC电路

## Slide 4: 探测器对电子学需求以及芯片性能
探测器参数 | 
探测器电容 | 40pF
探测器电荷 | 300fC
读出条电荷 | 5-120fC
噪声 | <2000e-
线性 | 修正后<1%
通道 | 多通道读出
芯片性能 | 
输入信号范围 | 2-200fC
噪声 | <2000e-（@40pF）
线性 | INL<5.5%（修正前，5-120fC）
通道数 | 16
功耗 | <12mW/ch

## Slide 5: 读出方案
电荷灵敏前放加电荷时间转换（QTC）电路
时间和电荷信息同时测量
TOT（Time over Threshold）方法：测量输出脉冲的时间，换算得到入射粒子的电荷量，进而得到入射粒子的能量
功能模块：带线性放电结构的电荷灵敏前放，比较器，LVDS输出驱动，TDC电路
探测方法：脉冲的前沿代表了信号的到达时刻，脉冲的宽度代表了电荷量

## Slide 6: 国内外同类芯片
芯片名称 | 实验 | 探测器种类 | 通道数 | 成形时间(ns) | 噪声 | 动态范围 (fC) | 功耗 mW/ch | 抗辐射（Mrad） | 采用工艺 （um）
APV25 | CMS | Si strip | 128 | 50 | 246e-+36e-/pF | 20 | 2.7 | 10 | 0.25
CARIOCA | LHCb | MWPC | 8 | 25 | 450e-+37.4e-/pF | 250 | 12 | 1 | 0.25
ToPix | PANDA | Si pixel | 128*4 32*4 |  | 104e-(640 pixel cells) | 50 | 15uW/pix |  | 0.13
CASA |  | GEM strip | 16 | 25-100 | 60.8e-+28.2e-/pF（25ns） | 1500 | 8.9 |  | 0.35
GEMROC | BSRF | GEM strip | 16 | 40-640 | <2000e-@40pF | 200 | 15 |  | 0.35
LQTC1.0 | BSRF | MICROMEGAS,strip | 16 |  | 1026e-+27.5e-/pF | 200 | 12 | SEU | 0.35

## Slide 7: APV25结构
128通道
低噪声电荷灵敏前放

## Slide 8: CARIOCA结构
Current-mode Amplifier
低噪声

## Slide 9: ToPix结构

## Slide 10: LQTC1.0芯片结构
特点
电荷灵敏前放做输入级，低噪声,适于小信号输入
线性放电级无需外加控制，自动放电
模拟输出信号，同时获得电荷和时间信息
输出数字信号直接由FPGA处理
片内集成DAC调节阈值
单通道结构：电荷灵敏前放，线性放电级，甄别器，DAC设置阈值

## Slide 11: LQTC1.0芯片设计
低噪声
输出电流恢复到输入电流
以 为时间常数到稳态
输入级：电荷灵敏前放
tR时间内，
Ci = Cd + Cs + Ca
输出电流
电流增益

## Slide 12: LQTC1.0芯片设计
线性放电级
时间-电荷转换
线性放电型TOT
结构和计算方法相对简单
Idis为恒流电流源
Vth
Qinj

## Slide 13: LQTC1.0芯片设计
片内8bitDAC
数字调节阈值
输出范围：0.3V - 1.65V
INL：＜±0.2LSB
DNL：＜±0.2LSB

## Slide 14: LQTC1.0芯片设计
抗辐照设计：Dice latch和三模冗余
DICE：双互锁单元技术，适用于抗单 粒子翻转的存储单元。
抗单粒子翻转（SEU）：SEU发生任何一个结点只会使相邻的一个结点跟随其发生翻转，而不会影响另外 2个结点存储的数据。
三模冗余技术：时序电路加固技术
对待加固模块生成２个相同的模块
通过多数表决电路输出
有一个模块受辐射影响，电路依然可以正常工作

## Slide 15: 芯片仿真结果—输出波形
27.714ns/fC
5fC-120fC
前沿t1：代表信号到达时刻
时间宽度
输入电荷量
Vth

## Slide 16: 芯片仿真结果--输出波形
2fC-200fC
阈值
动态范围可以到达2-200fC

## Slide 17: 芯片仿真结果--噪声性能
3-123fC
阈值：1.4fC
INL<5.6%
噪声性能：@Cdet=40pF<2000e-
零电容噪声：1026.3e-
噪声斜率：27.494e-

## Slide 18: 芯片仿真结果-线性性能
输入范围：
5-120fC
阈值：0.8fC
线性拟合
INL<5.5%

## Slide 19: 芯片仿真结果--时间特性
阈值0.8fC
动态范围，5-120fC
时间游动
时间晃动
输入范围5-120fC
阈值0.8fC

## Slide 20: 时间计划
16通道，第一版，时间和电荷的同时测量，2013年1月流片
32通道，第二版，修正第一版存在的问题，计划2013年7月流片
32通道，第三版，参数优化，定型，计划2013年年底流片
谢谢！