## Slide 1: LHAASO地面粒子探测阵列（KM2A） 软件触发的研究
顾旻皓，朱科军，李飞，庄建
（核探测与核电子学国家重点实验室）
（中国科学院高能物理研究所）
报告人：顾旻皓

## Slide 2: 主要内容
LHAASO-KM2A实验介绍
软件触发需求分析
软件触发方案及其实现
测试

## Slide 3: LHAASO-KM2A实验介绍
LHAASO ——大型高海拔空气簇射观测站
LHAASO-KM2A
  是LHAASO项目中的一个实验系统
  是一平方公里级地面粒子探测阵列
LHAASO-KM2A探测器分布
ED: 电磁探测器, 5635个
MD: µ子探测器, 1221个
Notes: LHAASO全称为高海宇宙线观测站，是一个复合型阵列实验系统，KM2A是其中重要实验之一。LHAASO-KM2A探测器布局如图中圆形区域所示。其中，包括。。。。
ED闪烁体，长宽1×1m，间隔15m
MD水切伦科夫探测器，直径约6m。间隔30m
ED，MD间隔排放在面积约1km^2的范围内。

## Slide 4: LHAASO-KM2A软件触发需求分析
软件触发在KM2A数据获取系统中的位置
~6000个探测单元
探测器 &
前端电子学
White Rabbit
交换网络
~10个
读出软件
(读出计算机)
Hits
Hits
千兆以太网
触发计算
后续数据流模块
Events
每个读出计算机负责部分探测单元的数据读出
Notes: LHAASO-KM2A的前端电子学部署在每个探测单元上，用高速ADC对波形进行采样，计算出电荷量和时间等信息，打包成“Hit”，通过White Rabbit[3]交换网络发送给数据获取系统。每个前端电子学模块都与读出计算机建立TCP连接，传输控制信息和Hit数据包。
实验包括6000多个前端电子学模块，单个计算机无法完成所有探测器的读出任务。因此，为了使读出性能达到要求，将6000多个探测单元人为划分成若干（例如10个）子系统，分别由一台运行读出软件的计算机读出。
然而，每个读出节点没有足够的信息执行N Hit触发。因此，不能再读出计算机上执行触发计算任务。这里需要独立的触发计算节点，收集所有探测单元的Hit信息。
最后，触发后的事例通过以太网，发送给后面的数据流模块。

## Slide 5: LHAASO-KM2A软件触发需求分析（续）
待触发数据（数据输入）
  以Hit为单位，缓存在若干台（~10台）读出计算机的内存中
KM2A软件触发的任务
  挑选出满足“NHit”条件的物理感兴趣Hits，打包成Event
触发后的数据（数据输出）
  以Event为单位，通过网络发送给后面的在线处理模块

## Slide 6: LHAASO-KM2A软件触发的实现（1）
Hit流按时间分片
  读出软件根据Hit的时间标签将规定时间片（例如：10ms）内的Hits打包在一起
  某个时间片内所有探测单元的Hits是触发计算的基本单位
所有读出计算机将某个时间片数据包都发送给同一个触发计算节点
Notes: 首先，要对Hits重新打包，

## Slide 8: LHAASO-KM2A软件触发的实现（2）
Hit排序（按时间，分两级进行）
前端电子学
读出软件
触发计算软件

## Slide 9: LHAASO-KM2A软件触发的实现（3）
滑动时间窗，挑选满足NHit条件的Hits组装成Events（例如：假设触发阈值为25）
1
t/us
2
3
…
23
26
…
46
① 记录触发开始(≈2us,n>=25)
…
② 记录触发结束(≈2us,n<=24)
③ 打包成Event
④ 最后，时间窗从第24个Hit向后继续滑动

## Slide 10: LHAASO-KM2A软件触发的实现（4）
数据包边界的处理（例如：时间片为10ms）

## Slide 11: 软件触发测试与正确性验证
KM2A模拟Hit流
数据获取与软触发系统
数据文件
(DAQ Raw data)
分析数据文件
理论结果和经验
对比
触发计算是否正确？

## Slide 12: 测试结果 （1）
偶然符合计数率测试（100个通道，单道计数率1KHz）
理论计算
软件触发
4重符合，计数率为：
软触发的计数率和理论值是一致的！
12

## Slide 13: 5.3.2 测试结果（2）
输入1KHz ED噪声，10KHz MD噪声，宇宙线事例率1KHz
得到不同触发阈值下，事例中电磁探测器Hit的个数分布
  红线是自宇宙线Hit个数分布，黑线是噪声Hit个数分布
与实际情况相符
平均应为：
1kHz×5635×4us=22个
应等于触发阈值：30个

## Slide 14
谢谢！！