## Slide 1: 可重构核电子学教学实验平台设计
核探测与核电子学国家重点实验室
中国科学技术大学近代物理系
王照琪
2014.08

## Slide 2: 目录
教学实验现状
实验平台方案
实验平台硬件设计
实验平台软件设计
设计总结

## Slide 3: 教学实验现状
中国科学技术大学开设《核电子学实验》
  实践性很强，实验具有代表意义
  目前主要使用NIM仪器
    每个仪器的功能专一
    不同实验需要不同的仪器配置
    仪器功能和性能逐渐老化
提出实验平台进行更新
  硬件可重构实现仪器
  软件配置实验
  一套系统实现不同实验

## Slide 4: 实验平台方案

## Slide 5: 实验平台硬件设计
多输入前端
高速数字化
可重构FPGA
USB接口电路

## Slide 6: 实验平台硬件设计
可重构实现：FPGA逻辑划分为固定部分和可重构部分

## Slide 7: 实验平台软件设计
采用LabVIEW进行实验平台软件设计
接口驱动函数基于NI-VISA基本读写I/O开发
数据流方式逐个调用驱动函数实现核仪器
仪器组合使用完成实验

## Slide 8: 实验平台软件设计
目前完成的虚拟核仪器
  多道分析器： -5V～5V，4096道（单极性）/8192道（双极性）

## Slide 9: 实验平台软件设计
目前完成的虚拟核仪器
  单道分析器及定标器：计数误差始终小于0.5‰，最高计数率 45 M/s

## Slide 10: 实验平台软件设计
目前完成的虚拟核仪器
  示波器

## Slide 11: 设计总结
通过硬件重构和软件配置，实验平台可以实现多种核仪器，基本上能够覆盖核电子学教学实验的相关内容。
实验平台的设计，使得整套核电子学实验可以在统一的软硬件平台上完成。

## Slide 12: 谢谢各位