## Slide 1: 面向高能物理需求的网络架构及性能优化
齐法制 孙智慧 崔涛 齐孟尧 曾珊
高能所计算中心
2017.6.5 成都

## Slide 2: 提纲
高能物理网络需求
  广域网
  局域网/计算网络
高能物理相关网络现状
高能物理网络架构设计
网络性能监测与优化
网络信息安全
小结

## Slide 3: 提纲
高能物理网络需求
  广域网
  局域网/计算网络
高能物理相关网络现状
高能物理网络架构设计
网络性能监测与优化
网络信息安全
小结

## Slide 4: 高性能网络是高能物理实验科学目标实现的基础保障
*
高能物理实验具有数据共享需求
BESIII
  36个国内外科研单位
  >5PB数据
  国内/国外合作单位数据共享
大亚湾中微子实验合作
  >300TB/年 原始数据
  国际/国内合作单位数据共享
JUNO
  2PB/年 数据
  国内国际合作数据共享
LHASSO
  >2PB数据？
  国际国内合作数据共享
  CSNS
  500TB/年
  面向用户（全球用户）服务
  CEPC…...
挑战：海量数据(PB级)跨地域的分发、存储、处理

## Slide 5: 高能物理网络需求
广域网
  实现数据跨地域交换与共享
  低延时、低丢包
  高带宽
  稳定
  安全
局域网
  业务：办公、协同、数据
  高速、易用、灵活
  健壮、可扩展
  安全

## Slide 6: 高能物理数据交换和数据计算过程中面临的网络问题
  广域网
    带宽无法保障
    网络故障处理与协调机制复杂
  局域网（包括科学计算）
    带宽、延迟需求指标快速提升（并行计算、高吞吐量计算）
    可扩展性、动态调整能力不足
    跨地域的虚拟局域网能力（云计算）不足
  网络信息安全问题面临挑战
需要更高效率、更好容错、更高性价比、可管理性、安全的网络架构和运行环境

## Slide 7: 提纲
高能物理网络需求
  广域网
  局域网/计算网络
高能物理相关网络现状
高能物理网络架构设计
网络性能监测与优化
网络信息安全
小结

## Slide 8: ESnet
ESnet（能源科学网络）
  由美国能源部支持，连接美国能源部、以及其下属的国家实验室和其他科研机构的网络，目前主干网络带宽为100G，正在研发400G网络
  国际链路：到欧洲3条100G链路、一条40G链路，到中国10G链路（中国教育网）
  http://www.es.net
劳伦斯伯克利
国家实验室
国家能源研究科学计算中心

## Slide 9: Internet2
Internet2
  由美国政府、教育和科研团体共同建设的网络，是目前美国最大的科研教育网络，包含美国300多所大学，70多个政府机关，以及42个地区和国家的教育网络等，目前主干网络带宽100G
  国际链路：到欧洲100G（与Esnet共享），到中国10G（中国教育网）
  http://www.internet2.edu

## Slide 10: 泛欧科研教育网
泛欧科研教育网（GÉANT2）
  由欧盟委员会以及欧洲30多个国家的科研教育网络共同组建，目前部分主干网络带宽100G
  到美国100G，到中国、日本、韩国、新加坡10G，到南非20G
  http://www.geant.org

## Slide 11: 国际科研网络（其他）
欧洲
  德国DFN：主干网络100G
  英国JANET：主干网络100G
  法国RENATER：主干网络100G
  荷兰SURFnet：主干网络100G
  俄罗斯RUNNet：主干网路10G
亚洲
  亚太地区先进网络（APAN）
  日本：JGN-X、SINET4
  韩国：KREONet2
  台湾：ASGC
其他
  澳大利亚AARNet：主干网络100G
  加拿大CANARIE：主干网络100G
  巴西RNP：主干网络10G
  南非SANReN：主干网络10G
法国RENATER
亚太地区先进网络APAN
荷兰SURFnet
俄罗斯RUNNet
加拿大CANARIE
巴西RNP
南非SANReN
韩国KREONet2
日本SINET

## Slide 12: CERNET
连接国内各个大学和其他科研机构
四个层级进行管理，全国网络中心、地区网络中心或地区主结点、省级教育科研网、校园网
国内链路
  主干网络100G，部分节点2.5-10G
国际链路
  到欧洲（CERNET- GÉANT2）：带宽10G（CERNET通过TEIN4到伦敦）
  到美国（CERNET- Internet2）：带宽10G
  到日本（CERNET- JGN-X ）：带宽10G

## Slide 13: CSTNET
连接中国科学院在全国各地的分院、研究所，以及中科院以外的中国科技单位
国内链路：到各地分院主干网络2.5G，到教育网（清华）52G
国际链路：到美国（ESnet）2X10G（一条为GLORIAD，一条为教育网-美国），到欧洲（ GÉANT2 ）10G（与教育网共享）,到亚太2.5G（香港交换中心）

## Slide 14: IPv6 in China
CNGI :中国下一代互联网测试床
骨干: 2.5~100Gbps
25 个骨干交换节点
600 多家大学、机构连接
教育、科研、商业运营商参与

## Slide 15: 高能所广域网
高能所- 美国
  高能所-科技网-教育网络-美国
  10Gbps
高能所- 欧洲
  高能所-科技网-教育网络-伦敦-欧洲各国
  10Gbps
高能所- 亚洲
  高能所-科技网-香港-亚洲各点
  2.5Gbps
高能所- 国内
  高能所-科技网-教育网-各个大学
  10Gbps

## Slide 16: 专网：LHCONE
LHCONE is an overlay network, is also a community effort, all stakeholders involved: TierXs, Network, Operators, LHC Experiments/HEP Experiments(BELLE), CERN
Serving any LHC sites according to their needs and allowing them to grow
Sharing the use of network resources (like transoceanic links)
A collaborative effort among Research & Education Network Providers
  ESNet,GEANT,Internet2,Renater, NORDUnet ,SINNet,ASGC,KoreaNet……
  SDN, High Performance Network,
Traffic separation: no clash with other data transfer

## Slide 17: LHCONE services
L3VPN (VRF): routed Virtual Private Network - operational
P2P: dedicated, bandwidth guaranteed, point-topoint links - development
perfSONAR: monitoring infrastructure - operational

## Slide 18: LHCONE L3VPN architecture
TierX sites connected to National-VRFs or Continental-VRFs
National-VRFs interconnected via Continental-VRFs
Continental-VRFs interconnected by trans-continental/trans-oceanic links

## Slide 19: LHCONE Status
Over 15 national and international Research Networks
Several Open Exchange Points including NetherLight, StarLight, MANLAN, CERNlight and others
Trans-Atlantic connectivity provided by ACE, GEANT, NORDUNET and USLHCNET
~55 end sites connected to LHCONE:
  10 Tier1s
  45 Tier2s

## Slide 21: LHCONE in Asia：Taiwan and Japan
ASGC connected to NetherLight and StarLight and peers with GEANT LHCONE VRF in Amsterdam
Connects following sites:
  ASGC-T1+T2: 117.103.96.0/20, 202.169.168.0/22, 202.140.160.0/19
  ASGC-2: 140.109.102.0/24
  TWAREN (Tiawan)
  NCU-T2: 140.115.32.0/24
  NTU-T2: 140.112.101.0/24, 140.112.102.0/24,140.112.104.0/24
  Kyungpook National University Daegu, Korea
SINET (Japanese NREN) peers with GEANT at WIX and MANLAN
Discussion with TEIN about setting up LHCONE VRF in TEIN Network is ongoing

## Slide 22: LHCONE in Asia：Taiwan and Japan

## Slide 23: LHCONE in Asia：Korea

## Slide 24: LHCONE in China
?
推动中
3月，同ASGC讨论，技术细节
3月，同CERN讨论，技术细节
4月，同教育网讨论，教育网支持
… 待同科技网讨论
… 搜集国内高能所物理同国际上数据交换的IP地址范围
    同国内高能物理合作单位共同努力推进

## Slide 25: 提纲
高能物理网络需求
  广域网
  局域网/计算网络
高能物理相关网络现状
高能物理网络架构设计
网络性能监测与优化
网络信息安全
小结

## Slide 26: 局域网架构
业务隔离
  逻辑
  物理
目标
  健壮性
  业务独立性
  安全性

## Slide 27: 高能所局域网设计架构图

## Slide 28
高能所局域网与SDN融合设计图

## Slide 29
数据/计算网络发展进程
分层结构化网络
可靠性难以提高，采购成本高昂
烟囱式建设
部署周期长
资源分配不均、浪费
扁平化网络
部署运维困难，IP网络、FC SAN网络，品牌繁多，网络架构复杂。
利用率低
成本高
扩展性差
可靠性差
孤岛数据中心
虚拟化数据中心
云数据中心
软件定义
资源池化，按需调度
资源池化，弹性伸缩
跨地域，逻辑一体化

## Slide 30
云数据中心建设目标
不受限于物理位置
业务按需部署、灵活迁移、弹性扩展
资源统一管理
业务自动化
网络服务资源池化，弹性扩展、按需使用
业务扩展
需要规模化
业务备份、业务迁移，IP地址不变
业务扩展、业务集群，二层互通
服务器、存储、网络资源统一管理
业务部署自动化
业务迁移自动化
设备独立扩容、异构部署
服务定制化，按需引流
租户规模不受限
业务规模不受限

## Slide 31: 云数据中心关键技术
VxLAN
  VXLAN全称Virtual eXtensible LAN，一种覆盖网络技术或隧道技术
  VXLAN提供了二层网络框架，为实现上层网络 服务虚拟化提供了基础
  打破传统二层网络的限制，能够让跨IP子网传输同一个虚拟二层网络的MAC帧，虚拟机的移动不再受二层限制
SDN
  SDN是一种新兴的控制与转发分离并直接可编程的网络架构
  传统网络设备紧耦合的网络架构被拆分成应用、控制、转发三层分离的架构。
  全局角度对网络资源进行融合分配
  集中管控和调度网络资源

## Slide 33: 数据中心InfiniBand设计方案
What
  InfiniBand简称IB
  一种标准网络协议。拥有完备的业界生态环境，所有服务器厂商都提供服务器（CPU、GPU）集群节点的HCA网卡（单、双口），存储厂商也都有基于IB端口的存储系统
  针对MPI及并行计算等应用
  QDR（32Gbps）、FDR（56Gbps）、EDR（100Gbps）、HDR（200Gbps）、NDR（1000G+）
Why
  高带宽低延时（纳秒级）、无损传输
  核心技术是RDMA，无需CPU干预网络传输，CPU充分被Off-Load，各CPU都集中进行计算，犹如在本机运行一样
  GPU集群一般采用IB网络作为集群网络。
  NVdia与Mellanox联合开发了GPU directed使得GPU集群的数据通信效率比任何其他网络成倍提高了计算效率

## Slide 34: 提纲
高能物理网络需求
  广域网
  局域网/计算网络
高能物理相关网络现状
高能物理网络架构设计
网络性能监测与优化
网络信息安全
小结

## Slide 35: 网络性能监测与优化
监测是优化的基础，优化是服务的目标
监测
  被动监测：监视，获取已有数据，分析性能
  主动监测：测量，获取测试数据，分析性能
优化
  根据监测结果，定位问题
  解决问题，获取高性能
优化对象
  广域网：发现问题、同运营商共同努力；通过虚拟化技术，屏蔽掉相关问题
  局域网：发现问题，调整架构，解决问题，获取高性能

## Slide 36: 主动测量：广域网性能监测
PerfSonar
  Bandwidth: Perfsonar.ihep.ac.cn
  Latency: Perfsonar2.ihep.ac.cn

## Slide 37: 主动测量：主动测量性能监测
基于园区网络的主动监测系统测量
  可用带宽测量
  丢包率测量
  延时测量

## Slide 38
被动测量：流量分析

## Slide 39
被动测量：面向实验的网络流量分析

## Slide 40: IPv6技术推进
  网络地址协议发展的方向
  配置IPv6广域网性能测量Perfsonar
  配置安装Gridftp，实现基于ipv6的数据传输（与欧洲、美国站点）
  数据中心存储系统对ipv6的支持
  数据中心纯ipv6环境的支持

## Slide 41: 网络优化
Disks
Operating System
Applications
CPU
MEM
Disks
Operating System
Network
Applications
CPU
MEM
Network
R/S
Router
Router
Cable
NIC
NIC
1
2
3
4
5
6
7
8
9
影响网络性能的因素
1’
2’
3’
4’
5’
6’
7’
•
延时
带宽
•
丢包率
•
CPU speed
•
MEM Size
•
System Load
•
Disk I/O Speed
•
Operating System
•
R/W buffer size
•
Disk cache size
•
NIC Speed
R/S
LAN
WAN
Disks
Operating System
Applications
CPU
MEM
Disks
Operating System
Network
Applications
CPU
MEM
Network
R/S
Router
Router
Cable
NIC
NIC
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1’
2’
3’
4’
5’
6’
7’
•
•
•
CPU speed
•
MEM Size
•
System Load
•
Disk I/O Speed
•
Operating System
•
R/W buffer size
•
Disk cache size
•
NIC Speed
Host
R/S
LAN
WAN
路由
•

## Slide 42: 提纲
高能物理网络需求
  广域网
  局域网/计算网络
高能物理相关网络现状
高能物理网络架构设计
网络性能监测与优化
网络信息安全
小结

## Slide 43: 网络安全测评
网络安全自服务平台
  自助式的安全服务平台，用户自己提交要扫描的服务器，扫描结束系统会发邮件通知结果，以及漏洞修复的建议

## Slide 44: 国内高能物理安全联盟
建立（2017年初，已签署联盟协议）
  建立安全事件应急响应协同防范机制
    当安全事件发生时，受影响单位能联合调查；对人力资源不足的高校，高能所尽力协助调查
    其他单位能第一时间知悉事态进展，有针对性地做好本单位的安全防范
  建立安全信息共享
    最新高危系统漏洞与防范措施通报；弱口令通报
  安全服务
    对有需要的成员单位，高能所提供安全测评、安全配置咨询、安全运维咨询、漏洞扫描与修复等服务
交流平台
  建立系统负责人和管理员的通讯录
  搜集整理成员单位 public IP 信息、WEB 站点信息
  建立邮件列表
    hepsec-general 安全事件通报（面向负责人、管理员等所有相关人员）
    hepsec-sysadmin 漏洞信息通报（面向系统管理员、安全运维人员）
  建立联盟网站
    包含安全运维知识、漏洞信息详情、时间处理记录存档、Ticket系统等
学术交流及国际合作
  同欧盟、美国高能物理领域开展安全合作：机制、技术、情报、知识
  第一次联盟会议：2017年10月第二周，邀请欧洲、美国专家5名，国内科学院网络信息中心安全专家、联盟成员，开展安全技术交流与培训

## Slide 45: 小结
高能物理领域对网络依赖性较强
  广域网性能需求不断增加，但更多需要依赖运营商
  局域网架构设计需要符合计算模式的发展趋势和实际特点：架构、带宽、协议
  网络性能优化
  广域网：基于已有链路设施的虚拟专用网能提供一些帮助（LHCONE/SDN）
  局域网/数据中心架构可以有更多的优化内容
网络监测和优化密切相关，需要实时监测并了解网络状况
网络安全需要建立合作机制和合作模式，共同努力

## Slide 46: 谢谢