## Slide 1
LHAASO合作组会 西南交通大学峨眉校区 2018/03/22 - 24
LHAASO时钟系统工作进展
清华大学 工程物理系
龚光华 李鸿明 刘以农

## Slide 2: WR技术概述
White Rabbit时钟同步技术：
  由CERN于2009年提出
  基于以太网扩展增强
  实现频率源广播
  实现亚纳秒时间同步
  实现确定、可靠、低延迟数据传输
  有望成为下一代网络同步标准(PTPv3)
Notes: 由于之前时钟同步技术的种种局限，因此发展出基于以太网扩展增强的WR技术。
WR技术实现了频率源广播及亚纳秒时间同步，同时提高了确定、可靠、低延时的数据传输能力。
有望成为下一代网络同步标准PTPv3

## Slide 3: 频率源广播及亚纳秒同步
同步以太网
利用时钟数据嵌入和时钟恢复技术，实现双向频率传递
数字双混频鉴相
实现主从端相位测量和跟踪锁相
网络同步协议
利用通信协议实现主从端延迟测量
Sync-E
DMTD
PTPv2

## Slide 4: WR 网络
兼容标准以太网
数公里，上千节点
1Gbps光纤链路
全局频率与时间同步
保障确定的传输延迟
冗余结构增强可靠性

## Slide 5
WR交换机
初期采用CERN设计的原型设备
LHAASO需使用500台设备，单台3.5w
自主改进（针对野外环境优化散热，远程管理功能）
稳定可靠，易维护，造价低，适应野外工作环境

## Slide 6
WR节点
合作组内唯一提供子卡形式的WR节点
  CERN采购5套
首创双端口WR节点（实现级联/冗余连接）
Mini-WR
Mini-WR
Cute-WR
Cute-WR-DP

## Slide 7
LHAASO时钟系统
为近万个探测器节点提供统一的参考频率和绝对时间频率
延迟自动校正和补偿
支持数据传输，实现数据/控制链路复用
稳定可靠，易维护，造价低，适应野外工作环境

## Slide 8
LHAASO时钟系统需求
指向精度< 0.1 度
角分辨 < 0.5 度
高精度
单点成本低
同步链路、数据链路复用
大阵列高精度标定
大量数据传输与处理
多节点
高可靠
全局同步精度 < 500 ps
温度变化: ± 30 摄氏度
10年损耗率 < 20%
同步可靠性
网络可靠性
Notes: 需求包括以下三点：
为了保证0.1度的宇宙射线指向精度及0.5度的角分辨，LHAASO-地面KM2A的数千节点之间的全局同步精度要好于500ps
KM2A阵列包含了6000多节点，要求单节点及网络的成本较低，同时还能确保时钟同步的高精度
LHAASO-KM2A阵列在高海拔地区，之间暴露在野外，其温度变化范围较大，对系统的同步可靠性和整个网络的可靠性提出了很高的要求

## Slide 9
测试环境构成
  GPS + Ru
  8个WR交换机
  20个Cute-WR节点
  多组数公里长单模光纤
1KM SMF fiber
4 WR Switches
6 Cute-WR nodes
2KM SMF fiber
GM
Ru
GPS
测试内容
  同步准确度影响因素分析和测试
  性能一致性测试
  各种拓扑结构性能测试
  温度效应
研究测试平台

## Slide 10
羊八井野外定型测试
GM
Ru
GPS
WRS
50/80m fiber
ED assembled
3 ED as telescope
9ED on-top of MD
Portable Calibrate-Node
50/80m fiber
100m optical power composite cable

## Slide 11: WR改进与工程技术进展
WR改进与同步精度的提高
WR自动标定设备的设计
WR阵列的刻度方法研究
WR交换机设计修改
WR交换机测试系统

## Slide 12
WR技术高精度时钟同步实现及优化
WR高精度时钟同步模型与关键环节
  高速串行收发器
  数字双混频鉴相
  辅助时钟产生电路
  时间相位差测量电路
  相位调整电路
  同步链路模型参数标定方法
WR时钟同步性能优化
  降低设备端不对称性系数
  降低链路不对称性系数
  使用级联PLL产生辅助时钟
  优化CDR滤波参数降低接收固定延时变化
  引入GBT底层实现解决bitslide问题
李鸿明博士论文

## Slide 13
提高WR同步精度
建立WR频率广播的数学模型
基于模型的参数优化
提高同步精度
Notes: 课题内容1，系统同步性能研究及改进
WR同步技术能够实现亚纳秒同步准确度，几十皮秒的同步精度
通过对其进行研究，可以通过以下方法提高其同步性能：
重启同步一致性
温度效应的影响
研究DDMTD测量性能
改进PCB设计
研究并固定固件中的关键路径
光电模块评估与选型
通过这些方法，有望将其同步准确度 提高到200 ps，精度提高到20ps

## Slide 14
提高WR同步精度，简化系统结构
通过优化设计降低节点温度系数
优化DMTD辅助测试时钟
通过深度定制WRS实现分级数据汇总
面向升级的双端口设计

## Slide 15
WR自动标定设备
WR部件使用前需标定，目前采用人工手动标定
LHAASO需对方圆1km2内的上千节点进行标定
自动化且便携的WR自动刻度装置显得尤为必要
校准模式
检验模式
第一代标定设备
第二代标定设备
一体式设备，无需示波器
自动适应主/从待标定节点
流程自动化，减少人工参与，保证标定精度
支持无线通讯，密闭防水盒，适于现场使用

## Slide 16
WR交换机的改进
WR是开源设计，可以得到WRS的设计文件
改进1： 改善WR交换机的散热，去除风扇
改进2：将基于铜缆的管理端口更换为基于光纤
  使用多芯光缆连接WR交换机，无需单独布置铜缆的管理网络
  物理层替换，不影响逻辑
  WRS直接集成
改进3： 优化WRS电路布局和功能
  改进布局，更换工业级器件
  增加low jitter处理电路
考虑大规模WRS的生产测试

## Slide 17
测试环境
  WRS-18交换机
  RIGOL DP832直流电源
  NAPUI TR230X 温度记录仪
功率测试结果
  无光模块 – 14.5W
  18个SFP光模块满载 25W
热像仪拍摄图片时WRS处于开盖状态。
采购热电偶多通道温度记录仪，使用外部台式电源供电
对WRS交换机在实际闭盖无风扇条件下的温度和功耗进行测试。
WR交换机
的温度测试

## Slide 18
FPGA
底板电源
核心板电源
时钟部分
PLL，扇出，DAC
ARM部分
图中红色虚线为50摄氏度标线
最热的还是FPGA！

## Slide 19: WRS散热改进方案
核心板定制整体散热铝壳
用导热胶片/导热相变垫等保证热原件和散热铝壳紧密接触
铝壳内埋导热铜管，
导热铜管连接热管夹板，夹板固定到机箱外壳
机箱外壳加装散热鳍片

## Slide 20
带导热管的多翅铝片散热器
WRS现在使用的
常规圆柱散热器
多种尺寸的全铜多鳍片散热器
散热器对比试验

## Slide 21
散热器对比试验
带导热管的多翅片散热器
常规圆柱散热器
~33 °C
测试条件： WRS + 18SFP；开盖；风扇打开；环境温度24 °C
带导热管的大面积翅片散热器能有效降低核心器件的温度

## Slide 22: 大尺寸散热器闭盖测试
测试条件： 散热器紧贴FPGA
内置热管末端悬空
测试条件： 散热器紧贴FPGA
内置热管末端悬空
散热器表面加导热铜片
合盖后精密贴合上盖板
原装小尺寸圆柱散热器
~ 78度
机箱外壳温度有显著升高！
使散热器和外壳之间建立传导散热路径

## Slide 23: WRS重新设计
原核心板预留的扩展功能和存储芯片较多，并且限定了核心板的尺寸，导致整体布局较为局促。
后经过多轮修改，部分预留功能取消，但布局未做调整，不利于整体功能分割和散热。
在决定增加low jitter电路并修改电源处理电路以优化功耗后，当前布局带来的限制非常突出。
经过一段时间的纠结，还是确定采用推倒重来的方式来设计该核心板。

## Slide 24
https://www.ohwr.org/projects/wrs-fl-hw/wiki/wiki
改进的电源设计
改进的时钟设计
改进的boot电路

## Slide 25
WRS交换机核心板SCB的重新设计
提交CERN 及WR合作组进行review
旧版本
WRS clock circuits
PLL-Fanout-VCXO-DAC
ARM+Memory
时钟接口
新版本
WRS clock circuits
PLL-Fanout-VCXO-DAC
FPGA
ARM+Memory
Power circuits
大面积散热焊盘，连接整体散热器
connectors

## Slide 26
WRS重新设计
交换机底板设计已经完成
采用带导电防尘棉条的SFP机壳
增加USB-光纤以太网 的管理电路

## Slide 27
WRS 生产测试环境
搭建WRS 生产测试环境
需使用特制的闭环SFP模块构成设备闭环
利用Agilent 频率发生器注入特定频率信号
利用Keysight 高精度计数器检验恢复时钟和注入时钟的频率差和时间差

## Slide 28: 时间节点
3月10日：测试环境搭建完成
3月26日：测试环境验证完成
2月7日 ： 机械及散热部件设计完成
3月23日： 机械及散热部件加工完成
1月31日： WRS核心板改版完成，送加工
2月7日 ： WRS底板改版完成，送加工
3月20日： 批量焊接完成
3月26日： WRS组装完成
4月16日： WRS生产测试完成
5月8日 ： WRS环境测试完成
5月29日： WRS稳定性测试完成
5月31日： 鉴定件验收！
2月底，完成所有PCB设计
3月底，完成PCB加工
4月3日，所有器件到货
4月10日，完成焊接
完成组装
4月16日，生产测试完成
正常，可预期完成
3月10日，完成设计
4月10日，完成加工

## Slide 29: 谢谢