## Slide 1
报告人：李哲
中科院高能物理研究所
合作者：陈松战，何会海，吕洪魁，李骢
KM2A定型阵列的模拟与实验对比
LHAASO合作组会议@峨眉

## Slide 2
目
录
Contents
1 KM2A定型阵列的模拟
2 模拟结果的对比与重建
3 新装探测器的初步分析

## Slide 3
内
容
Contents
1 KM2A定型阵列的模拟

## Slide 4
中心地毯
ARGO大厅
水泥台阶
2
9
10
30
25
26
27
42
31
45
15
1
20
23
3
13
34
28
35
37，49
21
32
38
39
40
47
50
4
6
8
14
17
24
5
46
12
16
22
29，41，43
黄色为新ED，蓝色为L3C，红色为小ED，
圈为交换机
0
1
2
3
KM2A的ED原型探测器:39个
羊八井海拔：4300米
运行时间：2014.10-2016.10
面积：3240m2
1.1 KM2A百分之一定型阵列
IHEP
LHAASO

## Slide 5
1.2 CORSIKA对EAS过程的模拟
IHEP
LHAASO
强相互作用模型 : QGSJET2,GHEISHA
能量范围:100GeV-10PeV
成份模型：Gaisser 模型
天顶角范围: 0-60°
位置坐标：YBJ(4300m)
成份 ：P,He,Fe,CNO,MgAlSi
Gaisser, 2013

## Slide 6
1.3 GEANT4对KM2A阵列探测过程的模拟
IHEP
LHAASO
带电粒子
闪烁体
蓝紫光（光子）
波长位移光纤
长波长光子
光阴极
打拿极
阳极
（倍增）
（光电转换）
电子学读出
（电荷量Qa）
进入PMT
（有效进入PMT并被记录到的光子数NPE）
探测原理
触发判选
模拟中输入2000Hz
logQa
Event number
Hit噪声率
Qa噪声率

## Slide 7
Step1
Step2
Step3
模拟原初宇宙线事例经大气层发生级联簇射产生的shower
Proton,He,CNO,MgAlSi,Fe
100GeV-10PeV
方向重建（天顶角、方位角）
角分辨
芯位重建，芯位分辨
CORSIKA模拟
GEANT4模拟
数据分析与重建
1.4 数据分析流程
IHEP
LHAASO
产生参数，如event数、hit数、芯位、方向、能量，以及探测器中PMT产生电荷数、触发探测器位置、触发时间等；

## Slide 8
内
容
Contents
2 模拟结果的对比与重建

## Slide 9
2.1 触发率和Hit多重度
IHEP
LHAASO
时间窗口:5000-5200ns
中值能量:~31.6TeV
粒子种类 | Proton | He | CNO | MgAlSi | Fe | total | experiment
触发率(Hz) | 29.07 | 15.99 | 3.45 | 1.21 | 1.79 | 51.52 | 52.95
时间窗口:0-10000ns

## Slide 10
2.1 时间分布和电荷分布对比
IHEP
LHAASO
时间分布
实验中Nhit>100事例
模拟中Nhit>100事例
模拟中Nhit<100的事例
实验中Nhit<100的事例

## Slide 11
电荷分布
2.1 时间分布和电荷分布对比
IHEP
LHAASO
对实验中Qa<3100的事例筛选

## Slide 12
2.2 G4KM2Arec重建程序
IHEP
LHAASO
方向重建:平面拟合
芯位重建:重心法
方向重建:锥面拟合
空间时间过滤噪声
新的噪声过滤
参数初始化
芯位重建:重心法
芯位重建:NKG拟合
方向重建:锥面拟合
重建芯位和方向

## Slide 13
2.3 天顶角、方位角重建结果
IHEP
LHAASO
两个程序对方向重建成功率相同，约93%
This work(G4KM2Arec):平面拟合重建+锥面拟合重建
Method in decode:平面拟合重建（实验中在用的方法）
对模拟数据的重建

## Slide 14
IHEP
LHAASO
2.3 天顶角、方位角重建结果
N~(5.76×10-4,3.45×10-2)
N~(3.61×10-3,6.05×10-2)
G4KM2Arec的重建精度更高！
N~(-7.76×10-4,7.72×10-2)
N~(-6.04×10-4,1.33×10-1)

## Slide 15
IHEP
LHAASO
2.3 天顶角、方位角重建结果
角分辨:3.45°
角分辨:5.86°
角分辨:3.35°
角分辨:4.58°
角分辨提高了1.7倍！
锥面拟合重建的角分辨较好！

## Slide 16
IHEP
LHAASO
2.3 重建角差和时间残差分布
时间残差分布
方向重建角差分布

## Slide 17
IHEP
LHAASO
2.4 芯位重建结果
模拟投点半径:1200m
300
-300
-250
300
重建芯位半径：1000m
目视芯位覆盖面积：78539.8m2
目视芯位覆盖面积：33000m2
对模拟重建结果

## Slide 18
IHEP
LHAASO
2.4 芯位重建结果
对实验的芯位重建结果

## Slide 19
IHEP
LHAASO
2.4 芯位重建结果
重建芯位到阵列中心的距离分布
芯位分辨：35.4米（@68%）
对模拟数据重建

## Slide 20
内
容
Contents
3 新装探测器的初步分析

## Slide 21
探测器海拔：
最高：4403.0515m
最低：4392.903m
横坐标：
最大：137.66
最小：6.76
相差：130m
纵坐标：
最大：486.916
最小：405.22
相差：80m
15.3m
25.59m
13.9m
13.7m
IHEP
LHAASO
3.1 稻城的33个ED探测器

## Slide 22
实验中33个探测器的触发率：~45Hz
IHEP
LHAASO
3.2 触发率和Hit分布
实验结果

## Slide 23
IHEP
LHAASO
3.3 芯位重建结果
芯位分辨：44.7m
对实验数据的重建
对模拟数据重建

## Slide 24
角分辨：3.33°
重建天顶角
重建方位角
IHEP
LHAASO
3.4 方向重建结果
(deg)
对实验数据的重建
对实验数据的重建
对模拟数据的重建

## Slide 25
结
论
1.模拟与实验结果接近，但相比偏低，对羊八井定型阵列模拟触发率为51.52Hz；
2.时间分布中，实验的到达时间拖尾很长，事例信号持续时间长；
3.未作时间筛选时，实验的高Hit事例比模拟值偏多；
4. 实验中存在高Qa事例，在实际分析时需做时间窗口筛选；
1.采用本工作的重建方法，对39个ED的定型阵列角分辨为3.45°，芯位分辨为35.4米，角分辨比原方法提高了1.7倍；
2.用原羊八井定型阵列模拟新安装的33个ED，并用本工作的重建方法，计算得到的角分辨为3.33°，芯位分辨为44.7米。
对比
重建
展望
1. 产生LHAASO-KM2A阵列的CORSIKA模拟数据；
2.优化G4KM2A模拟程序；3.优化重建程序。

## Slide 26: 电荷测量模拟与实验比对 -对时间进行归一（事例率）
缪子探测器电荷(Nu)：
ED阵列电荷()：
作者:李骢

## Slide 27: Nu-Np
减小了能量带来的系统误差；
没有看到μ子有明显超出；
观测到了宇宙线“膝”区成分由轻向重变化；
继续往高能跑，是否会有“超出”呢？
谢谢！
作者:李骢