## Slide 1
报告人：李任明杰
单位：四川大学
时间：2021.08.16
大型液氮低温系统氡测量与抑制

## Slide 2
目录
CONTENT
01
研究背景
03
研究现状与计划
02
极低氡浓度测量与抑制目标
04
总结与展望

## Slide 3
研究背景
Tsinghua University
Sichuan University
Nankai University
China Institute of Atomic Energy, CIAE
Yalong River company
Bejing Normal U
CDEX-50dm
CDEX-10
CDEX-1000
CDEX-1
  Immersed in liquid nitrogen

## Slide 4
本底来源 | 预期认定为中子的本底
外部gamma | 1.51±0.19
内部电子 | 1.2±0.06
氡污染 | 8.7±3.5
S1-S2偶然符合 | 0.34±0.10
太阳B-8中微子 | 0.15±0.02
中子 | 0.3±0.03
美国LUX实验
本底来源
Astropart. Phys. 62,33 (2015)
研究背景
Source | Background
222Rn | 2.12±0.04μBq/kg
218Po | 1.55±0.03μBq/kg
39Ar | 0.73±0.11mBq/kg
85Kr | 1.9±0.1mBq/kg
欧洲DarkSide-50实验本底来源
P. Agnes et al. (DarkSide Collaboration)
Phys. Rev. D 98, 102006 – Published 16 November 2018
氡污染是暗物质直接探测实验重要本底之一
欧洲XENON 1T实验
Radon本底
Eur. Phys. J. C 81, 337 (2021)
2017-Jan,~10μBq/kg
2018-Sep,4.5±0.1μBq/kg
PandaX-4T实验
本底来源
Sci. China Phys. Mech. Astron. 62, 31011 (2019).

## Slide 5
CDEX-50dm物理目标：<0.01cpkkd
液氮中222Rn的本底<0.001cpkkd，液氮需要纯化到 <10μBq/kg 量级
未纯化：液氮氡浓度0.1mBq/kg
纯化后：本底贡献至少小于0.001cpkkd
Simulation results of CDEX-50dm for the various materials
Preliminary
Preliminary
测量液氮中的低氡含量变得
十分重要
极低氡浓度测量与抑制目标

## Slide 6
氡的来源及性质：
►主要来自于铀钍
►惰性气体，具有很强的扩散性质
►空气中浓度高
(中国锦屏地下实验室环境中氡浓度~58Bq/m3[2015~2016])
◄屏蔽体自身就会有氡溢出
◄氡及其子体产生多种次级粒子
(α、β、gamma)
除氡、测氡？
氡的性质

## Slide 7
国际常用氡测量方法
氡及其子体常用的测量方法：
①电离室法
②静电吸附法
③液体闪烁体测量法
国际上针对稀有事例实验的氡测量的研究现状
β-α级联衰变：
放射性平衡规律
获得氡放射性活度

## Slide 8
液体闪烁体测量方法
液闪对氡较高的氡溶解系数，探测下限提升
强的抑制本底能力，以及良好的甄别能力
液闪铀钍含量低，能实现极低的自身氡放射性本底
优点
~mBq量级
BOREXINO: U/Th ~10-18~10-17 g/g
JUNO： U/Th ~10-18 g/g
探测器体积易增大，易实现氡富集

## Slide 9
研究现状
氡测量实验装置示意图及实物图
尾气处理系统
混合罐
存储罐
探测器
300mL

## Slide 10
（未筛选）甄别因子VS能量
α能量拟合
甄别因子分布
β-α时间关联
（筛选后）甄别因子VS能量
β粒子沉积能量
数据分析
研究现状与计划

## Slide 11
氡随时间衰变曲线图
研究现状

## Slide 12
本底测量
探测器
探测器+存储罐
探测器+存储罐+混合罐
31±8 μBq
28±14 μBq
60±19 μBq
►整个系统本底约 60 μBq
研究现状

## Slide 13
  受到温度与压强的影响
探测器下限估计
◄影响因素：
  ▉系统氡本底水平
  ▉溶解度系数（饱和时）
  21oC，0.4MPa通气压强下约7mBq/m3
测量下限可由计算，其中BG为氡本底浓度的90%置信区间
液闪中氡浓度随通气时间的变化
液闪中饱和氡浓度与氡源浓浓度的关系
the relaxation time ~ 1 hour
温度为29摄氏度，通气压强为0.1MPa，通气流速为1L/min
研究现状

## Slide 14
▣活性炭冷阱吸附
经初步测试，高氡浓度下富集程度>103倍
内置活性炭
低温装置
高氡源浓度（~60000Bq/m3）氮气经过冷阱，48h内Rad7读出数据结果
误差范围内0值附近波动
研究现状

## Slide 15
▣探测器自身结构 ——›
设备探测下限的提升
存储罐、混合罐、探测器合为一体，控制本底
扩大探测器尺寸，优化探测器自身材料
30L液闪，本底主要来自液闪容器，探测下限<1mBq/m3
活性炭冷阱富集+探测器结构升级
探测器探测活度<60μBq
探测下限: 探测器自身结构升级 ~5mBq/m3 降至~0.5mBq/m3
富集可降102数量级：降至~5μBq/m3
亚克力
未来计划

## Slide 16
总结与展望
系统最大本底为60μBq，已达到国际较好的水平
无氡富集时探测下限<10mBq/m3量级
升级探测器结构材料等，预期可降低探测下限至少一个数量级
低温活性炭富集预期可进一步降低约2个数量级，最终实现<10μBq/m3的低氡测量

## Slide 17
谢谢各位老师同学的倾听
Thanks for your listening
报告人：李任明杰