## Slide 1: 粒子加速器中的运行数据挖掘与性能优化
肖邓杰，储中明，白宇，乔予思
中国科学院高能物理研究所

## Slide 2: 目录
背景简介
构想和架构
数据收集与预处理
加速器机器学习应用
总结

## Slide 3: 背景
粒子加速器中存在许多的非线性效应。
加速器通常包含许多相互协调的系统，并对性能要求有严格的约束。
加速器运行过程中，可调参数多，现实机器背后的物理模型复杂。
机器学习是一种多用途的技术，特别适合于复杂、非线性和时变系统以及具有大参数空间的系统的建模、控制和诊断分析。

## Slide 4: 北京正负电子对撞机II
BEPCII - 由注入器、束流输运线、储存环、北京谱仪(BES)和同步辐射装置(BSRF)五部分组成
要求高频、磁铁、束测、真空、低温等系统协调运转。
注入器长 202 米，环周长240.4米，能量1.0~2.5GeV附近。
PV量：8000~

## Slide 5: 高能光源
HEPS– 第四代同步辐射光源
建设周期 – 2019年六月 – 2025年12月
周长1360米，能量6GeV，发射度58pm·rad，流强200mA

## Slide 6: 加速器控制中面对的挑战
•粒子加速器中有无数复杂、非线性物理现象
•通常涉及多个单独控制、相互作用的系统
•可能有许多未建模的干扰
•不稳定性，耦合
•长期工作中的参数漂移
•有限的监测量（需要调整的变量很多，可测量输出的参数少）
•性能要求越来越严格（能量/流强升高）
•希望在最少停机时间的情况下长时间运行

## Slide 7: 未来期望控制系统所具有的能力
•自动将大量数据提取为有用的信息
•解释非物理模型的行为
•适应系统参数的漂移
•模型适应（基于模型的控制）
•找到最佳控制措施，以实现所需的状态
•最小化/最大化某些参数
•约束调控范围，以实现机器的保护

## Slide 8: 机器学习将能用在加速器什么地方？
最优拟合: 拥有充足数据且质量良好的非线性问题
整个加速器生命周期都可以使用机器学习
  加速器设计
  加速器/光束线控制
  光束调节 – 在线和离线优化
  操作优化 - 提升性能
  机器可靠行 – 设备维护
  ……

## Slide 9: 机器学习应用想法 [1]
设备运行优化
  运用回归算法等去优化加速器关键系统性能，例如高频腔、超导系统、水冷系统等。
束流物理或实验优化
  应用机器学习来优化束流物理性能，从而实现动力学孔径、发射度、流强等的自动优化。
  数据驱动的数据采集
设备维护
  通过分析设备运行数据，避免不必要的故障。

## Slide 10: 机器学习应用想法 [2]
大数据应用
  安装各种传感器，收集尽可能多的数据。
  数据挖掘、数据关联、跨学科数据分析。
数据共享的光源数据中心
加速器数据存档中心
  国内外各种加速器相关的数据存档
…

## Slide 11: 机器学习平台
收集数据
数据预处理
应用算法
展示结果
应用算法的预测或输出结果

## Slide 12: 机器学习预备工作
数据收集
  加速器存档数据 Archiver
  数据采集系统（DAQ）的实验数据
  PVLogger (基于EPICS) or time synchronized meta data
    定义自己的EPICS PV列表，周期性记录
    对齐时间戳PV
    MySQL DB
    周期性的记录数据
    手动记录数据

## Slide 13: 数据处理
数据源
EPICS 实时数据
TXT/Excel 文件
EPICS Channel Archiver
EPISC Archiver Appliance
其他数据源 (e.g. PVLogger)
Code Snippet
pvnames=['BIBPM:R1OBPM02:XPOS','BIBPM:R1OBPM03:XPOS','BIBPM:R1OBPM04:XPOS]
#also can load pvnames from files
engine=LoadData.getKey(server_addr,pvnames)
data=LoadData.getFormatChanArch(server_addr,engine,pvnames,start_time='11/30/2018 14:15:00’,end_time='11/30/2018 14:16:00’,merge_type='outer’,interpolation_type='linear’, fillna_type=None,how=0)
输出格式
Pandas DataFrame
TXT/Excel 文件
其他格式: HDFS

## Slide 14: 数据导出和统一 [1]
原始数据特征
大量PV作为模型特征
不同的PV有不同获取周期
处理缺失值和异常值
Pandas
DataFrame
Timestamp Alignment
Data Unification
Data Merging

## Slide 15
PV Logger
Problems：
Inconsistent timestamps
Different PV has different acquisition period

## Slide 16
Data collection & display
Data processing

## Slide 17
PV Logger export data

## Slide 18: 时间戳矫正
Input data
return
这种基于机器学习的方法是精确的，而且可以在少量的操作下广泛的应用在其他加速器系统中
相关函数:
优化目标:
f1(t)&f2(t) : The relation between 'value' and 'timestamp' of two systems(such as correctors with BPM).
h(): Projection of one group of value to another.
ζ(): Integral coefficient. (Remove interference and noise. Keep normalization)
结果展示了一个有效的矫正
矫正时间 dT = 13s
应用在传输线和直线的其他矫正子和BPM上，结果显示是一致的

## Slide 19: 基于机器学习的闭轨矫正方法
加速器储存环中束流需要围绕闭合轨道做周期运动。
实际加速器，总是存在各种各样的误差。可能导致束流运动不稳定，对加速器的调束和运行性能有着严重影响。

## Slide 20: 基于机器学习的闭轨矫正方法
利用多元回归的算法，对轨道和磁铁矫正强度历史数据进行建模和拟合。
根据BPM数值预测矫正强度，使轨道矫回理想轨道或黄金轨道。
机器学习轨道矫正实验流程
校正前轨道
校正后轨道

## Slide 21: 基于机器学习的闭轨矫正方法
BEPCII的运行数据训练结果
真实数据与预测矫正子数据对比
计算速度快：
  模拟矫正中一次矫正时间0.7s（intel i7 2600）
  MICADO 120s
适用横纵向耦合矫正，误差分析。
不受理想模型的限制。
更通用的API接口。

## Slide 22: 加速器智能控制系统AICtrl
基于强化学习的系统架构，自动调节减轻操作人员负担。
利用神经网络对状态和策略的分析，进行调节优化。
Watchdog 对自动程序监测，以防程序将机器调入危险的区域。

## Slide 23: 加速器智能控制系统AICtrl
横纵向offset自动优化、亮度优化。
轨道自动调节、工作点调节、耦合调节等。
其他硬件系统调节与优化……
AICtrl Offset自动调节

## Slide 24: 加速器智能控制系统AICtrl
offset自动调节、亮度优化
AICtrl 自动寻找的offset和最好得offset比较。
产生的亮度和手动调节的比较。
机器调节offset过程比较
机器调节亮度过程比较

## Slide 25: 加速器智能控制系统AICtrl
Watchdog 监测系统
读取设备数据库，禁止程序将设备设置超限值，保护设备。
读取历史数据库分析危险状态，禁止某些设备同时设置某些状态，防止丢束。
在不太安全区域给予AICtrl惩罚，发出警报。将AICtrl带出一些困境。
直线矫正子聚类分析
Watchdog监测系统
三种模式
  设备安全-禁止超出设备限制
  运行安全-禁止超出运行安全限制（束损、辐射）
  运行效率-根据历史数据，调节参数关联限制

## Slide 26: 加速器智能控制系统AICtrl
Watchdog turn on
Watchdog 对程序操作进行监视，阻止程序进行不好的操作。以及对特殊情况的矫回。
Watchdog 触发报警信息
打开Watchdog后的机器调节

## Slide 27: 总结
加速器中机器学习广泛的应用场景
整体考虑，模块化实现
以数据为中心的方法
加速器平台的机器学习
许多应用已经实现或正在实现
困难和不足 ……
欢迎合作

## Slide 28: 谢谢！