## Slide 1: JadePix3帧读取方式
2020年7月20日
董文豪

## Slide 2: JadePix3数据传出电路
像素0压缩写入FIFO
  9-bit行地址+该block的4-bit编号+该block的3-bit输出组合为16位击中信息
  4个sector，每个sector写入一个独立FIFO
  写入时钟87.5MHz
FIFO读出设置
  FPGA提供FIFO读写时钟，行扫描时钟
  写入数据时芯片对应FIFO的valid信号置高
  FIFO深度48，需迅速读出

## Slide 3: 数据帧标记策略
计分板策略
  由于行扫描信号由FPGA提供，可以知道每次valid拉高时对应击中帧
  两个计分板，分别记录相邻两帧读写情况，如计分板A计第1、3、5…帧，计分板B计第2、4、6…帧。写入加1读出减1。
  数据共18位，最高位标记异常，次高位标记帧。

## Slide 4
计分板策略
  异常：计分板计数大于48，由数据丢失，可记录丢失数据行地址，丢失击中数量。一轮扫描没有击中数据，读出系统要写入一个标记。
  十八位数据经FPGA内部缓存后根据次高位0/1变化顺序，恢复帧标记。

## Slide 5: FIFO数据竞争策略
数据策略
  由于4个sector的FIFO读出共用一个读出通道，所以不同sector读出顺序需要由竞争策略决定。
  策略1：优先编码读出。根据编码顺序，前顺序FIFO读空在读之后顺序最高的非空FIFO。
  策略2：比较未读取数据多少，每次读最高的。
  策略3：设定阈值，由超过阈值的sector则跳转读出对应sector。

## Slide 6: Thanks！