## Slide 1: “粒子物理前沿卓越创新中心”青年骨干 2020 年度工作报告
孙勇杰
核探测与核电子学国家重点实验室
中国科学技术大学 近代物理系

## Slide 2: 基本信息
姓名：孙勇杰
现任职位：副教授
工作单位：中国科学技术大学近代物理系
核探测与核电子学国家重点实验室
专业方向：粒子物理实验-新型探测器研究
主要研究工作：ATLAS Muon RPC研制
ATLAS HGTD研制
高计数率MRPC研制

## Slide 3: Thin gap RPC for ATLAS Muon trigger
首批科技部国家重点研发计划项目“LHC实验探测器升级”课题2：ATLAS 实验缪子探测器升级
基金委重大国际合作项目“ATLAS实验探测器Phase 2升级”课题2：RPC升级
开展新型窄气隙高计数率大面积RPC研究，承担ATLAS BIS RPC singlet（~600m2）建造和质量控制
在ATLAS Muon Phase-II升级中担任Level-3协调人，负责读出板设计和制作
技术路线：
Gas gap：2mm  1mm
Electrode thickness：1.8 mm  1.2 mm
HV：9600 V  5400 V
Time resolution：1.1 ns  0.4 ns
Rate capability：100 Hz/cm2  1000 Hz/cm2
  新型窄气隙RPC性能研究
  大面积RPC制作工艺优化
  新型读出方法研究

## Slide 4: 蜂窝结构读出板方案
现有设计：泡沫结构材料
  介电常数低，重量轻
  强度差，易变形
蜂窝结构：
  介电常数低，重量轻
  机械强度高
蜂窝板结构已作为读出板设计基本方案，被RPC升级项目采纳。

## Slide 5: RPC双端读出方法研究
双端读出，可以  减小厚度，减小死区，节省电子学通道
采用科大自主研制的8路前放甄别板，测试了双端TDC读出的性能
时间分辨：411 ps；位置分辨：1.05 cm
性能满足升级要求
1. Get the mean value of distribution channel by channel
2. Shift the mean value of every channel to 0.
Hit Position [cm]
Difference of Hit Position [cm]
Hit Position [cm]
Difference of Hit Position [cm]
Difference of hit position
Entries
Distribution of time difference [ns]
Spatial resolution:
1.05 ± 0.004 cm
(All channels)
Time resolution:
411 ± 1.6 ps
(All channels)
2020年6月，负责起草读出板Preliminary Design Report，已通过专家评审。
双端读出方法作为可行方案之一，写入技术设计报告。
待通过实际尺寸、实际电子学测试，确定最终设计方案。

## Slide 6: 信号衰减研究
信号传输中的衰减对大面积长读出条触发RPC性能至关重要
模拟研究发现高压电极表面电阻率与信号衰减密切相关
实验测试了不同表面电阻率下的衰减
测试结果得到了与模拟一致的趋势
探测器设计和电子学配置的重要依据
Simulation
RPC2020会议报告
Measuring attenuation in signal propagation in Resistive plate chambers, JINST, 已接收

## Slide 7: 本征时间分辨研究
采用机器学习方法研究了RPC的本征时间分辨
神经网络：LSTM + MLP
以RPC原始信号波形为输入，物理飞行时间为参照
通过机器学习预测：𝜎𝑡 = 261 𝑝𝑠 (HV = 6300 V)
相比之下，恒比定时方法得到：𝜎𝑡 = 430 𝑝𝑠
有助于理解RPC的工作机制，优化探测器设计
Notes: 长短记忆机（LSTM）和多层感知器（MLP）

## Slide 8: 平整度测试装置
建立了大面积读出板平整度测量系统
测量覆盖范围：250 × 120 cm2
测量精度~ 50 μm，满足BIS读出板测试需求
将用于批量建造中的质量控制
Thickness variation

## Slide 9: 全尺寸singlet装配
目的：掌握大面积RPC装配的关键工艺流程和质量控制方法
在CERN完成了两个BIS7 singlet的装配和测试
质量达到Phase-I升级指标要求，其中一个已用于Phase-I升级
  Efficiency ~93%
  Cluster size for panel
  Noise rate
  Time resolution

## Slide 10: ATLAS HGTD研制
为了解决在高亮度条件下，前向区域事例“堆积”问题
采用位置+时间的“4-D”测量进行径迹匹配
高颗粒度的LGAD半导体探测器：高时间分辨，高S/N
1.3×1.3 mm2 sensor，30×15阵列
关键技术问题：提高抗辐照能力
科大已完成两版抗辐照流片：
  USTC-1 & -1.1，8 inch x 11 wafer
• High resist. substrate: > 1kOhm*cm
• High energy boron implantation: >1 MeV
• Carbon diffusion on one wafer
Notes: Ustc加入HGTD？？
团队重点研究？？

## Slide 11: Beta scope测试系统
用于Sensor时间分辨测量
兼容β放射源/激光标定方法
β源测试通过两个sensor互相刻度
增加额外的闪烁体触发
建立了屏蔽系统
正在升级到低温模式

## Slide 12: HPK type 3.1测试结果

## Slide 13: USTC wafer测试结果
Bias[V]
Collected charge from beta TCT
Bias[V]
Time resolution from beta TCT

## Slide 14: MRPC研制
继续CBM TOF MRPC探测器的研制和建造工作
担任CBM合作组科大负责人，CB委员会代表
科技部973、国家重点研发计划、基金委重点合作项目支持
超薄浮法玻璃电极提高计数率
阻抗匹配减少反射

## Slide 15: 完成MRPC4的设计
基于80个MRPC3b小批量制作的测试结果，优化了探测器设计，完成了宇宙线测试。
完成MRPC4的设计，准备制作测试
√2
=67.4 ps
Counter size:
377 mm x 588 mm
Active area:
320 mm x 530 mm
Strip:7mm x 540 mm x 32
Strip gap width:3 mm

## Slide 16: 基于表面电阻的高计数率MRPC设计
提出了一种新的提高MRPC计数率的设计方法
通过电阻板表面的电流传输，加快雪崩电荷的中和
基于DLC表面镀膜工艺，实现可控的表面电阻率
完成了20×12cm2模型的性能测试
DLC制作工艺有待进一步改进。

## Slide 17: 发表论文
X.Y. Xie, Q.Y. Li, C.H. Tian, M. Yuan, and Y.J. Sun#, Measuring attenuation in signal propagation in Resistive plate chambers, JINST, 已接收
X. Wang, K. Wang, D. Hu, Y. Sun#, L. Shang and Y. Zhou, A new MRPC prototype with Diamond-Like-Carbon coated glass electrodes, JINST, 已接收
P. Cao, H.F. Chen, M.M. Chen, H.L. Dai, Y.K. Heng,∗, X.L. Ji, X.S. Jiang, C. Li, X. Li, S.B. Liu, Z. Liu, X.L. Luo, X.Y. Ma, M. Shao, S.S. Sun, Y.J. Sun, Z.B. Tang, X.Z. Wang, Z. Wu, M.H. Xu, R.X. Yang, M. Ye, J. Zhang, Y.H. Zhang, J.Z. Zhao, Design and construction of the new BESIII endcap Time-of-Flight system with MRPC Technology, NIM A953, (2020) 163053
X. Yang, et al., Layout and performance of HPK prototype LGAD sensors for the High-Granularity Timing Detector， NIM A980 (2020) 164379

## Slide 18: 在研基金
《利用表面电阻提高MRPC计数率的方法研究》，2020.01-2023.12，国家自然科学基金委 面上项目 项目负责人 65万元；
《大型强子对撞机（LHC）实验探测器升级--ATLAS 实验缪子探测器升级》，2016.07-2021.06 科技部 国家重点研发计划项目 课题2骨干 652万元；
《 ATLAS实验探测器Phase 2升级—RPC升级》，2020.01-2024.12，基金委，重大国际合作项目，课题2负责人，1004.5万元
《高密度环境下高时间分辨飞行时间探测器研制—FAIR能区高压缩重子物质的味物理研究》，2019.08-2024.07，课题2骨干，180万元
《RHIC第二期束流能量扫描中手征相变和QGP特性研究》，2018.01-2022.12 国家自然科学基金委 重点国际合作研究项目 课题负责人 100万元
本人经费合计：2001.5 万元

## Slide 19: 小结
面向大型国际合作实验的具体应用，针对性开展RPC/MRPC性能研究，提出切实可行的升级方案，最终实现工程建造
发挥气体探测器研发经验，参与高精度半导体探测器研制工作
通过国际合作，全面掌握探测器研制技术，学习工程建造经验，建立批量生产能力和质量控制系统
谢谢！