## Slide 1
CEPC探测器机械和MDI
设计研讨会
总 结
纪 全
2020年10月23日

## Slide 2
内 容:
机械设计工作下一步如何开展？
选择？

## Slide 3
CEPC是机械工程师的挑战和机遇
●对于Higgs粒子的研究，世界各国的物理学家们处于同一起跑线上……
（技术方面）CEPC的机械设计将面临新的挑战！
●高能所居安思危，人员极端紧张情况下布局CEPC，规划未来……
（人员方面）CEPC的机械工程师将面临新的挑战！
既是挑战，也是机遇

## Slide 4
国外或前人的技术路线或具体设计是否是我们唯一的选择？
范例：CSNS 靶体系统的设计过程
范例一：靶体的遥控更换 --- 世界各国的散裂靶
英国ISIS
美国SNS
日本J-PARC
英国、美国和日本的技术共同点：--- 技术路线一样
共同的三步：
1.拆管线
2.卸螺钉
3.吊装靶体(繁)

## Slide 5
范例一：靶体的遥控更换 --- 世界各国散裂靶的吊装
英国ISIS
美国SNS
日本J-PARC
繁

## Slide 6
范例一：靶体的遥控更换 --- CSNS 散裂靶如何设计？
设计原则：以最简单的方法，最少的维护步骤实现遥控拆卸
国外常规的三步操作
CSNS简化的两步操作
组合拳设计：
第一步：暗管布置，自动对接
组合拳设计：
第二步：重心内置设计
确保无锁紧时，安全放置在支撑座上
支撑座
重心

## Slide 7
组合拳设计：
第三步：自然对接的吊装接口设计，使得吊装安全而可控
原始吊装设计
优化的正式设计
> 三年的思考结果…..
第一次试操作，
成功实现遥控安装

## Slide 8
范例二：靶体拖车的移动与锁紧 --- 世界各国的设计
SNS
J-PARC
ISIS
英国、美国和日本的技术共同点：--- 技术路线一样
共同的三步：
1.整体拖车设计
2.移动和锁紧分开驱动

## Slide 9
范例二：靶体拖车的移动与锁紧 --- 美国和日本的锁紧设计
SNS drive and locking
J-Parc drive and locking
参见“第一次靶体更换经验”总结报告
(M. Dayton, First SNS Target Replacement Experience.
Presented by T. McManamy October 2009)
参见“J-PARC 地震后总结”
J-PARC---four months Summary Safter earthquake
出现过的问题：
The locking pin cannot be pulled out
出现过的问题：
Causes damage to expansion flange
Reports of problems
with trailer locking

## Slide 10
范例一：靶体的遥控更换 --- CSNS 拖车的移动和锁紧如何设计？
设计原则：以最简单的方法，最少的维护步骤实现遥控拆卸
国外常规的两步操作
CSNS简化的壹步完成
组合拳设计：
第一步：拖车分体设计
拖车由固定屏蔽体和移动屏蔽体两部分组成
固定屏蔽体
移动屏蔽体

## Slide 11
组合拳设计：
第二步：独特的联动切换锁紧设计
省去了多余的锁紧遥控操作
Locking hook and locking device
Locking shaft and unlocking device
难点与风险：
切换功能设计的可靠性！！！
Position 0
Position 1
Position 2
Position 3

## Slide 12
直接意义：
易于遥控维护操作的设计，降低了遥控维护设备的要求和减少了辅助工装
间接意义：
为散裂项目的顺利、按时验收，奠定了基础
空荡的热室

## Slide 13
完成还是完美？
插杆动作，
存在风险
分步驱动，
存在风险
完美设计
世界领先水平

## Slide 14
CEPC的探测器(谱仪)机械设计如何开展？
设计目标(共同完成)
探索并完成各子探测器的总体安装及维护方案，为各子探测器的
连接及相互接口要求提供指导
设计原则
⊙ 每个子探测器都易于安装和维护
(高效维护，用最短的时间实现任意探测器的更换或维护)
⊙ 优化空间，用最少的安装工装
⊙ 安装方案的设计兼顾考虑磁测、加速器束流调试等环节

## Slide 15
CEPC的探测器(谱仪)机械设计如何开展？
工作计划
一、独立地推进机械设计的工作
1.开展轭铁、强子量能器和超导的机械设计，
探索重载装备的安装方案
拓展：地下实验大厅的设计
配厅的设计
地面大厅的设计
2.束流管的深化设计
二、与物理、探测器定期不定期的联合交流
1.配合各子探测器开展机械支撑结构的设计

## Slide 16
CEPC的探测器(谱仪)机械设计如何开展？
基本尺寸及相邻探测器之间的间隙，见下图

## Slide 17
CEPC的探测器(谱仪)机械设计如何开展？
待开展的关键技术及难点：
重载气浮导轨(共用导轨)的可行性研究
重载液压精密调整及控制
子探测器间隙50mm的可行性论证

## Slide 18
人员队伍的调整及培养
东莞借用人员
肖松文
张俊嵩
陆友莲
魏少红
何 宁
南华大学
？(研1)
湖南大学
？(研1)
机械设计的交流(?)
1. 同行之间的交流
2. 同行与非同行之间的交流
3. 国际交流？

## Slide 19
ATLAS
CMS
LHCB
ALICE
ILD
BESIII
机械结构一大抄，看你会抄不会抄

## Slide 20
谢 谢!