## Slide 1: HEPS 储存环调束 参数测量及校正等相关考虑
魏源源 黄玺洋 季大恒 崔小昊
2022.1.17

## Slide 2: 总体规划
加速器验收

## Slide 3: 总体规划
总电荷大于0.3nC
轨道畸变100µm内
加速器验收
BBA测量前调束手段：
轨道测量
基于BPM TBT的beta-beating、相位、色散测量和校正
轨道响应矩阵测量
轨道校正
局部轨道校正
BPM offset测量
BBA测量后调束手段：
基于轨道的高频频率校正
色品测量
色散测量
基于轨道响应矩阵的optics测量及校正
耦合度测量及调节

## Slide 4
BBA（含）测量前所需测量及校正手段
此阶段目标：
将轨道畸变减小到100µm以内，进一步提高束流流强
此阶段前提条件：
  所有六极磁铁处于工作状态、高频腔设置在工作腔压的状态下
  单束团存储秒量级，总电量大于0.3nC
  可以开展基于BPM TBT 数据的参数测量以及校正工作
  可以开展基于BPM SA数据的参数测量工作

## Slide 5: BBA（含）测量前所需测量及校正手段
1、轨道测量模块
2、基于BPM TBT的beta-beating、相位、色散测量和校正功能
3、轨道响应矩阵测量模块
4、轨道校正模块
5、局部轨道调节模块
6、BPM offset测量模块

## Slide 6: 1、轨道测量模块
主要目标：实现束流沿储存环在BPM处的轨道测量及显示
实现方法：BEPCII常规方法
      直接获取BPM SA 数据
      在线获取TBT数据并处理
      首圈调束过程中需要用到的功能（整合在此模块）
模块界面：
      选择数据来源
      BPM数据沿环显示
      轨道存储及调入

## Slide 7: 2、基于BPM TBT的optics测量和校正功能
主要目标：在受束流条件限制无法进行轨道响应矩阵测量时，应用TBT 数据对beta-beating、相位、色散进行初步测量以及校正。
Optics 测量方法：基于受激励后束流的TBT数据，通过算法ICA或PCA算法提取betatron、色散、耦合等束流信息。
Optics 校正方法：类似LOCO的匹配方法，调节四极磁铁强完成校正。
实现功能：采用线下应用MATLAB平台进行数据分析的方式。
模拟工作：评估激励的幅度以及激励方式对测量结果的影响；初步确定BPM数量以及四极磁铁数量；耦合校正功能的模拟；
优势: 测量速度快，稳定供束后仍可作为常规的optics测量校正手段。

## Slide 8: 3、轨道响应矩阵测量模块
主要目标：获得符合当前机器实际状况的响应矩阵数据
实现方法：逐一改变校正磁铁强度，获取相应的轨道变化量。 此方法是BII日常的测量手段。
模块界面：
      所测校正磁铁的选取
      测量方式的选取
      BPM平均次数的选取
首次测量调试内容：
      确定测量时的流强，BPM的工作状态
      选取合适的校正磁铁强度变化量
      保证每个校正磁铁测量结束后轨道的重复性

## Slide 9: 4、轨道校正模块
主要目标：使束流轨道尽可能地接近目标轨道。
实现方法：轨道偏差乘以轨道响应矩阵经SVD分解后的逆矩阵，校正磁铁校正量。已经成熟应用在BII中。
模块界面：
      校正元件的选取
      SVD算法实现
      理论响应矩阵或实测响应矩阵选取
      预期校正结果显示
初步校正时的测试内容：
      用于轨道控制的校正磁铁、BPM数量和位置
      明确SVD奇异值的数量

## Slide 10: 5、局部轨道调节
主要目标：根据需要调节局部轨道高度或角度
实现方法：采用3-bump 或4-bmup计算出轨道不外泄并且内部轨道高度或角度符合要求的校正磁铁校正量。此算法已经成熟应用在BII中。
模块界面：
      明确需要调节的区域并选择相应校正磁铁位置、数量
      理论响应矩阵或实测响应矩阵选取
      设置区域内目标高度或角度
      预期结果显示

## Slide 11: 6、BPM offset 测量
主要目标：完成BBA测量后，轨道校正的目标轨道为四极磁铁中心，将轨道畸变减小到100µm以内。
实现方法：扫描被测BPM及邻近四极磁铁处的轨道，找到受该四极磁铁扰动时，轨道变化最小情况所对应的BPM读数。已经成熟应用在BII中。
模块界面： 测量元件调节范围设置
      数据拟合方式选取
      测量结果显示
初次测量时的测试内容：
      确定测量流强以及BPM工作状态
      明确所测BPM邻近四极磁铁强度的变化范围
      明确对所测BPM处轨道影响较大的校正磁铁及强度变化范围
      确定数据处理时的拟合方法

## Slide 12
BBA测量后所需测量及校正手段
此阶段目标：
使实际机器模型接近理论模型，进一步提高束流品质
此阶段前提条件：
  轨道畸变校正到100µm以内
  BPM SA及TBT 数据的测量精度达到设计指标
  具备工作点测量、束团尺寸测量等功能
  具备高频频率调节功能（具体细节在讨论中）

## Slide 13: BBA测量后所需测量及校正手段
1、基于轨道的高频频率校正功能
2、色散测量模块
3、色品测量模块
4、基于轨道响应矩阵的optics测量和校正功能
5、耦合度测量和调节功能

## Slide 14: 1、基于轨道的高频频率校正功能
主要目标：使束流中心轨道与储存环周长相匹配
校正方法：对所有BPM处的水平轨道进行平均计算，调节高频频率使得BPM水平轨道的平均值接近零。此方法是常规手段。
实现功能：不整合在调束软件中，手动测量，主要包括获取BPM SA数据，调节高频频率（具体调节细节仍在讨论之中）。
初次测量时的测试内容：在高频频率可以调节的范围内，确定对轨道产生影响的最小步长。

## Slide 15: 2、色散测量模块
主要目标：获得当前模式下色散的实际测量值
测量方法：
  改变高频频率，获取BPM SA数据，得到束流中心能量变化导致的轨道变化。此方法是BEPCII常规测量手段。
  改变高频频率，在纵向反馈kicker激励下获取TBT数据，应用PCA或ICA算法提取色散信息。该算法成熟但BEPCII上没有实际应用。（完善功能，验收前不要求）
模块界面：
  具备高频频率设置功能（具体调节细节仍在讨论之中）
  具备BPM 数据获取功能
  测量结果显示及与理论值的比较
初次测量时的测试内容：
  在高频频率可以调节的范围内，确定对轨道产生影响的最小步长
  确定测量流强，以及BPM的工作状态。

## Slide 16: 3、色品测量模块
主要目标：获得当前模式下色品的实际测量值
测量方法：获得工作点随高频频率变化的斜率。BEPCII常规测量手段。
模块界面：
    具备高频频率设置功能（具体调节细节仍在讨论之中）
    具备工作点测量结果获取功能
    测量结果显示及拟合图形显示
初次测量时的测试内容：
    在高频频率可以调节的范围内，确定对工作点产生影响的最小步长
    确定拟合所需要的数据点个数

## Slide 17: 4、基于轨道响应矩阵的optics测量及校正功能
前提条件：轨道畸变尽可能小，AT模型与调束软件物理模型一致
主要目标：将实际机器optics参数校正到理论设计值
测量方法：基于LOCO，通过对四极磁铁强度的调整，将实际机器模型校正到理论设计模型，同时得到beta-beating、相位、色散、耦合测量结果。此方法成熟应用在BII中。
实现功能：线下分析
校正流程：
    四极磁铁强度调节
    六极磁铁mover调节
    线性耦合校正
上述步骤与轨道校正需要多次迭代
    带插入件校正

## Slide 18: 5、耦合度测量和调节功能
基于工作点的耦合度测量模块 （BII常规测量手段）
主要目标：获得当前模式下耦合度的测量值
测量方法：改变四极磁铁强度，测量水平、垂直工作点互换时的差值
实现功能：手动测量
耦合度调节功能 （BII 常规校正手段）
主要目标：将线性耦合度调节至目标值
测量方法：使用直线节两端（消色散区）的斜四极磁铁2*48个，以束团尺寸的实际测量值作为观测量，应用局部耦合参数以及色散对于斜四极磁铁的响应，计算斜四极磁铁的调节量。
实现功能：线下分析

## Slide 19
轨道反馈调试
保障束流轨道稳定性的重要措施
考虑整个调束阶段（2023.10.1-2025.12.1）SOFB、FOFB单独调试

## Slide 20: SOFB独立调试
前提条件：具备top-up基本功能，前期optics校正、轨道校正已经完成
调试目标：使得束流波动长期维持在比较低的范围内
反馈流程：选择BPM和校正子->当前轨道偏差->响应矩阵逆矩阵->校正磁铁校正量->反馈增益P->置入校正子电源->校正子ramp
基本功能调试：
    根据轨道控制效果确定校正磁铁、BPM的数量和位置
    根据轨道控制效果确定反馈频率
    改变奇异值数量，优化校正磁铁校正强度
    调节反馈程序中增益（P）设置
长期运行观察调试：优化参数，观察长时间轨道控制情况

## Slide 21: FOFB独立调试
前提条件：具备top-up基本功能，FOFB RM测量完成，硬件系统联调完成
调试目标：ID附近的束流轨道波动小于10%的束团尺寸
反馈流程：FOFB逆矩阵、参考轨道、PID参数下载到控制器中-> 获取BPM FA 数据->计算FC校正量->FC 电源
FOFB基本功能调试：
  测试FOFB系统开环响应
  FOFB闭环，测试硬件接口、通信状况
  PID参数优化
长期运行观察分析：FOFB off/on 时 PSD谱分析，全环轨道稳定性，快校正磁铁强度变化趋势
FOFB系统较复杂且缺乏经验，调试开始及完成时间视调束进展、FOFB硬件系统状况及用户需求而定。

## Slide 22
调束手段 | 编写界面 | 具体实现 | 模拟工作
轨道测量【模块】 | 需要 | 线上测量 | 已完成
基于BPM TBT参数测量及校正【功能】 | 不需要 | 线下分析 | BPM测量精度对校正结果的影响，耦合校正模拟
RM测量【模块】 | 需要 | 线上测量 | 已完成
轨道校正【模块】 | 需要 | 线上测量 | 已完成
局部轨道校正【模块】 | 需要 | 线上测量 | 已完成
BPM offset 测量【模块】 | 需要 | 线上测量 | BBA快速测量
基于轨道的高频频率校正【功能】 | 不需要 | 手动校正 | 高频频率调节范围及步长预估
色品测量【模块】 | 需要 | 线上测量 | 高频频率调节范围及步长预估
色散测量【模块】 | 需要 | 线上测量 | 高频频率调节范围及步长预估
RM based optics 测量校正【功能】 | 不需要 | 线下分析 | 已完成
耦合度测量与调节【功能】 | 不需要 | 手动测量 | 耦合调节模拟
SOFB【模块】 | 需要 | 线上测量 | 已完成
FOFB【模块】 | 需要 | 线上测量 | PID初始参数，PSD分析工具

## Slide 23
backup

## Slide 24: BBA测量中可能遇到的问题及解决方法
寿命差：
切换寿命相对较好的模式。
尽可能选取对被测BPM轨道响应最大的校正磁铁，必要的时候需要在被测BPM局部做local bump，避免由于轨道全环扰动引起的丢束。
需要保证改变一次四极磁铁过程中流强变化不剧烈，测量的复杂性增加。
简化测量步骤的方法，例如减小拟合点数，四极磁铁单边变化等。
流强依赖性：
为了避免BPM 流强依赖性导致的测量偏差，不同BPM测量时尽可能保证相同的流强条件。
首轮测量后轨道校正没有达到理想目标：
需要BBA迭代测量，可以采用水平、垂直offset同时测量的方法，提高测量效率。

## Slide 25: 基于轨道响应矩阵的optics测量和校正流程
四极磁铁强度调节：
Beta-beating和色散是使用响应矩阵拟合得到的，同时得到四极磁铁强度的校正量。可以改变奇异值数量来平衡四极磁铁强度的调整量和校正效果。初步的校正可以不考虑耦合的校正。
六极磁铁mover调节：
考虑将六极磁铁处的四极分量代替四极磁铁强度作为调节量来进行响应矩阵的匹配，从而得到六极磁铁处四极分量的变化量，然后利用mover对六极磁铁的位置进行调节。（注意：需提前检查，保证mover有足够的可移动空间）。
线性耦合校正：
通过最小化X-Y轨道响应矩阵和垂直色散来校小耦合。每个cell四个斜四极铁用于校耦合，目标是将耦合尽可能地校小。
插入件校正：
插入件运行的状态下首先进行插入件自身的前馈补偿，对于前馈未能完全补偿的影响，进行响应矩阵测量及校正。对于插入件不同的工作状态，如果确实需要应用环上四极磁铁进一步校正时，则需要分别进行响应矩阵测量及校正。

## Slide 26: FOFB硬件相关
FOFB系统联调要求：
192块快校正子的幅频响应（X，Y方向）都要线下测试完成。
控制器，BPM FA数据，FC电源接口测试已经完成
逻辑计算功能测试通过（BPM给出FA数据，能够通过控制器FPGA计算得到正确的电源设定值）；逻辑计算功能的长期稳定性测试通过。
FOFB开环响应测试：
测量一块FC（input为电流setpoint）到一块BPM（output为BPM FA读数）的时域和频域响应根据测量结果在系统辨识功能模块中完成分析，得到系统开环传递函数，再利用频域分析功能模块选择合适的PID参数作为初始参数设置。

## Slide 27: FOFB+SOFB (初步考虑）
前提条件：FOFB和SOFB均已经调试完毕，可以独立运行；工作在top-up注入模式。
调试目标：保持全环轨道长期稳定性的同时，ID附近的束流轨道波动小于10%的束团尺寸
SOFB+FOFB实现算法：快慢反馈结合的重点是，如何解决快慢反馈中可能出现的相互影响问题，目前已经对快慢反馈结合中可能用到的三种策略进行了研究，具体采用能种算法实现，需要根据当时的束流状况、反馈效果而定。

## Slide 28: SOFB/FOFB+ID前馈
SOFB+ID调试：
  不调节光源点处位置及角度：ID前馈线圈完成ID不同工作模式下的前馈校正。SOFB用所有SC保证全环轨道稳定性。SOFB与ID前馈间无互相影响。
  调节光源点处位置及角度：ID前馈线圈完成ID不同工作模式下的前馈校正。直线节两端各1对SC与ID前馈线圈完成光源点位置及角度调节。SOFB采用全环或者局部反馈的策略，SOFB与ID前馈间需考虑相互关联的问题。
FOFB+ID调试
  不调节光源点处位置及角度：ID前馈线圈完成ID不同工作模式下的前馈校正。FOFB用所有FC保证光源附近轨道稳定性。FOFB与ID前馈间无互相影响。
  调节光源点处位置及角度：ID前馈线圈完成ID不同工作模式下的前馈校正。直线节两端各1对SC与ID前馈线圈完成光源点位置及角度调节。FOFB与ID前馈间需考虑相互关联的问题。

## Slide 29: ESRF 调束
 | Δβ/βh | Δβ/βv | Δηh/Δηv | 注入效率
1 | >19.5% | >34% | 23.6mm/4.3mm | 
2 | 3.4% | 13.3% | 5.1mm/1.3mm | 26%
3 | 1.5% | 5.8% | 3.0mm/1.4mm | 60%
4 | 1.5% | 1.5% | 1.0mm/1.0mm | 80%

## Slide 30
第三代光源 | 反馈方式 | 反馈带宽
ALBA | Fast | DC - 130 Hz
BESSY II | Fast | DC - 10 Hz
DIAMOND | Fast | DC - 130 Hz
ELETTRA | Fast | DC - 150 Hz
ESRF | Slow + Fast | DC - 150 Hz
SLS | Fast | DC - 100 Hz
SPEAR3 | Fast | DC - 100 Hz
ALS | Slow + Fast | DC - 60 Hz
APS | Slow + Fast | DC - 100 Hz
TPS | Fast | DC – 100(v)/60(h) Hz
NSLS II | Fast （+ SC） | DC - 250 Hz
SOLEIL | Slow + Fast | DC - 250 Hz
SSRF | Slow + Fast | DC - 100 Hz
第四代光源 | 反馈方式 | 反馈带宽
APS-U | Fast + Slow | 1 kHz
Sirius | Fast+Slow | DC-1 kHz
ESRF-EBS | Fast + Slow | DC - 150 Hz
MAX IV | Slow | -
束
束
各光源轨道反馈方式