## Slide 1: 超大规模中微子望远镜的模拟进展
报告人：王子珂
报告时间：2022.08.10
单位：高能物理研究所

## Slide 2: 目录
1.望远镜的目标及设计
2.探测单元
3.模拟软件介绍及性能展示
4.模拟事例图像
5.望远镜性能

## Slide 3: 1.望远镜设计
初步设计

## Slide 4: 中微子探测的现状与未来
目前世界上主要有已经建成的IceCube，以及正在建设的KM3NeT和Baikal-GVD三座以容积作为指标的高能中微子水切伦科夫探测器。
其中IceCube建成全阵列并保持运行十年，证实了在的能段，宇宙中微子流强超过大气中微子，为低本底宇宙中微子探测提供了实验证据。
LHAASO发现了银河系内大量PeV源的候选天体（PeVatron），我们期待打造一座能直接探测这些源的PeV中微子信号的望远镜。
IceCube在已有经验的基础上，提出建设IceCube-gen2，其中的optical阵列，将会具备倍于IceCube的灵敏体积。
但由于地球对PeV中微子是不透明的，IceCube的地理位置决定了IceCube-gen2-optical和Lhaaso的视野是不匹配的。
因此，我们计划在北半球建设一座容积达到水下中微子望远镜，以此保证对银河系内的高能中微子点源有足够的探测能力，确认PeVatron的强子特征，敲定宇宙线的起源。

## Slide 5
Fig1. 贝加尔湖
Fig3. 贝加尔湖水吸收率（GVD实验测量）
湖面
湖底
Fig2. 超大规模中微子望远镜的初期规划（贝加尔湖站址设计）
在初步的设计中，有贝加尔湖和南海两个候选站址。
贝加尔湖：该探测器将以水平间隔米，垂直间隔米进行布置（参考GVD布置，并按比例拉伸），覆盖广、高的水体。
南海：则会根据当地的实际地理环境修改方案。

## Slide 6: 2.探测单元
光学模块

## Slide 7: 探测单元的设计 （贝加尔湖方案）
超大规模的阵列需要数额巨大的探测单元与电子学。
在的规格下，若在贝加尔湖建设，将需要个探测单元。这就要求每一个光学模块的成本尽量低。
这就要求，探测单元越简单越好。
在这一原则的牵引下，我们期望直接制作一个足够大的玻璃球舱，内置一个的PMT。

## Slide 8: 3.模拟软件的介绍及性能展示
引入GPU加速的Geant4模拟

## Slide 9: 模拟软件——Geant4
Geant4 ，用于模拟入射粒子在介质中的簇射及探测器部分。
OptiX ，由Nvidia公司开发，专门提供光线追踪的GPU部分程序。
Opticks ，由Simon C. Blyth为JUNO实验使用GPU光线追踪加速模拟而设计开发。该程序负责把Geant4的探测器结构、光学部分相关参数传递到OptiX，并且负责从GPU端将灵敏探测器的结果回传到CPU端。
好处：Geant4可以一体化处理簇射过程和探测器，方便可靠。
坏处：Geant4处理极高能量非常慢（>100TeV），且缺少适用于>100TeV的强子物理过程。

## Slide 10: Geant4+OptiX并行模拟
运行（run）
输入初级粒子（event）
模拟（step）
Cerenkov过程所需参数
采样产生Cerenkov光子
追踪Cerenkov光子
结束粒子模拟（end of event）
结束运行
（end of run）
Cerenkov过程参数表
（由Opticks持有）
将参数表传递给OptiX
启动GPU程序
得到击中探测器灵敏部分的光子信息
（由Opticks持有）
收集OpticksHits信息
重置Opticks参数表
调用光学过程

## Slide 11
Chart: 模拟时间对比 (电磁簇射)
| 10TeV | 50TeV | 100TeV | 1000TeV
Geant4 Only | 29.6 | 152.25 | 265.83 | 2886.22
Genat4+Opticks | 2.67 | 13.01 | 26.9 | 256.23
GPU光线追踪在当前版本下，可以达到11倍加速。
由于，随着能量增加，模拟时长同比例增加。
这意味着对于的粒子，目前的程序任然会导致不可接受的时长消耗（）
进一步的性能提升需要从提高CPU并行度入手。
问题：GPU光线追踪结果依然无法和CPU光线追踪达成一致。处于DEBUG阶段。
~11倍

## Slide 12: 4.模拟事例图像
Cascade-like
Track-like

## Slide 13: 簇射（能够到达OM表面的光子）
Geant4中的探测单元：使用一个纯玻璃球，令其上表面灵敏，来模拟装入玻璃球舱内的PMT。
水体性质：仅放入了吸收长度（贝加尔湖水体），未考虑散射效应。
顶点相对位置：矩形格点单元的正中央（最小信号）
左图信号区域放大
黄色标记：簇射顶点
黄色箭头：动量方向（Azimuth:273°，Zenith：82°）
Hit区域
Fig: 电子簇射。灰点代表一个OM；有色球代表Hit，大小表示光子数（对数）;颜色代表触发时间,Hits时间分布
Hits Number | 
Max Hit | 
Fired Strings | 
Time Span | 
Spatial Scale | 
Hits Number | 
Max Hit | 
Fired Strings | 
Time Span | 
Spatial Scale | 

## Slide 14: 横穿望远镜
Fig: 上图缪子水平入射，沿着Z轴正向。灰点代表一个OM；有色球代表Hit，大小表示光子数（对数）；颜色代表触发时间，时间分布。下图：同一事例，将入射点（等效中微子反应顶点）逆着入射方向移动。
黄色标记：簇射顶点
黄色箭头：动量方向（Azimuth:270°，Zenith：90°）
将该的入射点外移。
Fig: 上图缪子水平入射，沿着Z轴正向。灰点代表一个OM；有色球代表Hit，大小表示光子数（对数）；颜色代表触发时间，时间分布。下图：同一事例，将入射点（等效中微子反应顶点）逆着入射方向移动。
Hits Number | 
Max Hit | 
Fired Strings | 
Time Span | 
Spatial Scale | 
Hits Number | 
Max Hit | 
Fired Strings | 
Time Span | 
Spatial Scale | 

## Slide 15: 尝试——GVD实测的~91 TeV cascade事例复现
模拟设置：
Cascade => Electron
OM => 玻璃球，下侧区域灵敏
QE =>
时间分布基本一致
不同OM的信号比例基本一致
左图：Geant4模拟
右图：GVD展示的Cascade事例

## Slide 16: 5.望远镜性能
对track型事例的角分辨

## Slide 17: Track-like Event的探测效率 ——无噪声条件
Cross track，这里指由中微子在阵列外部反应后产生，其径迹贯穿探测器阵列。
样本：，每投点，并假设Muon（）各向同性。（忽略地球遮蔽效应）投点位置为阵列表面。
QE：使用现有的PMT响应曲线
TTS：假设ns的高斯分布
触发条件：着火（PE）的PMT 并且。
Fig1. μ样本入射点
Fig2. μ样本无噪声时的探测效率
该效率将决定中微子望远镜对于阵列外产生的muon的探测能力。

## Slide 18: 重建结果
Muon在阵列中留下的径迹长度对其方向重建至关重要。
视觉径迹长度 ，角分辨
视觉径迹长度 ，角分辨
视觉径迹长度 ，角分辨
需加入的影响因素：
噪声。
OM设计结构带来的信号衰减。
更详细的水体参数，如Mie Scattering。
......
这里，角分辨指角度偏差的中位值

## Slide 19: 总结
为实现对PeV中微子的灵敏观测，我们提出建设灵敏体积达到IceCube数十倍的新一代中微子望远镜。
高能所规划了一个达到灵敏体积的超大规模中微子望远镜，并设计了一种低成本的探测单元。
物理模拟上，使用GPU对Geant4模拟进行加速，可以达到10倍以上的加速率。
无噪声条件下，能够保证能量的缪子，做到的探测效率。
对于视觉径迹长度超过的muon，电荷加权的时间残差算法可以做到角分辨，对于横向穿透阵列的超长径迹，可以做到以上的角分辨。

## Slide 20
谢 谢

## Slide 21: Track-like 重建算法
GVD’s Fast Reconstruction: 对着火的探测器进行时间排序后，由触发时间从早到晚，递归的把探测器位移和电荷权重乘积叠加起来。再归一化得到动量方向。
Time Residual Chi-square: 假设所有光均直接来源于 的切伦科夫光后，构建时间残差。
Charge-weighted Time Residual Chi-square: 在纯粹时间残差的基础上，增加权重——归一化电荷比例（OM对应的光电子数）。