## Slide 1
CEPC“中心束流管”设计进展
纪 全
2022年5月6日

## Slide 2
内容：
1.世界各国的探测器(谱仪)与中心束流管
2.CEPC“中心束流管”机械设计

## Slide 3
世界各国的探测器与中心束流管

## Slide 4
世界各国的探测器与中心束流管

## Slide 5
世界各国的探测器与中心束流管

## Slide 6
中心束流管与探测器 --- ATLAS(运行中)
世界各国的探测器与中心束流管
单层结构的束流管
厚度：0.8mm, 长：7.3m, 内半径：29mm

## Slide 7
世界各国的探测器与中心束流管
中心束流管与探测器 --- CMS (运行中)
单层结构的束流管
厚度：?mm, 长：6.2m, 内半径：21.7mm

## Slide 8
世界各国的探测器与中心束流管
中心束流管与探测器 --- Belle II (运行中)
双层结构的束流管

## Slide 9
世界各国的探测器与中心束流管
中心束流管与探测器 --- FCC (设计中)
双层结构的束流管

## Slide 10
世界各国的探测器与中心束流管
中心束流管与探测器 --- ILD (设计中)
单层结构的束流管

## Slide 11
CEPC“中心束流管”机械设计
从BEPC到CEPC：
运行中
设计中
变化：
1. 探测器更丰富了
2. 束流管不再孤单了

## Slide 12
CEPC“中心束流管”机械设计
CEPC中心束流管的设计(总体布局): (2021年12月)
主要更新：
1. 中心铍管的孔道内径由 “Ø28” 改为 “Ø20”，
外延管的孔道由 “渐变的锥管” 改为 “渐变的跑道型”
2. 外延管的探测器由 “LumiCal” 改为 “BPM”
a. 外延铝管
b. 中心铍管
d. 碳钎维筒
c. 风冷构件
Vertex
BPM
e: 组合法兰

## Slide 13
CEPC“中心束流管”机械设计
束流管的设计难点：
从项目的整体战略目标看：
未知设计要求且未知设计目标的探索设计
从具体的工作性质看：
物理学家和工程设计人员在合理的假定参数和要求下，
共同寻找最佳设计的优化过程
从设计指标看：
难！！！(探测角分界线从“21°”减小为“8.1”)
束流管的设计过程：
1. 建初始模型，计算初始条件下的可行性
目的：实现物理和工程预期目标
2. 平行交叉，迭代优化
目的：兼顾物理和工程要求的最佳设计要求和设计参数
3. 论证加工和安装的可行性
目的：优化接口和边界
研制满足物理探测要求的
高性能束流管

## Slide 14
CEPC“中心束流管”机械设计
两端对接法兰的设计参数：
1. 直径： Ø150
2. 法兰：组合法兰 ，不锈钢
总体布局相关结构及参数的确定：
固定调节法兰
风道入口
风道入口
碳钎维筒
对接法兰(活动)
对接法兰(固定)
BEPCII束流管法兰
的固定和引线
探测角：Arccos0.993
束流管半长：700
说明：
根据原始设计数据按功能性尺寸分配后，
初步规划暂定按arccos0.99作为探测器设计
的起始数据，以便有能逻辑合理的设计基础。

## Slide 15
总体布局相关结构及参数的确定：
CEPC“中心束流管”机械设计
外延管及中心铍管的设计参数：
1. 冷却结构：双层设计，流动换热
2. 冷却介质：水或油
3. 材料：铝，铍等
热源：内表面高次模热和同步辐射热
Vertex的工作温度要求：
铍管温度对Vertex的热影响越小越好
物理要求：粒子穿出窗口物质量越少越好
外铍管：0.15mm
间隙：0.35mm
内铍管：0.2 mm
辐射长度：>0.15% (CDR)
进水口
出水口

## Slide 16
总体布局相关结构及参数的确定：
Vertex及BPM的设计参数：
1. 芯片的冷却：风冷，截面分流
2. Vertex的支撑：探测角以外的两端固定方式
3. BPM的固定：外延管跑道型的上下平行表面
CEPC“中心束流管”机械设计
热源：Vertex相关的芯片和电子学
BPM

## Slide 17
Vertex的风冷与支撑结构
Vertex固定
分流口
内层Vertex固定放大图
风道入口

## Slide 18
CEPC“中心束流管”机械设计
CEPC中心束流管的安装
从BEPCII束流管的安装，思考CEPC束流管的安装
BEPCII束流管的安装边界和连接结构：
安装边界
连接结构

## Slide 19
准直设计－销孔位置传递，间接定位
束流管真空法兰
准直孔
准直法兰
准直孔设计
大 小： Ø10+0.011×14(厚)
位置度： 0.05
台阶尺寸(避免干涉)
大 小： Ø20
深 度： 2.5
台阶

## Slide 20
真空阀
悬臂送入安装工装：
关键问题：
无芯轴时，束流管悬臂是否安全？

## Slide 21
束流管的组装与安装

## Slide 22
手动推入的三维模拟：
问题：
CEPC束流管的安装如何设计？

## Slide 23
Thanks!