## Slide 1: HEPS储存环数字低电平系统的研究
高能所博士后学术交流会
汇报人 | ： | 李冬兵
合作导师 | ： | 张沛、辛天牧
汇报日期 | ： | 2022.06.30

## Slide 2: 提纲
研究背景
高频低电平技术的发展
HEPS低电平系统的研究
总结与展望

## Slide 3: 名词简称
高能同步辐射光源（High Energy Photon Source，HEPS）
高频（ Radio Frequency，RF）
低电平（Low-Level Radio Frequency，LLRF）
实验物理与工业控制系统（Experimental Physics and Industrial Control System，EPICS）
CS-S（Control System Studio）

## Slide 4
研究背景

## Slide 5: 同步辐射光源
同步辐射光源是基础科学研究领域应用最为广泛的高性能X射线源
- 全世界~50台运行，中国大陆有3台（北京同步辐射装置、合肥光源、上海光源）
近十年升级换代热潮，衍射极限光源是目前国际竞争的焦点
HEPS是一台第四代衍射极限同步辐射光源（我国唯一的一台高能区同步辐射光源）
十三五期间布局，为满足国家战略需求、驱动科学原始创新
建成后发射度、亮度将是世界最好水平

## Slide 6: HEPS
高能同步辐射光源（High Energy Photon Source，HEPS）
采用多弯转磁铁消色散结构
低发射度、高亮度
2019.06开始建设，预计2025.12月底建成

## Slide 7: RF系统
高频系统是HEPS重要组成部分之一，起到为束流提供加速电压、使束流获得能量等作用
由储存环高频系统和增强器高频系统组成
HEPS高频系统

## Slide 8: LLRF系统
每套RF系统由高频腔、功率源和低电平系统等组成
为了保证束流的高品质，LLRF系统被用来维持高频腔内电磁场的幅度和相位的稳定，并与调谐器协同工作锁定高频腔的频率

## Slide 9
高频低电平技术的发展

## Slide 10: 高频低电平技术的发展

## Slide 11: 高频低电平技术的发展

## Slide 12: 高频低电平技术的发展

## Slide 13
HEPS低电平系统研究
硬件组成
控制算法
上层控制系统

## Slide 14: LLRF硬件组成
射频前端板卡
数字信号处理板卡
机箱（带散热器）

## Slide 15: LLRF硬件组成：射频前端板卡
组成：5路下变频通道、1路上变频通道
作用：实现信号的变频
特点：良好的通道线性度和隔离度
合作老师：王群要、林海英、张沛

## Slide 16: LLRF硬件组成：数字信号处理板卡
组成：FPGA、ADC、DAC、SDRAM、时钟芯片、网口、串口等
作用：实现信号的高速采集和一些功能算法
特点：控制精度高、功能更加丰富、可靠性更高
合作老师：王群要、张沛

## Slide 17
HEPS低电平系统研究
硬件组成
控制算法
上层控制系统

## Slide 18: 控制算法
幅相控制环路
频率控制环路
噪声抑制环路
反射功率保护
最大功率保护
......

## Slide 19: 控制算法1：幅相控制环路
组成：IQ解调器、CORDIC、数字滤波器、数字移相器、PI控制器等
作用：维持高频腔内电磁场的幅度、相位的稳定
幅相环路原理
幅相稳定度（长时、带常温腔）

## Slide 20: 控制算法2：频率控制环路
组成：IQ解调、数字移相器、CORDIC、PI控制器、电机、piezo等
作用：与电机、piezo协同工作锁定高频腔的频率
频控环路原理
电机动作原理图
电机动作图
合作老师：王群要、米正辉

## Slide 21: 控制算法3：噪声抑制环路
组成：干扰观测器、数字低通滤波器等
作用：观测并估计噪声，抑制高频腔内的低频噪声
166MHz超导腔麦克风效应
噪声抑制环路原理及测试
合作老师：王群要、张新颖

## Slide 22: 控制算法4：反射功率保护
组成：比较器
作用：防止高频腔在老练过程腔体打火引起的高频腔毁坏
HEPS增强器500MHz铜腔老练
反射功率保护原理
合作老师：王群要、黄彤明、张沛

## Slide 23: 控制算法5：最大功率保护
组成：比较器
作用：防止功率过载及误操作，保护超导腔
合作老师：王群要、林海英

## Slide 24
HEPS低电平系统研究
硬件组成
控制算法
上层控制系统

## Slide 25: 上层控制系统
组成：EPICS v3.15 、IOC、OPI、Archiver Appliance等
作用：实现对LLRF系统的状态监测、环路控制和数据存储
CSS主界面

## Slide 26
总结与展望

## Slide 27: 总结
课题针对HEPS全新研制的166MHz超导腔开发一套高精度的数字低电平系统，目前的主要进展如下：
初步完成了166MHz数字LLRF系统(硬件+软件)的研制
实现并应用了部分控制算法，有效提高了控制精度，将常温原型腔内高频信号的幅相稳定度分别控制在±0.03%和±0.02°，优于HEPS物理要求（±0.1%和±0.1°）

## Slide 28: 展望
进一步优化系统硬件设计、完善控制算法，进一步提高控制精度
进一步优化上层控制系统（数据库、OPI界面）
在166MHz超导腔带束流运行时，验证LLRF系统

## Slide 29
请各位老师、同学批评指正！
谢谢！