## Slide 1: Imperfection spin resonance in CEPC Booster ChenTao 22-7-5

## Slide 2: Analytical analysis of imperfection resonance
Z由两部分组成：闭轨 和 betatron震荡
imperfection resonance 对应的是闭轨误差：
将带入共振强度表达式中：
其中增强函数： , when x = integer ,

## Slide 3: 闭轨计算
矫正过后的CEPC Booster 中含有
垂直方向的矫正子（旋转90度的二级铁；
六级铁；
因此sad计算闭轨若考虑同步辐射效应，则计算出的闭轨不同

## Slide 4: Imperfection resonance calculation
近似计算公式：对环中所有元件逐个求和
RAD ON
RAD OFF
Z-Mode Energy

## Slide 5: Imperfection resonance strength benchmark
用模拟得到的Pf可从Froissart-Stora公式得到resonance强度：
Bmad跟踪时未开启radiation damping
K | Bmad模拟 | sad
55 | 0.00001190 | 0.000031529
69 | 0.00002199 | 0.000070631
83 | 0.00004678 | 0.000097479
103 | 0.00007586 | 0.000125844
154 | 0.00041074 | 0.000471016
176 | 0.00062587 | 0.000681457
199 | 0.00195712 | 0.001740183
211 | 0.00092963 | 0.001193872
273 | 0.00217969 | 0.002493009
289 | 0.00289983 | 0.003108724

## Slide 6: 单粒子跟踪结果-ZMode
退极化效果很弱，升能时无需特殊处理

## Slide 7: 单粒子跟踪结果-HMode
Radiation damping 和radiation fluctuations 开启时初始化在闭轨上的粒子并不会一直沿闭轨运动
RAD on 的结果中同时包含imperfection 和intrinsic 两种共振的影响
Damping开启时y-py演化