## Slide 1: The progress towards C3 R&D
Zhang Jingru
2022.7.22

## Slide 2: Outline
1
工作进展
2
下一步工作计划

## Slide 3: Overall design
50MW klystron
1 accelerating structure

## Slide 4: RF design
和加工工艺相结合优化到第8个版本

## Slide 5: 完成6腔试验件的初步设计
按照更新后的40腔模型，取端部6个腔
  与所工厂讨论具体工艺要求
试验件测试后将进行电子束焊接实验，为此改动有
  定位销改为盲销
  原螺纹固定改为卡具固定
  调整焊接相关尺寸
完成图纸初步绘制
Machine design
Haijing Wang

## Slide 6: Machine design
完成腔体及波导部分三维模型初步设计并与加工厂家13所讨论具体细节尺寸
与所工厂讨论，初步确定各部件焊接方式及工艺，相关尺寸及接口预计下周一可完成初版
文献实物图
40腔模型初步设计

## Slide 7: Machine design
进行40腔模型由常温降温至77K的变形。目前理论计算结果与ansys分析结果不一致，正在查找原因
变形分析

## Slide 8
恒温器的设计参数：
腔长度：1120mm
低温最大热负荷：7.5kW
腔最大耐压：10bar
腔体温度稳定度：＜0.1K
Thermostat design
Xiaochen Yang, Rui Ge

## Slide 9
C波段腔
真空筒体
液氮池
700mm
0mm
目前，完成了液氮恒温器的初版结构设计，正在进行恒温器部件的优化和校核，以满足性能要求和恒温器的兼容性
Thermostat design

## Slide 10: Waveguide component design
开展3dB功分器的设计
S11可实现小于40dB
隔离度S21小于30dB，还需要进一步优化
3dB功分器设计

## Slide 11: Processing progress
材料合同已签订，厂家开始生产
加工
  1腔、2腔铝材料腔
  2腔无氧铜材料腔
成品
半成品

## Slide 12
继续和工艺合作优化RF设计
6腔实验腔加工、焊接工艺研究（图纸、材料），9月中旬完成，期间进行测试准备
整管图纸根据加工情况最终确定
低温恒温器的加工及低温实验（对已有腔进行低温冷测）
微波器件的加工
Next work plan

## Slide 13
Thank you