## Slide 1
HALF储存环误差效应分析与校正 & 束内散射效应研究
杨鹏辉
2022/08/19

## Slide 2
Outline
HALF储存环误差效应分析与校正
HALF储存环束内散射效应
目录
先进光源研讨会，东莞，2022.08

## Slide 3
Outline
HALF储存环误差效应分析与校正
HALF储存环束内散射效应
目录
先进光源研讨会，东莞，2022.08

## Slide 4
个人介绍
误差效应分析
误差源 | 轨道放大因子 (水平/垂直) | Beta-beating (%) (水平/垂直) | 色散函数放大 因子(水平/垂直) | 横向耦合
弯铁横向准直误差 | - / 0.2 | - / - | 0.01/0.012 | 
四极铁横向准直误差 | 39 / 73 | 1.2/0.7 (/μm) | 261/490 | √
六极铁横向准直误差 | - / - | 0.1/0.1 (/μm) | 49/88 | √
弯铁旋转误差 | 0.1/2.7 | 2.5/2.4 (/mrad) | 0.8/2.7 | √
四极铁旋转误差 | - / - | 0.14/0.15 (/mrad) | - / - | √
弯铁俯仰角误差 | 1.1/10 | 21/29 (/mrad) | 9.6/15.3 | √
四极铁俯仰角误差 | 0.9/7.4 | 36/29 (/mrad) | 7/26 | √
六极铁俯仰角误差 | 0.1/3.7 | 2.3/3.1 (/mrad) | 1.4/4.9 | √
弯铁摆动角误差 | 16/- | 219/133 (/mrad) | 101/178 | 
四极铁摆动角误差 | 5.4/- | 172/104 (/mrad) | 35/67 | 
六极铁摆动角误差 | 3.2/- | 89/51 (/mrad) | 18/32 | 
四极铁四极场误差 | - / - | 3.0/4.3 (/1‰) | 2.4/- | 
四极磁铁横向准直误差对闭轨畸变的放大因子
弯铁俯仰角误差对闭轨畸变的放大因子
先进光源研讨会，东莞，2022.08

## Slide 5
个人介绍
误差水平设置
先进光源研讨会，东莞，2022.08
 | 设备种类 | 位置精度要求(μm) |  |  | 姿态精度要求(mrad) |  | 
 |  | 水平 | 垂直 | 纵向 | 滚动角 | 俯仰角 | 摆动角
准直单元内精度 | 四、六、八 极磁铁 | 30 | 30 | 150 | 0.1 | 0.1 | 0.1
 | 主弯铁 | 200 | 200 | 150 | 0.1 | 0.2 | 0.2
相邻准直单元间精度 | 准直单元间 | 50 | 50 | 200 | 0.1 | 0.1 | 0.1
 | 主弯铁 | 200 | 200 | 150 | 0.1 | 0.2 | 0.2
 | 弯铁 | 四极磁铁 | 六极磁铁 | 八极磁铁
最大值 | 0.05% | 0.05% | 0.1% | 0.1%
 | RMS value
BPM gain | 3%
BMP offset (μm) | 30
BMP roll (mrad) | 0.1
BPM noise (μm) | 0.1
截断
公差
公差
不同误差水平下的闭轨存活率
0.5
1
2

## Slide 6
个人介绍
校正系统布局
先进光源研讨会，东莞，2022.08
周期12个BPM; 12个校正子；
校正子强度上限 1 mrad;
六极磁铁绕斜四极场用于垂直色散与耦合校正

## Slide 7
个人介绍
首圈轨迹校正与轨道校正
先进光源研讨会，东莞，2022.08
响应矩阵 + SVD
考虑物理孔径限制，轨迹校正前约22%的种子能完成首圈；轨迹校正前约53%的种子存在闭轨；
由于物理孔径的限制，需分段进行轨迹校正； 轨迹校正后闭轨存活率100%。
轨道校正后，水平和垂直闭轨：
最大值 ~ (250, 280) μm ;
RMS值 ~ (41, 53) μm ;

## Slide 8
个人介绍
首圈轨迹校正与轨道校正
先进光源研讨会，东莞，2022.08
水平方向 COR4, COR5 的强度较强；
垂直方向COR1, COR4, COR6的强度较强。
校正子强度最大值 ~ (0.65, 0.44) mrad；
校正子强度RMS ~ (0.11, 0.10) mrad；

## Slide 9
个人介绍
首圈轨迹校正与轨道校正
先进光源研讨会，东莞，2022.08
轨道校正后的动力学孔径 (w/ RF)
 | emittance | TuneX | TuneY | ChromX | ChromY
Ideal lattice | 85.8 pm | 48.191 | 17.190 | 3 | 3
After Orbit Correction (average) | 96.0 pm | 48.184 | 48.183 | 2.84 | 2.96
variation (average) | 11.9% | -6.5×10-3 | -6.9×10-3 | -0.16 | -0.04

## Slide 10
个人介绍
光学函数校正
先进光源研讨会，东莞，2022.08
校正前beta-beating (RMS)
LOCO (Linear Optics from Closed Orbit)
校正后beta-beating (RMS)

## Slide 11
个人介绍
光学函数校正
先进光源研讨会，东莞，2022.08
 | emittance | TuneX | TuneY | ChromX | ChromY
Ideal lattice | 85.8 pm | 48.1908 | 17.1896 | 3 | 3
After Orbit Correction (average) | 86.0 pm | 48.1914 | 48.1903 | 2.95 | 2.95
variation (average) | 0.3% | 6×10-4 | 7×10-4 | -0.05 | -0.05

## Slide 12
个人介绍
垂直色散与耦合校正
先进光源研讨会，东莞，2022.08
垂直色散、轨道响应矩阵耦合项 + 最小二乘法
使用高色散区3组六极磁铁上的斜四极场分量

## Slide 13
个人介绍
垂直色散与耦合校正
10%耦合
100%耦合
束团长度拉伸3倍，束流流强350 mA

## Slide 14
个人介绍
插入元件的影响
先进光源研讨会，东莞，2022.08
 | Emittance (pm.rad) | ChromX | ChromY | U0 (keV) | σs | Jx | τx (ms) | τy (ms) | τE (ms)
bare lattice | 85.8 | 3 | 3 | 181.4 | 6.07×10-4 | 1.36 | 28.5 | 38.8 | 23.7
With All IDs | 57.6 | 4.2 | 2.3 | 393.5 | 6.95×10-4 | 1.17 | 15.3 | 17.9 | 9.8
With All IDs and errors (average) | 62.4 | 3.6 | 3.7 | 393.5 | 6.95×10-4 | 1.17 | 15.3 | 17.9 | 9.8
10 undulator + 2 DW
IVU20引起发射度较小增长
发射度变化：-8~5 pm.rad;
能损增加：5~52 keV;
能散变化：-0.8%~15%

## Slide 15
个人介绍
插入元件的影响
LOCO,全局补偿(初步工作）

## Slide 16
Outline
HALF储存环误差效应分析与校正
HALF储存环束内散射效应
目录
先进光源研讨会，东莞，2022.08
误差效应分析与校正元件布局
轨道、光学函数与耦合校正
插入元件的影响

## Slide 17
个人介绍
HALF储存环束内散射效应
先进光源研讨会，东莞，2022.08
HALF束流能量较低、自然发射度低、阻尼时间较长
基于旧版本lattice：自然发射度86.3 pm
束内散射效应剧烈

## Slide 18
个人介绍
HALF储存环束内散射效应
先进光源研讨会，东莞，2022.08
使用damping wiggler降低发射度 （2台常温DW, 每台4.2 m）
100%耦合
10%耦合
IBS效应越剧烈，最优峰值场强越大
350 mA，3倍束长拉伸

## Slide 19
个人介绍
HALF储存环束内散射效应
10%耦合
350 mA，3倍束长拉伸
100%耦合
由于技术限制，短周期的DW,峰值场强难以做大。需要对DW的周期长度和峰值场强进行选择。
周期长度：80~120 mm; 峰值场强：1.8~2.1 T
从自然发射度看，倾向于选择短周期的DW(技术上峰值场强较难最大）
从平衡发射度看，1.8 T ~ 2.1 T范围内的DW，效果相似。
补偿前的beta-beating

## Slide 20
个人介绍
HALF储存环束内散射效应
先进光源研讨会，东莞，2022.08
350 mA，3倍束长拉伸
2.0 T / 100 mm
Bpeak(T)/ λDW(mm) | 2.0/100
U (keV) | 289.6
(ms) | 19.4
(ms) | 24.3
(ms) | 13.9
Jx | 1.25
RMS βy-beating | 14.8%
(×10-4) | 7.47
(mm) | 2.26
(pm∙rad) | 73.1
/ | 84.7%
(pm∙rad) (100%耦合) | 69.9
/ (100%耦合) | 79.2%
(pm∙rad) (10%耦合) | 155.6
/ (10%耦合) | 83.0%
Bpeak(T)/ λDW(mm) | 2.0/100
U (keV) | 289.6
 | 19.4
 | 24.3
 | 13.9
Jx | 1.25
RMS βy-beating | 14.8%
 | 7.47
 | 2.26
 | 73.1
 | 84.7%
 | 69.9
 | 79.2%
 | 155.6
 | 83.0%
100%耦合；
使用谐波腔拉伸束团长度；
圆束团运行模式；
使用damping wiggler;
未考虑其它插入元件的影响。当其它波荡器插入后，发射度会进一步降低，辐射能损增大。

## Slide 21
个人介绍
总结
先进光源研讨会，东莞，2022.08
当前的BPM和校正子布局能较好地满足静态误差的校正；
静态误差校正完成后，水平正方向（注入方向）动力学孔径能恢复到约 7.1 mm; 插入元件对发射度、能散等参数的影响较小。引起水平正方向动力学孔径缩小约 0.7 mm; （有待进一步研究）
HALF储存环的束内散射效应严重。谐波腔拉伸束团是必要的；将采用damping wiggler进一步降低发射度和阻尼时间。

## Slide 22
Thanks for your attention