## Slide 1: The RSD Simulation on BEPC-Ⅱbased on Single Resonance Model
付泓瑾
加速器中心 物理组

## Slide 2: 1.Single Resonance Model
（1）基本模型
全环各处分布着均匀的垂直磁场，水平扰动场集中在原点s=0附近。
因此对于自旋进动来说，每当电子对应的角坐标从，x轴对应的自旋水平进动角度有突然增加。而在全环其余各点只有垂直方向的进动

## Slide 3
假设电子从原点右侧附近开始运动，kicker的频率增加速率是df/dt，峰值场对应的共振强度,电子第k次经过kicker到达出发点时，kicker频率为，对应的相位角，那么第k圈水平进动的角度，垂直进动的角度为
第k次到达出发点时自旋矢量和第k-1次到达出发点时的自旋矢量之间的关系可以用转动群SO(3)联系：

## Slide 4
所有参数取成BEPC-Ⅱ储存环设计值，认为初始时自旋矢量完全垂直极化，扫频速率为75Hz/s，给出的结果如下：

## Slide 5
（2）考虑同步辐射引起的效应
加入了辐射阻尼的影响，电子的纵向轨道运动由阻尼运动方程决定：
即是说在电子由s=0+运动到s=0-的这一圈过程中 ，
[]
spin tune修正为：，每一圈的电子自旋垂直进动角变为：

## Slide 6
所有参数取成设计值，取初始时刻自旋矢量完全垂直极化，相对动量偏差等于自然色散，对应的广义动量为0
没有考虑量子涨落。

## Slide 7: 上周实验讨论

## Slide 8: 束流寿命成分
10月25日16时注入了100个束团，总流强250mA，20分钟后全部踢掉改住327个束团，总流强不变。认为真空寿命不变，而且第二次的Tousheck寿命是第一次的3.27倍。因此对于刚注入完成的束流，可联立方程组
故可认为同步辐射工作模式下非极化束流的托歇克寿命约58h。
而利用裸lattice，Bmad计算出的结果约为63.9h

## Slide 9: 束流寿命曲线
直接调取数据库中历史束流:
10月25日17：20~18：20的束流寿命数据，缺少束损数据

## Slide 10
黑色每段的扫频起始频率（扫频范围827919~848669Hz）和扫描速率(全范围扫描时间为500s，41.5Hz/s)相等，对应的时间为：
第一组功率(48dbm)：17:43:43~17:47:05 共202s；
17:54:41~17:51:18 共203s;
第二组功率(52.3dbm)：18:03:21~17:59:55 共206s；
取203s，对应频率为836344Hz，对应能量约为2.4997GeV；而理论频率为837294Hz,理论能量为2.5000GeV
橘色段的扫频起始频率（扫频范围834500~848000Hz）和扫描速率(全范围扫描时间为300s，45Hz/s)
18:10:25~18:11:10 共45s，对应频率为836525Hz，对应能量约为2.4997GeV

## Slide 11: 束流损失
调取数据库中历史束损探测器数据:10月25日9：00~9：50；
选取其中对注入较为敏感且信号大小接近的探测器：
R1OQ03,R1OQ04,R1OQ16,R2OQ08,R2OQ14,R2OQ17,R3OQ04,
R3OQ05,R3OQ06,R3OQ15,R4OQ03,R4OQ05,R4OQ10,R4OQ14,
R4OQ16,
把这些信号求和取平均。
上午第一次做实验，并没有录像。

## Slide 13
对应的时间分别为：
第一组功率(46.3dbm)： 1015~1230s，共215s
1525~1735s, 共210s
第二组功率(52.3dbm)： 1910~2110s， 共200s
扫频范围和时间与之前黑色段相同，取208s，对应能量为2.4997GeV,对应频率为836551Hz

## Slide 14
特别需要改进的地方：
之前时间记录很粗糙，只记录了分钟，需要一个人专门严格记录每次扫频的开始和结束时间（至少应该精确到秒），不同仪器的时间需要校准。
精确到秒的扫描开始时间是综合设置的扫描时间、纸上记录、手机录像文件生成时间和时长以及历史数据曲线推测的。每次扫频开始时历史数据曲线似乎有一些小幅突变。