## Slide 1: 束流管结构设计进展
中国科学院高能物理研究所 湖南大学
奉杰
2023.4.1

## Slide 2
目录
国内外设计调研
cepc束流管结构介绍
换热计算
总结

## Slide 3
世界各国的探测器与中心束流管
CERN
LHC
ATLAS
LEP
CMS
ALICE
LHCb
所属机构
对撞机
探测器总体
(2009-目前)
(1989-2000)
KEK
KEKB
Belle
SuperKEKB
BelleII
Notes: LHC上的ATLAS和CMS实验组同时宣布了希格斯粒子的发现, LEP电子对撞机，在2000年停止运行

## Slide 4
中心束流管与探测器 --- ATLAS(运行中)
世界各国的探测器与中心束流管
单层结构的束流管
材料：铍， 厚度：0.8mm, 长：7.3m, 内半径：29mm
25m
44m
Notes: 最接近束流管的子探测器分为三种，其中探测器也是一层层的圆筒形状，

## Slide 5
世界各国的探测器与中心束流管
中心束流管与探测器 --- CMS (运行中)
单层结构的束流管
厚度：0.8mm, 长：6.2m, 内半径：21.7mm
Run2和Run3期间的CMS实验真空室布局
Notes: IP为对撞点，对撞点两侧的圆孔直径为43.4mm，run2期间的年份是2015-2018，铍管段长6.2米，右下角这个图片就是cms束流管维护期间的实物图，他的子探测器也是pixel，他位于cms的中心

## Slide 6
中心束流管与探测器 --- ALICE (运行中) 1、中央的子探测器，称为内部追踪系统ITS
2、ITS2最内层由两层由硅像素探测器(SPD)组成，内层半径22.4mm
ITS2的中间两层工作在带电粒子密度很高的环境中，
配备了硅漂移探测器(SDD)
IST2最外层为两层硅条探测器组成（SSD) 3、ITS2结构与ITS相似，主要最内层更靠近对撞点，重新设计束流管（直径比原来小）
Inner Tracking System (ITS2)
世界各国的探测器与中心束流管
单层结构的束流管
厚度：1mm, 长：？, 内半径：20mm
SPD（Pixel）
SDD（Drift）
SSD（Strip）
16X27
Notes: 最内层有两层此图看不出来

## Slide 7: 世界各国的探测器与中心束流管
Inner Tracking System (ITS3)
最内两层改为多层，为风冷的结构，外层不变
Notes: 最内层的pixel部分变化，风作为放射状进行冷却，白色圆筒作为封闭，条状的传感器围绕束流管,设计ITS3的原因;探测器的温度高
最里面铍管的厚度为0.5，半径为16mm，传感器用低密度碳泡沫固定，支撑作用，最内的传感器半径为18，

## Slide 8: 世界各国的探测器与中心束流管
冷却板（高导热碳纤维塑料）、支撑框架、嵌入式冷却管、pixel chips
集成冷却系统（超轻的碳纤维支撑结构）
目的：消除内层顶点探测器大量的热负荷
Notes: 空间的弧线相交45度夹角，截面是三角形，pixel chips粘在冷却板上，设计了不同的实验，其中样例1的290mm的长度内取5个测量点，每个点的温度相对入口温度的差值

## Slide 9
铍管在对撞点处的截面图
Belle-A(Japan,2000-2002, SVD1.4)
世界各国的探测器与中心束流管
双层结构的束流管（SVD1.4）
钎焊，
延伸铝管
目的：减少物质量
~7X7
铍管段160mm
Notes: Svd硅顶点探测器，英文缩写；同样的cdc漂移室，超导磁铁，tof为时间计数器，klm为俄铁，束流管在svd这一块，双层铍管的结构，内皮管直径为20mm，并且内铍管厚度为0.5，2.5mm的he气冷却通道.0.5mm厚度的外披管
束流管中心部分为内半径20mm的双层铍管。内外壁之间有2.5mm的间隙，为冷却提供了He通道。外管是0.5mm厚。Be中心部分与延伸到碰撞区域外的Al管进行钎焊。Svd1.4代表第三代束流管

## Slide 10
Belle-B(Japan,2003,SVD2.0-2010)
Cooling: Paraffin
世界各国的探测器与中心束流管
双层结构的束流管（第四代）
内铍管半径20mm降低到15mm，中心部分由两层铍管组成，铍管段长170mm,两端为铝放大腔，整束流管长约940mm
0.6/0.5/0.35(mm)=Be/PF200/Be
Notes: 内皮管厚0.6mm，冷却间隙为0.5mm，外铍管厚0.35mm，总的来说这几年束流管改动，belle没变化

## Slide 11
世界各国的探测器与中心束流管
中心束流管与探测器 --- Belle II (2018-目前，运行中)
双层结构，冷却介质为油，铍管孔径变小

## Slide 12: 世界各国的探测器与中心束流管
新型顶点探测器由两个器件组成，硅像素探测器(PXD)和硅顶点探测器(SVD)，共有六层，围绕半径为10毫米的铍管。
r = 14 mm和r = 22mm的两层（最内层）将使用像素传感器。
其余四层半径分别为39毫米、80毫米、104毫米和135毫米。
中心束流管与探测器 --- Belle II (运行中)
PXD
1.6/8mm冷却间隙()
Notes: Pxd安装在离束流管最近的地方

## Slide 13
铍管的半径变小。原因：探测器到对撞点的距离更近，提高顶点探测器的分辨率
不同探测器的束流管尺寸比较：
探测器名称 | 铍管长度 | 铍管内半径 | 铍管厚度
ATLAS | 7.3m | 29mm | 0.8mm
CMS(Run3) | 6.2m | 21.7mm | 0.8mm
ALICE(ITS3) | ? | 16mm | 0.5mm
BELLE(SVD1.4) | 160mm | 20/23mm | 0.5/0.5mm
BELLE(SVD2.0) | 170mm | 15/16.1mm | 0.6/0.35mm
BELLEII | 200mm | 10/12mm | 0.6/0.4mm
世界各国的探测器与中心束流管

## Slide 14: 最初设计 （Ver.20190404）
5
初步设计：为满足顶点探测器测量，设计第三层顶点的安装位置（ Ø73处）
没有考虑lumical的安装空间
碳纤维筒支撑作用
存在的问题:探测角 8.1°范围内，大量的物质量
Notes: 部件太厚，导致探测时出现的物质量太多

## Slide 15: 第二次设计 （Ver.20190721）
更新：为减少探测的物质量，设计薄壁结构
1. 中心铍管采用油冷、外延管部分采用水冷。
2.设计顶点探测器的支撑结构。
存在问题：顶点无冷却结构，顶点的温度过高，冷却回路过渡段的温度过高，lumical无安装位置

## Slide 16: 第三次设计 （Ver.20190817）
lumical
更新：由于冷却回路的过渡段温度过高，采用全腔冷却，并且设计了lumical的安装位置
1.全腔油冷却的薄型结构，消除水、油冷却回路之间温度过高的过渡段。
2.为了减小质量，沿着Lumical探测角设计了延伸的铝管.
存在问题：真空管内壁的尺寸变化太大（ Ø106 Ø25 ），冷却时不能带走高次模热量。
全腔冷却时，入口和出口的温差大，冷却效果不太好。
lumical
Cu
Be
Al
Cu
Al
Cu

## Slide 17: 第四次设计（Ver.20191113）
对比之前的束流管
Lumical安装在延伸铝管和lumical盖板之间。
沿着Lumical探测角设计了延伸的铝管
顶点支撑的气路放大腔设计了风冷通道，可将风送到各层顶点
保留两种冷却回路，预留端部lumical和筒部lumical探测器安装
lumical
lumical
风冷通道
总结：这个版本的束流管基本合理可行！
设计难点：
由于检测角度的限制，法兰、水路放大腔等部件布置紧凑，所有的部件不能超出夹角的范围
管壁的厚度要尽可能的薄，保证在探测路径上的物质量少
Notes: 结构较为简单

## Slide 18: 第四次设计（Ver.20191113）
LumiCal --- 安装位置和要求
LumiCal是重要的探测器，为了提高检测精度，2019年8月，我们建议改变设计，让lumical在束流管中有一个适当的位置
要求:
1. 探测角度范围: 20~100mrad
2.在检测路径上，尽可能少的物质量，探测的效果好，即穿过的管厚要少
30mrad
80mrad
LumiCal space

## Slide 19: 第五次设计（Ver.20200624）
5
设计目的：为了获得顶点探测器更好的冷却效果
在第二、三层支撑管上增加了双层冷却结构，以达到远程冷却的效果。
双层冷却支撑结构
备注：LumiCal设计没有进展
Notes: 二维图纸没变动，就是气路放大器的结构变动，

## Slide 20: 目前结构（Ver.2022）
设计考虑：
在轴线方向上，外延铝管主要由渐变的椎管变成渐变的跑道型
新增BPM，铍管内径由 “Ø28” 改为 “Ø20”
BMP放入端部法兰中，lumical安装位置
Notes: 主要对比22年和20年的束流管变动，对称结构只采用一半图纸

## Slide 21: 单层铝管结构（ Ver.2023）
设计考虑：
单层铍结构，布置探测器；铍穿透性好，物质量少
上下冷却回路改为左右冷却
不足：左右冷却回路可能不满足冷却要求，铍板的左右侧边温度不对称
双层铝管
单层铍

## Slide 22: 中心铍管（Ver.2022）
束流管中心采用双层铍管结构，总体长350mm。内铍管壁厚0.2mm，外铍管壁厚0.15mm，双层铍管之间溜了0.5mm冷却介质间隙，此间隙内通冷却油，冷却油通过左侧油冷放大腔进入，穿过双层铍管间间隙，最后通过右侧油冷放大腔排出，通过油冷带走内壁的高次膜热。
    内铍管直径尺寸: Ø20×0.2 mm，长度:170mm（ver.2020：Ø28×0.5mm，长度:240mm ）
    外铍管直径: Ø24×0.15 mm，长度:170mm（ ver.2020：Ø30×0.35 mm ，长度:220mm ）
对比：结构上变化不大，主要是尺寸不同。探测器暂时不介绍
Notes: 结构变化不大，尺寸变化较大

## Slide 23
束流管:
高阶模式热量
均匀分布
总热负荷：
910.834W@Z.
85mm
95mm
475mm
45mm
一半模型
455.417W
外延铝管
铍管
连接短铝管
外延铝管端部
换热仿真
Notes: 水路放大腔部分

## Slide 24
结构的改变(外延铝管)
锥形的圆管
锥形和跑道形管
CEPC(Ver2020)
CEPC(Ver2022)
Notes: 长度方向是圆锥形，而截面尺寸形状由圆变成了跑道

## Slide 25
换热计算的要求：
探测器要求外铍管两端温差小于10度（第一层顶点探测器紧贴外铍管，会受到由外铍管传来的热量）
质量越小越好.
束流管的基本结构
铍管
外延铝管
入口
出口
油入口
油出口
冷却液:
入口温度: 20℃
体积流量: 1.7L/min
冷却液: 油
入口温度:20℃
体积流量: 0.8L/min
关键结构参数:
铍管长:170mm
外铍管厚: 0.15mm
内铍管厚: 0.2mm
冷却间隙高度: 0.35mm
粘性流模型: 层流
两层铍管之间的冷却间隙
冷却间隙
Notes: 主要分为两个部分，油流过内外铍管的间隙，进行冷却

## Slide 26
(1)铍管油冷却的结果
铍管和外延铝管的传热计算(Φ20mm)
外铍管最大温度: 29.5℃ (图 2)
内铍管最大温度: 39.4℃ (图 1)
铝管端部的最大温度: 22.5℃
(图 1)
(图 2)
油冷却计算参数:
体积流量: 0.8L/min
入口速度: 0.0108kg/s
入口温度: 20℃
内铍管的热流密度:13500W/m2
连接短铝管的热流密度:4190W/m2
外铍管两端温差: 7.4℃<10℃
满足要求

## Slide 27
(2) 外延铝管水冷却结果
铍管和外延铝管的传热计算(Φ20mm)
铍管、铝管过渡处最大温度: 35.5℃ (图 3)
铝管端部最大温度: 22.5℃
(图 3)
(图 4)
冷却计算参数:
体积流量: 1.7L/min
入口速度: 0.02826kg/s
入口温度: 20℃
铝管的热流密度:8300W/m2
铝管端部的热流密度:7010W/m2
连接短铝管最大温度: 36.3℃ (图 4)

## Slide 28
束流管的基本结构
铍管
外延铝管
入口
出口
入口
出口
冷却液:
入口温度: 20℃
体积流量: 1.7L/min
冷却液:
入口温度:20℃
体积流量: 0.8L/min
关键结构参数:
铍管长:170mm
外铍管厚: 0.15mm
内铍管厚: 0.2mm
冷却间隙高度: 0.35mm
粘性流模型: 层流
换热计算的要求：
探测器要求外铍管两端温差小于10度（第一层顶点探测器紧贴外铍管，会受到由外铍管传来的热量）
质量越小越好.

## Slide 29
(1) 铍管水冷却结果
铍管和外延铝管的传热计算(Φ20mm)
外铍管最大温度: 23.8℃ (图 2)
内铍管最大温度:26.8℃ (图 1)
铝管端部最大温度: 22.4℃
(图 1)
(图 2)
外铍管两端温差: 3.1℃<10℃
满足要求
铍、铝过渡段最大温度: 30.1℃
冷却计算参数:
体积流量: 1.7L/min
入口速度: 0.02826kg/s
入口温度: 20℃
铝管的热流密度:8300W/m2
铝管端部的热流密度:7010W/m2
Notes: 希望温差越小越好

## Slide 30
(1) 铍、铝管水和油冷却结果
两种情况的对比
最大温度在内铍管处(39.4℃)
(2)铍、铝管水冷却结果
最大温度在过渡段处(30.1℃)
原因:
在铍管处也使用水介质冷却使冷却效果提升，内铍管冷却后的温度下降，因此，最高温度不是在铍管上，而是在铝管上。
结论:
使用水冷后，整体温度下降.主要表现在铍管，以及铍管和铝管之间的过渡处.

## Slide 31
4. 总结
(1) 铍管部分
Z 模式:安全!
比较结论：水比油冷却效果好，外铍管温差小。因此，可能需要水冷，但需要研究铍被水腐蚀的情况。
(2)下一步研究（顶点探测器部分）
第一层顶点探测器靠近外铍管，会受到由外铍管传来的热量，如果三种流体同时冷却的整体结果对比只有风冷的探测器部分结果，得到外铍管对探测器的传热影响。
确定合理的单层铍结构，并且进行冷却计算

## Slide 32: Thank you for your attention