## Slide 1
CEPC轭铁机械设计方案
中国科学院高能物理研究所 南华大学
舒畅
2023年4月1日

## Slide 2
内容：
1.概述
2.轭铁设计
3.桶轭变形计算
4.磁场力作用下的结构分析
5.新的进展
6.总结与下一步计划

## Slide 3
1.概述
（2021.4 .16）
轭铁在总图中的位置和尺寸 --- 扬州会议
Barrel iron yoke

## Slide 4
1.概述
端轭
桶轭
HCAL
HCAL-endcap
超导
束流管
ECAL-endcap
ECAL
基座
CEPC谱仪剖面结构示意
CEPC 谱仪
外高约 8.5m
长度约 11m
重量约 3000t
CMS探测器三维示意图
ATLAS探测器三维示意图
CMS
外高 15m
长度 28.7m
重量 约14000t
ATLAS
外高 25m
长度 44m
重量 约7000t
在加载重力和磁场力下来初步论证“千吨级”谱仪的轭铁是否可行、安全？

## Slide 5
1.概述
CEPC轭铁功能及设计要求
功能：
1.提供磁场回路；
2.对各子探测器提供支撑。
要求：
1.确保自身形变在设计要求内；
（跨度大、直径大、重量大的空心多面体）
2.确保支撑子探测器后，综合形变在设计要求内；
（支撑总重量在千吨量级以上）
3.满足各子探测器的组装和更换要求。
CEPC谱仪剖面结构示意
端轭
桶轭
HCAL
超导
束流管
ECAL-endcap
ECAL
基座
HCAL-endcap

## Slide 6
2.轭铁设计
端轭
桶轭
端轭
组成：
桶轭和端轭
结构：
十二边形
尺寸：
外高 8520mm
内高 7320mm
总长 10920mm
材料： T10
重量： 约1300t
轭铁整体示意

## Slide 7
2.轭铁设计
2.1端轭设计
端轭 重量：约250t
端轭单元 重量 约125t
每个端轭单元可分为对称的两部分，每部分可放置6层μ子探测器。上下底板厚度100mm；中间层板厚度60mm；间隙50mm。
结构组成：
分两个单元，可随意打开，便于安装和更换子探测器。
尺寸：
1.外 高：8520mm
2.厚 度：800mm
3.孔直径：Ø1300mm
材料：T10

## Slide 8
2.轭铁设计
2.2桶轭设计
对称式
螺旋式
两种结构方式：

## Slide 9
2.轭铁设计
2.2桶轭设计-对称式
轭铁单元 重量：约63t 厚度：600mm
结构：1.十二边形
2.共十二个单元，每个单元分5层
尺寸：长度：8960mm
外高：8520mm
内高：7320mm
材料：T10
对称式桶轭 重量：约760t
五层µ子探测器放置空间，上下底板厚95mm；中间层板厚40mm；间隙50mm。
优点：
平面摆放，便于组装，不过多依靠额外的辅助工装。
缺点：
1.探测器做不到这么大尺寸；
2.即便有这么大尺寸的探测器，后期检修维护困难。
3.有Muon探测盲区。
轭铁单元安装示意

## Slide 10
2.轭铁设计
2.2桶轭设计-螺旋式
厚度: 600mm
Muon: 3 layers
高度: 9600mm
重量: 920 t
厚度: 1460mm
Muon: 4 layers
高度: 12120mm
重量: 3180 t
厚度: 600mm
Muon: 5 layers
高度: 8520mm
重量: 760 t
重量降低
节省材料成本
其他成本
Dec 26, 2018
Jan 16, 2020
March 23, 2021
对称式
螺旋式

## Slide 11
2.轭铁设计
2.2桶轭设计-螺旋式
轭铁单元 重量：约63t
长度：8960mm
厚度：600mm
每个单元由6块铁板组成，可放置5层µ子探测器；
上下底板厚95mm；中间层板厚40mm,
µ子探测器放置层间隙为50mm；
长度方向有6块梯形隔板，将轭铁单元分成7个部分。
桶轭总重量760t，总计12个轭铁单元
优点：
1.每一个Muon放置空间的门均可单独打开，方便安装和检修维护；
2.可以避免Muon探测盲区。

## Slide 12
2.轭铁设计
2.2桶轭设计-螺旋式
缺点：
在螺旋结构下， 底部µ子探测器不能取出，十分不利于后期检修更换。
µ子探测器放置空间尺寸：
高50mm；
宽1230mm
µ子探测器尺寸
最长约2600mm；
最短约1400mm
µ子探测器安装示意
基座

## Slide 13
3.桶轭变形计算
计算条件：轭铁材料——T10
载荷——轭铁自重
最大应力67.956MPa
最大变形1.4889mm
应力云图
变形云图
对称式
螺旋式
最大应力75.182MPa
最大变形3.0309mm

## Slide 14
3.桶轭变形计算
计算条件：
轭铁材料——T10
载荷——轭铁自重；内部探测器重量（约1600t）
1600吨探测器重量载荷均匀
加载于两根导轨上表面
（设导轨宽200mm）
探测器重量加载示意图
应力云图
变形云图
最大应力41.621MPa
最大变形1.4719mm
最大应力76.138MPa
最大变形3.0871mm
对称式
螺旋式

## Slide 15
4.磁场力作用下的结构分析
载荷： 磁场力 磁场强度3T
重力场
轭铁单元：一个单元被分成7个部分（根据中间隔板划分）；每个部分都有8各受力面，磁场力分别加载。磁场力包括径向力和轴向力。
端轭单元：对上下底板和五层层板分别加载磁场力。磁场力为轴向力。

## Slide 16
4.磁场力作用下的结构分析——轭铁单元
载荷 | 最大变形mm | 最大应力Mpa
重力和磁场力 | 0.15 | 71.82
磁场力 | 0.14 | 58.386
重力 | 0.01 | 26.828
轭铁单元在磁场力作用下变形较小，需要进一步验证和计算。

## Slide 17
4.磁场力作用下的结构分析——端轭单元
载荷 | 最大变形mm | 最大应力Mpa
磁场力 | 3.2343 | 90.969
端轭单元在磁场力作用下变形较大，后续将对端轭组装方式、安装方式、结构等进行优化，并进行进一步的验证计算。
端轭单元磁场力加载示意图
变形云图
应力云图

## Slide 18
5.新的进展
对称式
螺旋式
对称式轭铁单元
螺旋式轭铁单元
厚 度： 600mm
中间层板厚： 30mm
上下底板厚： 35mm
µ子探测器放置间隙： 50mm
轭铁单元重量： 约70t
目的：增大探测的分辨率
七层轭铁设计

## Slide 19
5.新的进展
轭铁+强子量能器
共12个单元
轭铁
上底板厚： 100mm
中间层板厚： 40mm
探测器放置间隙：50mm
HCAL
板厚： 20mm
探测器放置间隙：6mm
（40层）
桶轭和HCAL一体化的结构
单个单元重约163t

## Slide 20
6.总结和下一步计划
总结：
1.介绍了对称式桶轭、螺旋式桶轭（对称式、螺旋式）和端轭的结构。
2.计算了对称式、螺旋式桶轭在自重和在安装内部探测器后的变形，结果显示最大变形较小，结构安全。
3.计算了轭铁单元在磁场力和重力作用下的变形，结果显示变形较小，需进一步验证；同条件下端轭单元变形较大，后续会进一步优化安装方式及结构设计并进一步验证计算。
下一步计划：
1.计算轭铁在七层µ子探测器放置空间的情况下受重力和磁场力的变形情况。
2.比较桶轭和HCAL分别安装与桶轭和HCAL一体化结构的安装方式。

## Slide 21
谢谢！