## Slide 1
基于机器狗的辐射源搜寻技术研究
主讲人：赵倩儒
四川大学物理学院 核技术及应用

## Slide 2
02
01
研究背景及国内外研究现状
03
辐射源搜寻技术研究
04
辐射源搜寻实验验证
总结与展望

## Slide 3
研究背景及国内外研究现状
01

## Slide 4
研究背景及意义
工作人员手持辐射剂量仪轮流寻找
移动设备上搭载辐射剂量仪开展地毯式寻找
辐射源搜寻设备需求 | 
辐射探测设备 | 移动平台
辐射源空间定向能力 高探测效率 体积小、设备简单、成本低 | 高灵活性 高适应性 远程控制
重点研究内容
《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》
核生化恐怖源的远程探测技术与装备
现场处置防护技术与装备
核救援和核搜索提升到维护国家战略安全的高度
Notes: 这两张图是目前常见的两种辐射源搜寻方式，第一种是工作人员手持辐射剂量仪轮流寻找，剂量仪不能够指示辐射源方向，需要通过多次多点测量后确定辐射源大致方位，效率较低且增加工作人员的受辐照风险，第二种是将剂量仪装在移动设备上进行寻找，相对于第一种方式的优势是降低了工作人员的受照射风险，但仍然存在效率较低的问题
那么对于新一代辐射源搜寻设备的需求，辐射探测设备应具备辐射源空间定向能力，为搜寻指明方向，同时具备高探测效率、体积小、简单、成本低的特点
移动平台应对环境具备高灵活性和高适应性，并可远程控制

## Slide 5
国内外研究现状——具备辐射源定向功能的探测技术
传统的多点辐射测量模式
  探测器简单
  成本低
  需要设计探测器布点位置
  探测器具备方向表征能力
  测量时间长
  探测器体积和重量大
增加屏蔽使探测器对方向敏感
对方向敏感的阵列探测器
  探测器具备方向表征能力
  测量时间短
  探测器结构简单
Notes: 目前常见的定向辐射源的方式，第一种是将剂量仪布置在环境中的各个点进行测量，该方式探测器简单成本低，但探测范围和效果与布点位置相关性很大
第二种是增加屏蔽使探测器对辐射源方向敏感，但需要旋转一周来确定源的方向，测量时间长，且探测器笨重
第三种是阵列式探测器，阵列各个单元之间的相互阻挡使探测器本身具备方向表征能力，仅需一次测量就可得到源的方向，且探测器结构简单

## Slide 6
国内外研究现状——核巡检中的常见机器人
轮式机器人
履带式机器人
多足式机器人
核巡检中的常见机器人
轮式机器人
履带式机器人
多足式机器人
具备越野和爬坡能力
载重大
体型大
速度较慢
环境适应性高，适应崎岖地形
体积小、灵活
速度快
载重能力较差
移动平稳、灵活
速度快
载重大
环境适应性差
Notes: 下面介绍地面上核巡检常见的机器人，分为轮式、履带式和多足式
轮式移动平稳速度快，载重能力好，但只能在平地行走环境适应性差
履带式具备一定的越野和爬坡能力，载重较大，但普遍体型大且速度慢
多足式机器人环境适应性最高，能够适应崎岖地形、室内爬楼梯等，且体积小、速度快，但相对于前两种载重能力较差
履带式一般是30kg，爬坡能力43°，尺寸70*53*19，有的重达480kg,

## Slide 7
研究内容
具备空间定向能力的阵列探测器研制
机器狗平台的应用与开发
定向探测器与机器狗结合的辐射源定位搜寻技术研究
阵列探测器探测效率高、体积小且具备空间定向能力
多足式机器人灵活性和环境适应性强
研究内容
Notes: 针对上述对国内外研究现状的调研
阵列探测器具备设备简单、定向和探测效率高的优点，多足式机器人具备更好的灵活性和环境适应性
因此我们的研究是结合这两个设备的优势，研究具备空间定向能力的阵列探测器，开展机器狗平台的应用于开发，和辐射源定位搜寻技术的研究，实现更快速、更准确、更安全的辐射源搜寻

## Slide 8
辐射源搜寻技术研究
02

## Slide 9
辐射源搜寻技术研究——平台搭建
系统框架
定向探测器
机器狗
PC
5G/Wi-Fi
Intel D435i相机模组
感知板卡
探测器程序
运动控制程序
相机模组驱动程序
交换机
机器狗运动控制板卡
网口
网口
PC
上位机软件
CsI(Na)晶体
SiPM
信号采集电路
定向探测器
四足机器狗
网口
USB
5G/Wi-Fi
网口
Notes: 首先介绍一下系统框架，由定向探测器、机器狗和PC电脑三个部分组成，定向探测器于机器狗之间通过网线连接，PC机与机器狗之间通过5G或Wifi连接，其上的上位机软件负责控制机器狗和探测器以及传回相关信息

## Slide 10
辐射源搜寻技术研究——空间定向的阵列探测器研制
探测器研制
响应值:
A two-dimensional array detector for determining the direction to gamma-ray source. https://doi.org/10.1016/J.NIMA.2022.166985
水平方向：
Notes: 这是定向探测器的研制框图和机械组装图，我们使用四块CsI(Na)晶体耦合SIPM组成四阵列探测器，定向原理是四个晶体之间的由于相互阻挡，辐射源从不同方向入射时计数比例分布不同，可以实现的定向范围是水平360°，竖直方向90°的2π半球视野

## Slide 11
辐射源搜寻技术研究——机器狗
宇树A1机器狗
机器狗参数 |  | 
物理参数 | 重量 | 12kg±1.5kg
 | 尺寸 | 长宽高：0.645×0.28×0.4m
 | 负载能力 | ＜5kg
 | 奔跑速度 | 3.7m/s
 | 最大爬坡能力 | 35°
 | 续航 | 1.5-2h
板卡算力 | Jeston Xavier NX | CPU(6core ARM A57)+GPU(384core 21TFLOP)
感知能力 | RGB相机 最大分辨率 | 1856*800
 | RGB相机 最高帧率 | 30fps
 | RGB相机FOV | H×V 69.4°×42.5°（±3°）
Notes: 机器狗我们目前选用的是宇树的A1型号机器狗，可搭载5kg设备，我们的探测器重量约为1.5kg，可轻松搭载，且具有较好的算力，满足目前的计算需求

## Slide 12
辐射源搜寻技术研究——定位成像算法研究
辐射源空间定位
辐射源坐标至RGB相机成像平面映射
开机坐标系
运动坐标系
辐射源方向
辐射源在开机坐标系下的坐标(x,y,z)
开机坐标系下的 (x,y,z)
当前坐标系下的 (xc,yc,zc)
像素坐标系下的 (u,v)
刚体变换
相似变换
仿射变换
相机坐标系
机器狗坐标系
定向探测器坐标系
Notes: 接下来介绍我们系统的定位成像算法，研究目的是找到空间中辐射源的位置并准确定位和标记，那么在整个系统中存在多个坐标系，如定向探测器的坐标，RGB相机的坐标，以及机器狗的开机坐标和实时运动坐标，我们结合这些坐标系的转换、探测器给出的辐射源方向信息以及三角定位方法，计算出辐射射源在系统开机坐标系下的坐标。
而后通过刚体变换到当前坐标系下，然后通过相似变换和放射变换进行图像配准，就可以把辐射源的位置映射到光学图像上，从而标记辐射源的像素坐标u和v

## Slide 13
辐射源搜寻技术研究——上位机软件设计
上位机软件设计
辐射源方向显示
辐射源方向精细显示
Notes: 最后我们针对整个系统，开发了对应的上位机软件。该软件首先实现与机器狗上的ROS系统和定向探测器建立通信并配置参数，然后可以实现RGB相机的实时视频显示与辐射源水平方向指针指示、辐射源位置标记等功能。

## Slide 14
辐射源搜寻实验验证
03

## Slide 15
辐射源搜寻实验验证
开始寻源
进入下一房间寻源
未报警
报警
根据指示前进
指示出源在正前方
机器狗静止
精确定位并在图像中标记

## Slide 16
总结与展望
04

## Slide 17
总结与展望
总结
研制了一款用于伽马辐射源空间定向的2×2阵列探测器
基于机器狗与定向探测器开发了智能辐射源搜寻平台
研究了智能辐射源搜寻技术，实现了辐射源的空间位置的追踪标记
针对自主寻源展开研究，如自主导航、自主避障等
展望

## Slide 18
感谢聆听！