## Slide 1: 超级陶璨装置上的RICH探测器研究
2023年8月10日
张慧斌
第二十一届全国核电子学与核探测技术学术年会

## Slide 2: 大纲
RICH探测器方案与指标
RICH探测器性能模拟
工程样机制作
探测器与电子学
小结

## Slide 3: 超级陶粲装置(STCF)
独特的非微扰强相互作用研究和电弱理论精确测量专用平台
非微扰强相互作用本质和强子（核子）结构
电弱理论（正反物质不对称性）的精确检验和新物理寻找
质心能量2-7GeV，亮度0.5~1×1035 cm-2 s-1（提升100倍）

## Slide 4: RICH探测器方案与指标
径向位置：0.85 < r < 1.05 m
覆盖面积13m²
整体厚度 < 200mm
材料物质量 <
累积电荷量 < 2μC/cm²@10year
辐射体：, n
读出像素: 5×5mm²
MPGD：高增益~低IBF~
切伦科夫角分辨率: < 1.5mrad

## Slide 5: RICH探测器性能模拟
重建后MC得到光电子数和光电子分布情况
这里选择2.0GeV/c， π/K，正入射和45度极角发射～10个光子，包含石英的光环

## Slide 6: Likelihood方法评估𝜋, 𝐾鉴别性能
3.32
separation
探测阳极收集到的光子数服从Poisson distribution
Likelihood of h hypothesis:
,
separation

## Slide 7: 工程样机制作
辐射体、工作气体循环纯化
光电读出探测器
  320mm×320mm覆盖完整切伦科夫环（直入射）
  10mm像素读出VS 5mm像素编码
  THGEM(CsI) + Micromegas，试验FD-DMM(CsI)
电子学
  自研ASIC
  紧凑结构

## Slide 8: 辐射体(C6F14)循环纯化
RICH产生的切伦科夫光为180-210nm的真空紫外光，辐射体中溶解的氧气对透过率有很大影响
开发专用循环纯化系统去除水氧
搭建透过率测试系统检测纯化效果
最终使用金属催化纯化柱达到了较好的效果（通常用于气体除水氧）
控制杆
氘灯光源
比色皿
标准PD

## Slide 9: CsI光阴极制备
关键技术难点
  大面积均匀性
    研发多点蒸发
  量子效率提升
    搭建效率评估平台
206nm
276nm
288nm
275nm
279nm

## Slide 10: 编码读出
10mm像素全读出Vs 5mm像素编码
通过编码复用的方式可以将读出路数减为1/4！
同时模拟结果显示PID能力与非编码方式相当

## Slide 11: 光电子倍增探测器（Micromegas）

## Slide 12: 专用ASIC开发
需求分析
非常庞大的读出通道数51.84万；
安装问题、散热问题等;
低噪声、时间测量、高数据率；
读出电子学指标 | 需求
电荷测量范围 | 48 fC
电荷测量噪声(ENC) | 0.5 fC @ 48 fC @ 20 pF
时间测量精度 | ≤1 ns @ 48 fC @ 20 pF
单通道平均事例率 | ～1.6 kHz
基于原理ASIC芯片的读出电子学框图
原理验证ASIC
  设计512路读出通道；
  开展联调与宇宙线测试；

## Slide 13: 专用ASIC开发
ASIC第一阶段正式版
确定信号处理流程；
优化确认正式ASIC原理结构；
添加TA输出功能，降低数据率
电荷与时间信息在线计算电路工作原理示意
第一阶段正式原型芯片的信号处理流程图
第一阶段正式原型芯片的结构框图

## Slide 14: 小结
大面积高QE CsI是目前需要攻克的主要问题
宇宙线测试所需辐射体、径迹探测器、AGET电子学、触发系统、Micromegas探测器等已经就绪
基于自研ASIC的电子学（QA读出）也将近期完成，并开展联调调试。
谢谢！