## Slide 1: 质子应用束线物理设计进展
韩艳良、周凯、李志平
2023-10-19

## Slide 2: Outline
束线整体布局
磁铁与真空
慢引出与散射靶
RTBT引出
质子降能器
Pion产生与传输
质子准直器模拟
结论

## Slide 3: 束线整体布局
RCS
RTBT
T1&T2
Muon
RP2
包含四条束线，预留一条
  高能质子束线T1
  高能质子束线T2
  Muon束线、
  高能质子束线2。
  预留第二靶站束线位置。
束线整体从RTBT第五块四极磁铁之后开始引出。
高能质子线与Muon通过开关磁铁分开。
高能质子束线2从Muon线引出。
T1 和 T2分时使用，通过二极磁铁分开

## Slide 4: 质子线束流光学
接受度按 350 pi.mm.mrad 设计
最大 30m， 色散 5m
T1
T2

## Slide 5: Outline
束线整体布局
磁铁与真空
慢引出与散射靶
RTBT引出
质子降能器
Pion产生与传输
质子准直器模拟
结论

## Slide 6: 磁铁
1块Lambertson磁铁
三块开关磁铁
10块水平、2块垂直二极磁铁
31块四极磁铁
15块校正子

## Slide 7: 真空
从RTBT引出后，束流的全发射度按350pi.mm.mrad计算
高能质子束线在准直器之后，束流全发射度去180pi.mm.mrad
脉冲磁铁发热量较大，需要采用陶瓷真空盒, 其余采用不锈钢真空盒
根据束流光学参数确定了真空盒孔径

## Slide 8: Outline
束线整体布局
磁铁与真空
慢引出与散射靶
RTBT引出
质子降能器
Pion产生与传输
质子准直器模拟
结论

## Slide 9: RCS环慢引出
在RCS引出Kicker08之后放置散射片，每圈被散射的粒子自由漂移到RTBT引出通道。相当于散射片起到了引出Kicker的作用。
Lambertson 设计的束流引出角度在20mrad附近，因此只有大角度的散射粒子能被顺利引出。
散射片

## Slide 10
引出点散射粒子的垂直相空间分布
散射前
散射后
根据现有的引出结构，散角在20mrad附近的粒子会被RTBT接收。此部分粒子占比较小。
散角在-8~5mrad的粒子回到RCS循环轨道，散角在5~10mrad的粒子被横向准直器吸收，剩余粒子损失在Lamberston磁铁附近。

## Slide 11: 靶材料的选择
不同的材料会带来散角分布的不同，因此会有引出量和束损量的差异。
在散射靶宽度及厚度很小时，引出量和束损量与靶体积之间近似呈线性关系
对比了C、Ti、W、Be等不同材料，在厚度较小时，碳的束损引出比最小，同时碳具有高熔点，较好的导热和机械性能，适合作为散射针的材料
不同材料散射靶的引出束损比

## Slide 12: 散射靶的演变
散射针采用金刚石（碳），通过无氧铜连接杆与环散射器转盘连接
针靶（0.1mm*0.3mm）， 宽靶 （10mm*0.3mm），三角形靶
垂直摆放  45度摆放
X
Y
C靶
25mm
85mm
束流
束流
束流
针靶
宽靶

## Slide 13
垂直放
45度斜放
循环束与散射靶位置
快引出束与散射靶位置
打在靶上的快引出粒子分布
打到靶上粒子引出效率（到RTBT_Q5）
散射靶的摆放

## Slide 14: 散射靶的摆放-深度
通过调节散射靶末端距离束流中心的距离，可以控制引出量和束损量
深度为34mm时，每圈的峰值引出量为5000个质子，环内束损约为5W，有效引出圈数约900圈
调节Y控制引出量
调节Y控制束损量

## Slide 15: Outline
束线整体布局
磁铁与真空
慢引出与散射靶
RTBT引出
质子降能器
Pion产生与传输
质子准直器模拟
结论

## Slide 16: RTBT引出
采用快开关磁铁加Lambertson磁铁的引出方式。
开关磁铁放置在RTBT第四块四极铁之后
  下游的QF05可以为Y方向的额外的倾角，这样可以降低开关磁铁的压力
Lambertson磁铁放在RTBT第五块四极磁铁之后
开关
RPLSM
工作模式：
高能质子：开关磁铁打开，束流被引出到Lambertson磁铁引出通道； 主束流来临之前，开关磁铁关闭，主束走向靶站
Muon：开关磁铁通过定时的方式延后启动，散射束于主束都被引出

## Slide 17: Lambertson磁铁的倒置安装
按之前设计，实验大厅的地面与厅外路面有1m的高差，希望降低束线高度
先前的设计，束流在Lambertson 磁铁中会有一个向上的倾角，束线相对于RTBT抬高约 22 cm
将Lambertson磁铁导致安装后，束流会有一个向下的倾角，束线相对于RTBT降低约 22 cm
倒置安装后，束线高度下降44cm

## Slide 18: 水平Septum研究
先前的Septum研究集中于使用一块Septum，当时的结论是磁铁找不到合理的参数。
现在考虑2块Septum磁铁
  考虑了RTBT上分别有10块或12块四极磁铁的布局
  分别考虑了第一块Septum磁场强度为 0.1T， 0.13T， 0.25T， 0.3T
sep01线圈大部分可以采用常规水路能满足要求，小部分需要使用复杂线圈以增加水路降温，sep02线圈均需采用复杂水路
结论：磁铁可靠性低

## Slide 19: Outline
束线整体布局
磁铁与真空
慢引出与散射靶
RTBT引出
质子降能器
Pion产生与传输
质子准直器模拟
结论

## Slide 20: 降能器
放置在 RA02B01 之后约 0.95m （质子线与Muon线分束后）
模拟材料为纯铁，厚度 66 cm
800 MeV 对应动量为 1463.3 MeV/c
将降能器之后， 所偶磁铁参数按照新的动量进行scale
假设定能之后束团 sigmaX=30 sigmaY=30 sigmaXp=0.004 sigmaYp=0.004 （rms: 120mm.mrad）
只模拟降能器之后的lattice (10000个粒子）
位于束线接受度内的质子可以顺利地传输到终端，总的降能传输传输效率<1E-3

## Slide 21: Outline
束线整体布局
磁铁与真空
慢引出与散射靶
RTBT引出
质子降能器
Pion产生与传输
质子准直器模拟
结论

## Slide 22: Pion产生
模拟了W，Fe和Al 三种材料， Al的产额阈值较高
  但是能被有效传输的比例小于 1E-6
Al:300mm
Pz
Al:300mm
X-Px

## Slide 23: Pion传输 – 300 MeV
SigmaX = SigmaY = 10 mm
SigmaXp = SigmaYp = 2 mrad
Mean_P = 416.8 MeV/c
N particles: 50k
传输效率： 33% (衰变的pion较多）

## Slide 24: Pion传输 – 600 MeV
SigmaX = SigmaY = 10 mm
SigmaXp = SigmaYp = 2 mrad
Mean_P = 726.3 MeV/c
N particles: 50k
传输效率： 48.9%

## Slide 25: Outline
束线整体布局
磁铁与真空
慢引出与散射靶
RTBT引出
质子降能器
Pion产生与传输
质子准直器模拟
结论

## Slide 26: 质子准直器
RCS环里模拟1E6的粒子
实际有几百个粒子可以打到散射靶上 （靶深度27mm）
将打在靶上的粒子被加密到1E7 （ 单个宏粒子大约对应 800个质子）
利用G4beamline 进行粒子的传输，同时修改准直器的孔径

## Slide 27: 不加准直器孔径
第200-400圈
第900-1100圈
第1400-1600圈
随着散射靶的旋转，终端的束团中心也在随之发生改变
终端固定的位置区域总有粒子（比如 X=-20mm， Y=30mm）

## Slide 28: 添加准直器孔径 – 40mm
第200-400圈
第900-1100圈
第1400-1600圈
准直器会大幅减少存活的粒子
Y方向的准直器可以有效地进行相空间的准直，X方向准直器可以减少粒子数

## Slide 29: 单粒子准直模拟
为了进行单粒子准直的模拟，粒子需要加密
  将RCS中打在散射靶上的粒子加密到1E8
  能传输到实验终端的粒子再二次加密100倍
  每个宏粒子大约对应单个粒子
目前只考虑两个特定圈束的粒子（第301圈，第901圈）
准直器之前的粒子分布，第301圈
准直器之前的粒子分布，第901圈

## Slide 30: 单粒子准直模拟
孔径 20mm
终端分布，第301圈
终端分布，第901圈
1125
2469
孔径 10mm
终端分布，第301圈
终端分布，第901圈
124
631
孔径 4mm
孔径 2mm
终端分布，第301圈
终端分布，第901圈
7
66
2
准直器可以有效地卡出单粒子，但是不同圈的一致性尚需研究。
0

## Slide 31: Outline
束线整体布局
磁铁与真空
慢引出与散射靶
RTBT引出
质子降能器
Pion产生与传输
质子准直器模拟
结论

## Slide 32: 总结
质子束线的总体布局已经固定
散射靶放置角度更改为斜向45度
RTBT上Lambertson磁铁上下倒置安装
  束线高度相对于正向安装降低43cm
尝试了将RTBT上的Lambertson磁铁用Septum替代
  几轮迭代后发现技术难度过大
给出了束线沿线的真空管孔径
完成了质子降能到 800 MeV的模拟传输
进行中 - 大数据量打靶传输模拟
  RCS环中模拟1E6的粒子，实际打靶粒子数有200左右
  将实际打靶粒子加密到1E8 （1E7）
  模拟散射靶与束流接触的完整1600圈打靶
进行中 - Pion的产生与传输
  进行了不同材料打靶产生Pion及Pion传输的模拟
进行中 - 高能质子准直器的研究
  利用准直器进行单粒子的挑选