## Slide 1: 基于Midas框架的数据采集与慢控制系统研制
中山大学物理学院
陈羽
2023-11-04

## Slide 2: PandaX-III实验
利用高压气氙TPC进行Xe-136的无中微子双β衰变实验
  Microbulk Micromegas探测器平面 → <3% FWHM能量分辨@Qββ=2.458MeV
  计划位于锦屏地下实验室二期B2试验厅 → 宇宙线水平 ~ 1μ/week/m2
  湿式/干式屏蔽
  利用电子径迹的信息进行 天然放射性γ等本底事件的甄别
PandaX-III CDR arXiv:1610.08883

## Slide 3: 探测器信号与电子学读出
FEC board
Signal
AGET
法国CEA Saclay设计的64通道AGET开关电容阵列ASIC，中科大设计的256通道的FEC前端电子学板
  阳极读出Pad和Micromegas Mesh信号的波形采样
  1~100MHz ASIC采样率（实验计划使用5MHz），采样深度512
  动态范围：120 fC ~ 10 pC
  积分成型时间：100 ns ~ 1μs
  采样电压值经FEC上12-bit ADC转换后，通过光纤接口传输给后端电子学。
IEEE NSS/MIC pp. 745~749, 2011
D. Zhu et al, IEEE TNS VOL. 66, NO. 7, JULY 2019

## Slide 4: 电子学读出系统
读出平面的数据经TDCM（Trigger and Data Collection Module）进行收集整合，通过千兆以太网传输给DAQ系统。
  由Saclay设计，适用于PandaX-III和T2K-II实验的数据读出
  TDCM通过光纤接口与最多32个FEC连接，支持64块Micromegas的读出。
  MTCM（Master Trigger and Clock Module）触发功能整合至TDCM中

## Slide 5
D. Calvet, 21st IEEE Real Time Conference, 9~15 June 2018

## Slide 6: 数据采集与慢控制
前端电子学数据的连续获取
  10Hz触发率水平下，~520Mbps，~5.6TB/天（无零压缩时）
  以太网包中探测器数据的整理和组装（Event Builder），校验，筛选，存储（SAS磁盘阵列，6Gb/s）等……
实验运行控制
  事件率、数据质量监测
  探测器与电子学配置，标定……
  人机交互（图形用户界面GUI）
  异常监测与警报，自动恢复……
各探测器子系统的控制
  高压电源系统、前端电子学监控、高压气体系统、环境监测系统……
  硬件接口与通信协议设计——计算机通信与接口
  数据的整理、储存与关联——数据库技术
  实时控制与警报，人机交互、故障诊断等……
软硬件协同开发与调试

## Slide 7: 大型物理实验的DAQ与慢控制
Bauer G et al. Journal of Physics Volume 119 Part 2.
CMS XDAQ System
利用“功能模块”（FM）对探测器各个系统进行监测控制：
ATLAS DCS System
Poy A B et al. Journal of Instrument, 2008 3(05) P05006
基于工业界的SCADA(Supervisory Control And Data Acquisition)系统设计的JCON(Joint Control Project)系统

## Slide 8
BaBar实验
Paolucci P. et al. NIMA 456 (2000) 137-139.
EPICS(Experimental Physics and Industrial Control System)：由SLAC、PSI、APS等多个合作组联合开发和维护。
https://epics-controls.org/

## Slide 9: 中等规模物理实验的DAQ与慢控制
从开发成本和效率考虑，多采用定制化系统或子系统组合
Gerda实验基于以太网的控制系统
RENO实验的基于LabVIEW的控制系统

## Slide 10: Midas开源框架
MIDAS: Maximum Integrated Data Acquisition System，针对中等规模物理实验的数据采集、系统监控、运行控制、数据筛选等功能的框架
C/C++语言的开源框架，支持类UNIX、VxWorks等多种系统
目前由瑞士PSI和加拿大TRIUMF共同维护。
https://midas.triumf.ca/MidasWiki/
https://daq00.triumf.ca/MidasWiki/index.php/Main_Page

## Slide 11: Midas框架发展历史
1993年由PSI的Stefan Ritt开始开发
1995年在TRIUMF的CHAOS谱仪上首次部署
陆续应用在约40余个不同的领域的物理实验中
2013年由Stefan Ritt带到TRIUMF并建立的目前的BitBucket和Wiki主页
2017年Midas Workshop后开始陆续发型稳定版本
2019年Midas Workshop主要模块开始从C/C++混合模式向纯C++迁移
2023年Midas Workshop
基于JSON对核心的Online Database数据库进行优化。HTML5动态网页显示，Python接口

## Slide 12: 基于Midas框架的实验系统
https://midas.triumf.ca/MidasWiki/index.php/MIDAS_around_the_world

## Slide 13: Midas 2023 Workshop
4 Years after Midas 2019 due to COVID-2019

## Slide 14: Midas框架的特点
跨平台，以Unix/Linux应用最为广泛。
程序精简，核心部分不超过100MB。
用户自定义与硬件设备的接口程序Equipment，和数据分析程序Analyzer，分别运行在独立进程中。
  模块化
  功能相独立
以Event Buffer和Online Database为核心，通过进程间通信技术被各个进程（模块）访问。

## Slide 15: 基于Event的数据处理与存储
Midas提供了可拓展的Event格式来缓冲、存储以及提供给Analyzer处理。
  单个Event数量可变的Bank作为基本的数据存储单元。
  Bank内以一位数组形式存储数据，但数组长度可变。
容易实现Event格式和ROOT的Tree类型的相互转换。
Event的生产者：Equipment（通常一次触发产生一个Event）
Event的消费者：Data Logger、Analyzer

## Slide 16: 基于Midas软件框架的数据采集系统

## Slide 17: TDCM的Equipment设计
单个TDCM通过多个相互独立的进程进行访问，以提高系统的稳定性。
  Data Taking进程负责 数据采集，流量控制和 Event Build
  Control 进程负责TDCM 和FEC的电子学参数 配置、板上监控等。
多个Control进程并行 工作，按功能分工
多个Data Taking进程 构成冗余结构，以保 证单个进程发生错误 时可以由备用进程继 续数据采集。

## Slide 18: Event Builder
简单的Event Builder将来自于不同UDP以太网包中的数据整合成完整的Event。
  监测可能存在丢失的UDP包，将 剩余数据尽可能多的保留。
采用有限状态机实现

## Slide 19: Midas的运行控制
基于Online Database数据库键-值对的运行控制
  基于Mongoose 6.16的 Web服务器
  SSL访问控制
通过Memory Mapped Files技术在实现各个 进程间的数据共享
  利用数据库的“Hot-link” 回调函数功能来实现 模块的控制
  带有SQL数据库和XML 文件的接口

## Slide 20: ODB数据库的“Hot-link”
主进程建立事件循环结构，监测数据库的增删改查操作。
ODB数据库的修改会触发预定义的回调函数自动执行
各个Equipment或Analyzer模块可以自由定义参数和控制指令

## Slide 21: Web远程控制界面
运行状态：
Run的启动与停止
Message与Error
设备控制进程：
TDCM触发率，数据率
运行进程监控
Data Logger通道：
写盘位置，数据量

## Slide 22: 数据存储与实施处理
基于共享内存的Event Buffer和Online database，后端运行Data Logger可以持续读取数据以存储成二进制形式和ROOT格式。
基于ROOT框架的实时监控软件框架rootana：利用JSROOT框架可以实现数据实时显示。

## Slide 23: Midas的警报系统与Elog系统
应用程序产生的Error警报：
监控ODB值过阈的警报：
Elog系统：

## Slide 24: PandaX-III的原始数据实时监控网页界面

## Slide 25: PandaX-III的数据库结构
完整的数据采集系统及各慢控制系统（[1] X Yan, X Chen, Chen Y , et al. Slow Control System for PandaX-III experiment[J]. 2020.）一同部署在PandaX-III实验最终的局域网环境中。
通过网页接口与外界交互，提供用户接口。

## Slide 26: Midas应用于中小型实验的快速部署
中山大学小型μ子径迹探测器

## Slide 27: Midas应用于中小型实验的快速部署

## Slide 28: 应用于中小规模实验的数据采集与控制系统
传统的基于通用计算机的控制系统不利于小型化、模块化的应用场合
  通用计算机接口资源不足
  DAQ与慢控制系统通常相对独立。
异构结构的片上系统（SOC）器件提供了处理器+FPGA的高密度结合。
  利用嵌入式系统建立数据采集与控制的服务器（Midas on Xilinx Zynq芯片，T2K-II最早提出的想法）
  利用FPGA的并行能力进行数据的实时特征提取

## Slide 29: 谢谢！
chenyu73@mail.sysu.edu.cn