## Slide 1: The beam lifetime of HEPS booster
付泓瑾

## Slide 2: 说明
束流能量是6GeV
数据处理时可能会忽略一些偏差较大的点
相邻流强和气压的时间间隔根据数据文件的不同而不同

## Slide 3
1. 流强从1mA附近开始衰减（2023/12/04）
斜率k | 纵截距b | 拟合 | 1/b
0.2958 | 0.1280 | 0.7502 | 7.81
斜率k | 纵截距b |  | 1/b
0.2958 | 0.1280 | 0.7502 | 7.81
每1200个流强拟合一个束流寿命

## Slide 4
每2000个流强点拟合一个
斜率k | 纵截距b | 拟合 | 1/b
0.3271 | 0.1040 | 0.9081 | 9.617
斜率k | 纵截距b |  | 1/b
0.3271 | 0.1040 | 0.9081 | 9.617

## Slide 5
2.流强从2mA附近开始衰减（2023/12/06）
斜率k | 纵截距b | 拟合 | 1/b
0.2421 | 0.1229 | 0.9956 | 8.14
斜率k | 纵截距b |  | 1/b
0.2421 | 0.1229 | 0.9956 | 8.14
每1200个流强拟合一个束流寿命

## Slide 6
真空和流强随时间变化
至少在这个流强区间内，残余气体气压vs流强近似满足线性关系，不能忽略衰减过程中的真空寿命的变化
三个不同位置的气压（各个分区气压最差的真空）

## Slide 7
真空数据源 | 拟合斜率a（吸收系数）(Pa/mA) | 拟合纵截距（零流强真空气压）(Pa) | a/(1/mA)
BS4 | 1.322e-6 | 8.311e-7 | 1.591
BS3 | 1.099e-6 | 7.956e-7 | 1.381
BS2 | 1.129e-6 | 6.679e-7 | 1.690
平均a和 | 1.183e-6 | 7.649e-7 | 1.547
真空数据源 | 拟合斜率a（吸收系数）(Pa/mA) |  | 
BS4 | 1.322e-6 | 8.311e-7 | 1.591
BS3 | 1.099e-6 | 7.956e-7 | 1.381
BS2 | 1.129e-6 | 6.679e-7 | 1.690
 | 1.183e-6 | 7.649e-7 | 1.547
基于线性模型，
单束团低流强下真空较差！
（1）单束团2mA:
h
(2) 外推到单束团4mA：
4.808h
(3)假设流强大于 4mA后真空几乎不随流强变化，注入一个一个10mA束团，对应的束流寿命成分为：
1.923h

## Slide 8: 二.数值计算结果
使用Elegant相应的程序计算束流寿命：
（1）真空寿命
气体组分： , 20% 气压：23 nTorr
与残余气体分子的弹性散射贡献: elasticScatterinhLifetime
非弹性散射贡献:brensstrahlungLifetime
（2）托歇克寿命：touschekLifetime

## Slide 9
弹性散射 | 100.3h
非弹性散射 | 8.453h
真空寿命 | 7.796h
托歇克寿命 | 137.3h
总寿命 | 7.377h
Touschek计算使用参数
物理半径
动量孔径
计算得到的束流寿命

## Slide 10: 总结
1.实验数据和模拟显示Booster在6GeV下的真空寿命较大。
2.12月06日的气压数据是各个区段最差的真空，考虑到好的真空和差的真空可以有1个数量的差异，因此平均真空寿命会更长
3.束流能量对真空有显著影响，或许在低能量高流强（单束团不宜超过5nC）下，可以使得真空寿命和托歇克寿命。