## Slide 1
季度考核报告
TDAQ组
汇报人：陈超
导师：朱科军/李飞

## Slide 2
9月4日JUNO现场PMT关灯测试
CD LPMT T/Q数据读出模块开发与测试
CTU触发数据读出模块开发
混合数据流运行测试
  CD LPMT波形+WP LPMT波形混合
  CD LPMT波形+CD LPMT T/Q+ WP LPMT波形混合
本季度工作内容

## Slide 3
1 PMT关灯测试
测试程序：JUNO DAQ软件v2.2
触发源：CTU
数据类型：波形
4轮不带OEC运行，容器化(Kubernetes)部署
  Veto test 1: 155GCUs 10BECs
  CD test 1: 342GCUs 8BECs
  CD test 2: 446GCUs 10 BECs
  CD test 3: 449GCUs 15BECs
1轮带OEC运行，物理机部署
  CD test 4: 376GCUs 12BECs
Data without OEC
Data with OEC
RUN信息写入在线数据库，并与离线完成同步

## Slide 4
1.2 4轮不带OEC测试
Run 48
Run 49
Run 50
Run 51
Run 52
Run 53
Run 57
Run 58
Run 60
周期触发
100Hz
Nhit 触发
外触发
200Hz
外触发 100Hz
/
Nhit 触发
(1:26打开LED)
过低阈值造成高触发率
Nhit 触发
（2:43打开LED）
Nhit 触发

## Slide 5
1.3 1轮带OEC测试
Nhit 触发 ~100Hz
50Hz LED
Run 61
1个GCU无数据，强制组装

## Slide 6
2.1 CD LPMT T/Q数据读出模块开发
数据格式：固定长度16B数据包
旧格式数据打包方案的问题：
  电子学前端FPGA按时间打包T/Q数据有困难
  包长度在尾端
  时间分片仍存在拆包需求 (overlap)
电子学间3个GCU能够成功运行
900个30kHz模拟数据源需要大约36个核
8*2Byte
2'b10,CHANNEL,trig_num[11:0]
sampling_win
integrate_win[31:16]
integrate_win[15:0]
baseline_r
start_time_r[47:32]
start_time_r[31:16]
start_time_r[15:0]
旧数据格式
单通道预处理频率：100Hz→30kHz
开发进展：
  读出模块功能基本完成
  增加通道级计数率统计
  异常数据处理和数据对齐（待增加功能）

## Slide 7
2.2 CD LPMT T/Q数据读出模块测试
后续优化：
增加了时间戳溢出的处理
将强制组装逻辑适用于首个时间片
模拟数据源:
  5871 CD TQ数据源
  Hit rate 30kHz
数据流软件：
  7 CD ROS
  40 DA+40 DP
  共 46 nodes
测试结果:
  能够成功运行，但节点间组装速率不完全一致
  持续运行约4天
  由于48bit时间戳溢出导致程序终止

## Slide 8
3 CTU触发数据读出模块开发
数据格式：
  固定长度，CD：448B veto：64B
  16bit对齐，64bit时间戳
开发进展：
  读出模块功能基本完成
  数据格式检查和异常数据处理
后续计划：
  模拟数据源测试和CTU取数测试

## Slide 9
4.1 CD/WP LPMT波形混合测试
前置工作：
  增加ROS frag的detector id和data type标志位
模拟数据源:
  5871 CD数据源+800 WP数据源
  CD 1000Hz WP 400Hz
数据流软件：
  30 CD ROS+4 WP ROS
  40 DA+40 DP
  共59 nodes
测试结果:
  能够成功读出不同类型数据并完成组装和在线处理
  累计运行约10天，最长持续运行约6天

## Slide 10
4.2 CD/WP LPMT波形+CD LPMT T/Q混合测试
模拟数据源:
  5871 CD波形/TQ数据源+800 WP数据源
  CD 1000Hz/30kHz WP 400Hz
数据流软件：
  42 CD ROS(30波形/12TQ)+4 WP ROS
  80 DA+80 DP
  共65 nodes
测试结果:
  能够持续运行，但抖动较大
  部分TQ读出比其它通道慢，偶尔会造成堵塞
  累计运行约4天
  由于ceph文件系统故障导致数据流停止

## Slide 11
后续计划
LPMT数据流软件
  持续混合读出测试
  数据流高可用升级
JUNO现场PMT关灯测试
  CD/WP波形+CD T/Q读出
  CTU数据读出
其它系统接口相关
  触发：CTU配置集成，MM集成

## Slide 12
谢谢~