## Slide 1: 9-12月季度考核
报告人： 2022级硕士 常辰卓
导师： 魏 微
汇报时间：2023.12.28

## Slide 2: 目录
基础知识学习
  《模拟CMOS集成电路设计》 —— Razavi
  《CMOS模拟集成电路设计》 —— Allen
  《CMOS电路设计布局与仿真》—— Baker
运算放大器设计
  模拟IC设计流程
  搭建原理图
  仿真
  绘制版图
下一步工作

## Slide 3: 基础知识学习
Razavi 《模拟CMOS集成电路设计》
  BJT，MOS管
  单极放大器、共源共栅放大器
  电流镜、差分放大器
  频率响应
  反馈、稳定性和频率补偿
  噪声
  运算放大器
Allen 《CMOS模拟集成电路设计》
  基准源
Baker《CMOS电路设计布局与仿真》
  CMOS运算放大器设计和比较器

## Slide 4: 运算放大器设计
设计指标：
  增益：50-60 dB 带宽：50-100 MHz 负载：10 pF
  功耗：工作电流小于500 μA
  电源电压：1.2 V
  相位裕度：60°左右
电路结构：
  偏置部分
  输入级、输出级
  稳定性补偿
（米勒电容和调零电阻）

## Slide 5: 运放设计——原理图
学习了模拟 IC 设计的基本流程
学习使用 Virtuoso Schematic搭建电路原理图
  搭建目标运放原理图，调整MOS管的尺寸，得到合适的偏置电流和输入输出级
  调整米勒电容和调零电阻值，进行稳定性补偿

## Slide 6: 运放设计——仿真
学习使用 Virtuoso ADE L 进行直流、交流和瞬态等仿真
  搭建testbench
  仿真并调整电路，使其满足指标
Av = 51 dB GB = 64.6 MHz PM = 71.5°

## Slide 7: 运放设计——仿真
学习了MOS管工艺角的相关知识
学习使用 Virtuoso ADE XL 进行 Corner 仿真和 Monte-Carlo 仿真
AC稳定性
动态范围及线性度

## Slide 8: 运放设计——版图
学习集成电路制造工艺及版图相关知识
学习使用 Virtuoso Layout XL 并绘制运放版图
硅加工工艺
MOS管，电阻，电容版图
匹配
噪声问题
寄生参数
平面布局

## Slide 9: 下一步工作
继续运算放大器的设计工作
  完善版图
  版图检查和后仿真

## Slide 10
Thanks