## Slide 1
报告人: 黄天奇1,2 ，陈明君1,2
1 中国科学院高能物理研究所
2 天府宇宙线研究中心
中国物理学会高能物理分会第十四届全国粒子物理学术会议@山东大学
高能水下中微子望远镜（HUNT）
研究进展

## Slide 2: 一、科学动机 二、HUNT装置 三、项目进展

## Slide 3
几乎成为寻找高能宇宙线起源的唯一信使。
电中性，不受磁场影响，到达方向指向起源天体；
与物质作用弱，传播远，能从致密的起源天体中逃逸。
电磁波、伽马射线：吸收
宇宙线（外空的带电粒子：质子）：磁场偏折
引力波：灵敏度
粒子天体物理领域进入多信使观测时代
4. 中微子（Neutrino）
了解宇宙的四种信使（探针）：

## Slide 4
1st LHAASO Catalog: 43 UHE gamma ray sources (>4σ)
LHAASO Collaboration, 2021, Nature, 594, 33.
LHAASO Collaboration, 2024, ApJS, 271, 25.
LHAASO发现银河系系内有43个超高能射线源
Main process:
Eν ≈ 5%*Ep
Eγ ≈ 10%*Ep
一、轻子起源
相对论性电子产生的韧致辐射和低能光子发生的逆康普顿散射
没有中微子
二、强子起源
PeV能量宇宙线和源区物质、或光子场相互作用
大量中微子
PeV光子的两个来源：
同时测到：中微子和光子信号，则可反推指回到天体源。
彻底解决高能宇宙线的起源问题！

## Slide 5
径迹型事件 簇射型事件 双簇射型事件
图中每一个有颜色的点表示 探测器单元观测到了来 自中微子事例的光子，
其颜色表示光子到达时间，大小表示 探测到的光子数量。
信号成团
能量测量较好，角分辨率较差。
有清晰的muon径迹
能量测量较差，角分辨率好。
L= 50*E(PeV)(m)
µ中微子的带电流过程
e中微子的带电流过程 和 中微子的中性流过程
τ中微子的带电流过程
中微子事例在探测器中的三种形态

## Slide 6
IceCube首次观测到高能天体中微子。
2013
IceCube观测到高能中微子
(耀变体TXS 0506+056，3.5σ)。
2018
现状 | 高能中微子天文进展
IceCube观测到高能中微子(NCG1068，4.2σ) 。
2022
1976 -
DUMAND, ANTARES, NT系列, AMANDA,
IceCube, KM3NeT, Baikal-GVD, ……
2023： 银盘面有迹象发出弥散中微子，~4 σ
未达到5 σ置信度，未确认中微子源！
IceCube的第一个高能中微子事例
50年的发展，未给出有效观测！

## Slide 7
现状 | 国际高能中微子望远镜实验
美国IceCube
欧洲KM3NeT-ARCA
俄罗斯Baikal-GVD
探测介质
冰
Construction from 2003 to 2010,
On-working now.
28/230 strings are deployed.
14 clusters deployed.
海水
湖水
实验规模
探测器深度
建设费用
1 km3
1 km3
0.6 km3 (phase-1)
2500 m
3500 m
1366 m
2.8亿美元
2.4亿欧元
—
IceCube-Gen2已批复(经费未下拨)
体积扩大8倍。
计划在2034年完成探测器建设。
探测器体积不够大，不够灵敏！
不足以对LHAASO源的灵敏观测
Notes: Present Status
icecube
km3net
Baikal-gvd
what is achieved

## Slide 8
要设计一个至少30立方公里的探测器
下一代高能中微子望远镜的需求
IceCube 10-yr 5σ
IceCube-Gen2 10-yr 5σ
Energy spectrum of the astrophysical neutrino flux
能量大于100TeV，天体中微子信号远大于背景

## Slide 9
HUNT大科学装置示意图
~2000串
每串长度>1000米
间距150米
水深1360米以上
覆盖海域约30立方公里
探测对象：测量LHAASO源对应的中微子
目标：几年内，实现观测到高能中微子点源。

## Slide 11
HUNT探测器技术指标
条目 | 指标
有效体积 | 30立方公里
光电倍增管 | 可分辨单光电子； 1 – 2,000光电子的动态范围
电子学 | 2ns/point 的波形采样, 500ns波形窗口； 满足大动态电荷输出
时间测量精度 | ~1ns
事例触发率 | ~5KHz
数据存储量 | 200MB/s
用电功率 | ~500KW
探测对象：测量全类型中微子的簇射事例和径迹事例
角分辨: ~0.1° (tracks), <3°(cascades).
能量分辨: ΔlogE~0.3(tracks), ΔE~10-30% (cascades).
Discovering Neu sources (>100 TeV) at the level of 5σ within several years.

## Slide 12: 我国宇宙线研究发展历程
历经三大科学装置，形成高能所宇宙线组。
职工约 50人 + 50人学生，涵盖：宇宙线物理数据分析，探测技术研发，电子学、机械工程和装置管理等。

## Slide 13
HUNT项目团队
High-energy Underwater Neutrino Telescope(HUNT)
现国内主要参与单位：
中科院高能所
中国海洋大学
中科院声学所
北京大学
清华大学
中国科技大学
中山大学
南京大学
中科院计算机网络信息中心
西南交通大学
厦门大学
集美大学 等
国际上以俄罗斯Baikal-GVD合作组为主。

## Slide 14
探测器的布局待优化
中微子
物理上PeV天体中微子水平方向来的居多，
希望串的高度达到2KM：
  越高探测的中微子事例效率更高
  串的数量将急剧减少（2300 -- > 800）
But，由水动力环境和深海工程决定。
一个单独的阵列
（有利于簇射型事例）
多个独立的子阵列
（有利于径迹型事例）
8公里见方
30立方公里 / 串间距150米 / 串长度1公里以上

## Slide 15: 开发Geant4的探测器模拟程序
相关工作的文章已被CPC接受。
Baikal-GVD的13个真实事例形态和模拟程序对比。
线性拟合参数都很接近1，这说明探测器配置基本正确，可以用于HUNT实验的模拟。

## Slide 16: CPU和GPU的并行化处理
G4DMT：GEANT4 Distributed Multiple Threads
  能够调用所有CPU的性能来协助模拟一个初级粒子。
G4ART: GEANT4 Accelerated Ray Tracing
  利用GPU强大的并行算力来模拟光子的追踪过程。
加速效果：81倍提升！
全过程模拟处理由中微子信号产生的几十亿光子的输运过程
加速效果比Opticks更好，源码级的开发，程序开发可控。
可以在HIP和CUDA环境（NV）下工作。
可以最大化的利用计算资源。

## Slide 17
触发
积分时间窗口示例
过域触发（一个光电子），触发后开200ns时间窗口。
hit时间以初始时间记录，PE数为其中记录的PE总和
time
signal
200ns
200ns
Hit time
Hit time
一串上的相邻两个OM在200ns内接收到信号，且PE数满足：
一个至少大于等于4PE，另一个大于等于2PE
全阵列存在一个PE数大于等于5的，即认为触发成功。
触发前：K40背景在单个光学模块上会引起2.6e5光电子/秒
触发后：
  簇射型信号通过概率50-90%
  K40通过触发的频率为4kHz

## Slide 18: 原创性的探测器单元设计
HUNT装置示意图
追求探测器单元的简单、可靠，成本可控！
20英寸超大尺寸的光敏探头
3、8 or 10-inch

## Slide 19: 探测器的关键设备
新短轴向20英寸PMT
超大型23英寸耐压玻璃舱
Passed 50Mpa pressure test.
<48cm
Ten centimeters shortened.
Micro Channel Plate
~60cm
国产、单光子探测灵敏
国际上最大的深海耐压玻璃舱

## Slide 20: PMT磁屏蔽罩的设计
寻找高磁导率材料：坡莫合金
通过COSMOL软件，建模设计
需要大型充氢气退火消磁的设备
地磁严重影响PMT收集效率和时间性能
不同磁屏蔽长度条件下，
相对探测效率变化。
地磁屏蔽网
10%！

## Slide 21: 时钟分配系统：White Rabbit（小白兔技术）
在LHAASO，实现了 > 1km范围内，7000多个节点，精确时钟同步（<0.3 ns）；
结合FEE可在每个时钟节点对hit加入绝对时间信息。
时钟分配系统为每个前端电子设备提供用于ADC采样的高精度时钟同步。
由欧洲核子研究中心CERN开发，并由清华大学成功应用于LHAASO实验。
可用在HUNT上，已在Baikal-GVD上验证。
7000 nodes
由清华大学龚光华团队提供支持

## Slide 22: 声纳定位系统
1米位置误差对应4.5ns时间差别
  Baikal-GVD统计了8串、五个月数据
  X,Y~15m；Z~0.5m
  （湖或海里：水流速度~2-10cm/s ）
布置声纳定位系统，实时监测
实时位置测量精度 < 20cm
  声速时间测量精度 < 10us
在每串上至少布置4套,
国际市场价格昂贵，需要国产化方案
即将在内陆湖开展湖试实验。

## Slide 23: 2023年2月：小尺寸探测器单元的海试工作
170 N, 113o 20E
2000米水深
将两个8英寸PMT放置在水下1800米，并长期工作。
原位本底伽马射线测量工作*。
长距离LED时间标定系统验证。
中国南海
海试成果：
1800米处，三套探测器系统长时间测量
1800米和1100米，低本底伽马辐射原位测量
验证了四套玻璃舱装置的防水封装工艺
检验了长距离LED时间刻度系统
国产化23英寸玻璃舱的耐压测试
*得到中科大曹平团队的支持

## Slide 24: 2024 年3月：贝加尔湖样机投放工作
1300米，投放了12个20英寸PMT，4个LED标定球，1个机箱。
还将投放48个探测器单元。
3m
30m
30m
Anchor
~330m
120m
228m
340m
Nerpa String
（贝加尔湖海豹）

## Slide 25
探测到疑似μ事例
信号大小
到达时间

## Slide 26: 2024年10月：四个全尺寸探测器单元
依托中海大和中科院声学所

## Slide 27: 2024年底 : 水体动力环境研究
目的：
研究高度1000-1500米的潜标的水动力环境
研究潜标密排的布放和长期稳定运行的问题
方案：
在海底观测网的2600米处
投入四串的水动力潜标
长期监测2千米水下的温盐层，流速等信息。

## Slide 28: 2025年年中：阵列样机工作
论证在中国南海建立HUNT阵列的可行性；
测量到真实的大气中微子信号或muon通量。
  研究：
  水体环境
  探测器单元的信号特征：频率和幅度
  检验：
  探测器单元的工程技术方案（防水、线缆等）
  时间刻度系统和声纳定位系统
  大气中微子或缪子muon信号的触发判选机制
  评估：
  电力损耗、数据量；
  长期检验系统的可靠性；
  现场投放方案。
节点
总体方案示意图

## Slide 29: 解决深海工程问题和实测到中微子信号
  分步骤进行原型机的工作：
  23年2月，在中国南海两个探测器单元的短期海试
  24年10月，投入4个探测器单元长期运行
  24年底， 投入四串超长水动力潜标
  25年年中，投放7串，实现小阵列运行
  25和26年，在贝加尔湖投入48个探测器单元
  两年内，完成HUNT项目在南海实施的可行性方案报告（初设报告）。

## Slide 30: 报告总结
建设 30 km3 深海中微子望远镜，超越IceCube-Gen2，冲击天体中微子点源的首次确认。
2020年，曹臻院士提出项目设想。目前，逐步建立了项目团队，并正开展多步骤的预研工作。
欢迎同行加入，共谋发展。

## Slide 31
谢谢大家！

## Slide 32
宇宙线：是来自外太空的高能带电粒子，如氢、氦、铁等原子核，还包含少量电子。
1912年，由奥地利物理学家赫斯（Hess）发现了宇宙线。
宇宙线起源是关于宇宙构成之重大科学问题
2002年美国国家研究委员会: 《联结夸克和宇宙：新世纪11个科学问题》之第6
2007年欧洲天体粒子联合会:《未来规划围绕的6个基本问题》之第5
2021年Science杂志：《125个科学问题：探索与发现》天文之第10
宇宙线最高能量是人造加速器(LHC) 加速最高粒子能量的一千万倍!
拍电子伏（PeV）及其以上的宇宙线起源仍是未解之谜 。
来源至今未完整回答！
宇宙线领域的五枚诺贝尔奖

## Slide 33
GVD实验站址
贝加尔斯克火车站
40公里宽度
距离岸边仅3.5公里
而在海洋里，几百公里远
Lake Baikal
独一无二的实验站址：贝加尔湖
世界第一深湖，最大深度1600米以上
水质透明清澈(20-40米)
百平方公里湖床的高程差, 小于1米
水体中无放射性本底
每年7个星期以上，结冰1米
每天有18小时对银河中心可观测
可在冰面上投放作业
探测器设备可维护
极大降低成本和工程难度