## Slide 1
CEPC探测器磁体
宁飞鹏
2024.03
中国科学院高能物理研究所
Institute of High Energy Physics, CAS

## Slide 2: 目录
150mm的超薄厚度能否实现
超导磁体内置和外置经费对比
轭铁和漏场

## Slide 3: 150mm的超薄厚度能否实现
分为两部分：机械结构设计和冷却结构设计
18
8
22
43
Hou Zhilong

## Slide 4: 150mm的超薄厚度能否实现
机械结构：无冷屏结构下，150mm厚度，理想情况下可以勉强实现，没有考虑加工误差，组装误差，挠度等因素。
轴向吊挂
拉杆材料：碳纤维
拉杆结构：跑道形
拉杆数量：两端共24根均布
优势：占用径向空间比较小
Hou Zhilong

## Slide 5: 150mm的超薄厚度能否实现
机械结构设计
径向吊挂
拉杆材料：碳纤维
拉杆结构：跑道形
拉杆数量：两端共20根，
其中向上12根，向下8根
Hou Zhilong

## Slide 6: 150mm的超薄厚度能否实现
冷却方案
冷却结构：无冷屏的结构理论计算的热辐射（15mm厚度20层）大约为500瓦，CEPC低温站冷量很大，可以把这部分热量考虑进去，增加的成本和负担不是很大。
需要验证：漏热的理论计算和实际加工测量出来的结构有很大的不确定性，需要实验验证。
共计277m冷却管，按照支撑筒8m长布管来计算，共计约34条，每条冷却管之间间隔约为440mm。
取其中一块支撑筒板及冷却管作为模型进行热力学计算
按照内外各20层多层绝热计算，在支撑筒上产生的辐射热流为3.4836W/m2
动态热负荷带来的热流约为0.248W/m2
忽略径向温差
Chang Zhengze, Zhu Keyu

## Slide 7: 150mm的超薄厚度能否实现
冷却方案
氦气流量为10g/s，氦气管道21mm×10mm（壁厚1mm），共计277m，分为两条管道以减小压力，每条管道内流量为5g/s
计算得到在如下计算区域内，在8m的冷却管道中，氦气产生了0.4066K的温升，对应在整体管道内产生了7.04K的温升，即在整个支撑筒上，3bar5K的超临界氦出口温度约为12K。
对应的压降计算，按照较粗糙的管道取ε=0.005，计算得到f=0.2953，对应在整个冷通道内的压降为1.67×104Pa的压降，流动基本不受影响
如果空间条件允许，可以增大多层绝热的缠绕层数，但不建议超过30层。
Chang Zhengze, Zhu Keyu

## Slide 8: 150mm的超薄厚度能否实现
机械结构：
理想情况下可以勉强实现，没有考虑加工误差，组装误差，挠度等因素。
留给低温多层绝热的厚度只有15mm.
冷却结构：
无冷屏增加的漏热大约为500瓦，15mm的空间布置20层多层绝热有难度。
低温增加的成本大约为：低温站1000万 + 耗电量200千瓦。
同时漏热的理论计算和实际加工测量出来的结构有很大的不确定性，需要实验验证。
150mm的空间很局促。
200mm的空间可以布置冷屏的结构，漏热减少一个量级。

## Slide 9: 2. 超导磁体内置和外置经费对比

## Slide 10: 2. 超导磁体内置和外置经费对比
项目 | 简介 | HTS inside | HTS outside | LTS outside
电缆 | HTS inside电缆11km，需要12mm宽超导带385km， HTS outside电缆25km，需要12mm宽超导带750km，20万元/km. | 8400 | 16000 | 5760
线圈组装 | 线圈骨架加工、绕制、电缆接头制作等 | 1000 | 2000 | 1885
低温恒温器 | 阀箱、吊挂、冷却结构、恒温器 | 2000 | 2215 | 2215
冷却系统 | 低温系统，管道及支架、低温控制 | 2000 | 2000 | 2000
真空系统 | 机械泵、分子泵、质谱仪等 | 310 | 310 | 310
电源与失超保护 | 电源、母排、失超探测和保护系统 | 2000 | 2000 | 2000
控制系统 | 信号采集、检测与连锁控制 | 160 | 160 | 160
磁测系统 | 测磁机设计、制造安装 | 376 | 376 | 376
总共 |  | 16,246 | 25,061 | 14,706

## Slide 11: HTS未来希望
Fujikura高性能带材参数：
上海超导带材参数：
HTS inside | HTS outside | LTS outside
8400 | 16000 | 5760
3266 | 6000 | 5760
11,112 | 15,061 | 14,706
2. 超导磁体内置和外置经费对比

## Slide 12
 | Total Glass | Total Steel | Total SiPMs | Total Readout Channels
Value | 88.8 m3 | 122.9 m3 | 5.55x106 | 5.55x106
Unit Price (RMB) | 3/c.c | 16500*3/ton | 40/piece (国产SiPM) | 20/channel (50% SiPM price)
Total Price (RMB) | 2.65x108 | 4.87x107 | 2.22x108 | 1.11x108
Shifting HCAL Barrel inward with 150 mm
 | Total Glass | Total Steel | Total SiPMs | Total Readout Channels
Value | 85.1 m3 | 117.9 m3 | 5.32x106 | 5.32x106
Unit Price (RMB) | 3/c.c | 16500*3/ton | 40/piece (国产SiPM) | 20/channel (50% SiPM price)
Total Price (RMB) | 2.55x108 | 4.67x107 | 2.13x108 | 1.06x108
GSHCAL Total Cost: 6.47x108 RMB
GSHCAL Total Cost: 6.21x108 RMB
*Specification: 10 mm Glass + 13.8 mm Steel per sampling layer
HCAL内移150mm经费：节省3600万元
HU Peng
Notes: The GSHCAL has been considered as the part of the 4th conceptional detector design, in which …

## Slide 13: 相同漏磁场内外置方案所需经费
 | outside | inside
Yoke weight (ton) | 7798 | 1109
Yoke cost (3万元/吨，材料及加工) | 23,394 | 3,327
Magnet cost (万元) |  | 
Total cost (万元) |  | 
估价：内置磁体采用高温超导方案HTS，外置磁体采用低温超导方案LTS。
轭铁
  材料单价：￥6千/吨
  加工费 *3

## Slide 14: 2. 超导磁体内置和外置经费对比
 | HTS inside | HTS outside | LTS outside
磁体 |  |  | 
制冷负担 | 低温站1000万 + 耗电量200千瓦 |  | 
轭铁 |  |  | 
HCAL |  |  | 
Total |  |  | 

## Slide 15: 最新版轭铁
轭铁层板厚度均为100mm，μ探测器的空间厚度为50mm
轭铁总厚度为1150mm
轭铁总重量目前是：2656t
桶轭约1716t，单模块约143t，
端轭厚度还没变，单个端轭约470吨，两个端轭一共940吨