## Slide 1: FEE for Drift Chamber （dN/dx）

## Slide 2: 电子学架构
FEE单元
  前置放大器
    12ch
  连接电缆
  数字化板
数据汇总
  对应32FEE单元
电源
  48VDC
Data Collector
FEE Unit *32
Detector
Start
Trigeer
……

## Slide 3: 前置放大器
商用放大器方案
  总通道27623
  12ch/board
  LMH6629
  两级放大，跨阻增益2500Ω
  芯片驱动能力较大±250mA
  功耗100mW/ch
  供电：±2.5V，GND
  造价200元/ch

## Slide 4: 连接电缆选择
电缆的选择
  KB-RG174同轴电缆
    送前放模拟信号到数字化板
    每根长度~7m
    200Mhz时衰减~3dB
    阻抗50Ω
    外径：2.8mm
    27623根
  混合缆
    12同轴+1电源线
  混合缆造价：1200元/根

## Slide 5: 数字化板
数字板构成
  高速ADC+时钟
    采样率1.3G
    位数12bit
    2chs/ADC
    采样窗口1.5us
  FPGA+RAM
    6ADCs/chip
    无触发信号，采用自触发来进行0压缩
    波形传输
    数据暂存
  其他
数字板功耗：1.7W/ch
数字板造价：1400元/ch

## Slide 6: 数据量分析
数据量预估
  预估条件
    采样率1.3Gsps，取样窗口1.5us，这样单次事例数据量2k*2Byte
    最内层事例率70K，最外层10k，平均事例率~30k
    需要0压缩，按5%着火率计
    每个数字板对应12个前放通道
  预估结果：
    576Mbit/board

## Slide 7: 经费
Item | Unit | Unit cost | Quantity | Total cost | 
FEE 前放 | 块 | 0.24 | 2500 | 600 | 
FEE 数字板 | 快 | 1.68 | 2500 | 4200 | 
FEE混装缆 | 根 | 0.12 | 2500 | 300 | 
数据汇总板 | 块 |  | 80 |  | 
电源 |  |  |  |  | 
机箱 |  |  |  |  | 
其他线缆 |  |  |  |  | 
测试费用 |  |  |  |  | 
合计 |  |  |  | 5100 | 
说明：价格单位：万元
考虑备件通道数按30000计（实际27623）