## Slide 1
设计进展
张俊嵩
3-10

## Slide 2: 探测器总体装配的探讨

## Slide 3: 探测器总体装配的探讨
安装顺序：从外到内，从桶部到端部

## Slide 4: 探测器总体装配的探讨
安装桶轭
安装超导磁体

## Slide 5: 探测器总体装配的探讨
安装HCAL桶部
安装ECAL桶部

## Slide 6: 探测器总体装配的探讨
安装TPC和桶部硅探测器
安装TPC和桶部硅探测器组装在一起进行装配

## Slide 7: 探测器总体装配的探讨
轴向完成束流管和SIT探测器的安装

## Slide 8: 探测器总体装配的探讨
安装ECAL端部和端部硅探测器
ECAL端部和端部硅探测器组装在一起，进行装配。端部硅探测器约10mm。

## Slide 9: 探测器总体装配的探讨
安装HCAL端部
安装完成轭铁端部

## Slide 10: HCAL 大端部和小端部方案比较
大端部方案
小端部方案

## Slide 11: HCAL大端部方案的弊端
HCAL桶部固定结构
估算HCAL结构桶部重量约1000吨，HCAL必须支撑在轭铁的桶部，这种方案会产生悬臂悬挂结构，HCAL较难保证悬挂装配刚度。

## Slide 12: HCAL小端部方案
HCAL桶部固定结构
HCAL小端部方案，HCAL桶部的安装结构不存在悬臂结构，变形较小。

## Slide 13: 其他工作内容
暂时没有和磁铁系统进行讨论
MDI讨论会，侯老师提出要求机械人员考虑探测器的位移测量，监控精度为0.1微米，给出一个固定的基准位置；
后续计划与王小龙准直讨论探测器准直测量的方案；

## Slide 14
Thanks