## Slide 1: 近期进展小结
赵诗涵，2024-03-15

## Slide 2: 目录
多层靶设计及产额模拟
  几何设计
  产额模拟结果
本底 full simulation
  信号形状
  的重要性抽样
  数据分析

## Slide 3: 单层二氧化硅气凝胶靶的极限
在2.5%动量展宽的表面缪子束流下，模拟给出的单层二氧化硅靶的最高产额为1.134%（1.134真空缪子素 / 100入射缪子）；
1999年发表的PSI实验的产额为0.5%。
与之相比有2.2倍的提升。
arXiv:2401.00222

## Slide 4: 多层靶设计
张策博士曾参与J-PARC muon g-2实验，为了提高热缪子的产额，他提出了多层靶的方案，相关研究发表在NIMA上；
缪子穿过多层靶后有更多机会停止在靶中，提高了缪子的利用率，从而提高了产额。
束流
缪子素
轨道正电子
衰变电子
衰减片

## Slide 5: 多层靶设计
在MACE中垂直入射是不现实的；
但可以考虑平行入射或斜入射。
束流
缪子素
轨道正电子
衰变电子
衰减片
束流
缪子素
轨道正电子
衰变电子
衰减片
单层靶宽5cm。每层靶都打了通孔，间距55um，直径184um。

## Slide 6: 产额计算
MACE关注能被电场加速并送入输运螺线管的正电子；
因此在靶的下游或各层之间的衰变都属于信号。
总产额定义为：（在靶的下游或各层之间的缪子素衰变个数）/（入射缪子个数）。
束流
x
x
轨道正电子

## Slide 7: 产额模拟结果
模拟结果：
对于3mm厚、间距2mm的10层靶：
  正向入射产额：4.08%
  7.125度斜向入射产额：4.43%
对于2mm厚、间距3mm的10层靶：
  正向入射产额：4.26%
  7.125度斜向入射产额：4.80%
与单层靶相比产额提升约4倍，比先前PSI实验提升8～9倍。斜向入射带来0.4%左右的额外提升。
束流
缪子素
轨道正电子
衰变电子
衰减片
束流
缪子素
轨道正电子
衰变电子
衰减片
产额：
4.08%（3mm厚，2mm间距）
4.43%（2mm厚，3mm间距）
产额：
4.26%（3mm厚，2mm间距）
4.80%（2mm厚，3mm间距）

## Slide 8: 目录
多层靶设计及产额模拟
  几何设计
  产额模拟结果
本底full simulation结果
  信号形状
  本底水平估计

## Slide 9: 参数设置
部分主要参数：
  加速电压3kV / 5kV / 7kV，加速长度60cm。
  多层气凝胶靶，平均自由程200nm，密度27mg/cm3，60mm×3mm×50mm，间距2mm，11层；
  磁谱仪：漂移室内径15cm，22层读出层，单元宽度8mm~12mm，顶点位置分辨2.2mm，气体He:i-C4H10=85:15；触发计数器重建的时间分辨为100ps；总探测效率约73%（含重建效率）。
  正电子飞行距离 457cm：
    110cm（靶到螺线管入口）+ 20cm（S1）+ 50 cm（B1）+ 100cm（S2）+ 50 cm（B2）+ 20cm（S3）+ 50cm（螺线管出口到MCP）= 457cm
  螺线管内的横动量filter：铜板厚度200um，间距1.140mm。
  MCP的位置分辨和时间分辨分别设为100um和50ps，探测效率64%（参考99年PSI实验）。
  量能器能量分辨率8%（511keV），对双湮灭光信号效率37.6%。

## Slide 10: 信号分布
空间符合通过CDC测量的电子track和MCP测量的正电子投影位置之间的距离完成（distance of closest approach，DCA）。
空间分辨率2.20mm。
* 软件更新后CDC的重建模块还未同步更新，信号的空间分布暂引用去年的重建结果。
e- track
(drift chamber)
e+ track
(MCP)
DCA
(Parallel to z axis)
e- track
(drift chamber)
e+ track
(MCP)
DCA
Front view
Target

## Slide 11: 信号分布
正电子飞行时间（TOF）谱用双高斯拟合，图中p0～p5按顺序为两个高斯各自的归一化系数、均值、标准差。
分布参数如下：
信号区取 。
加速电压 | 均值（） | 标准差（）
3 kV | 160.07 ns | 1.527 ns
5 kV | 124.26 ns | 1.009 ns
7 kV | 105.27 ns | 0.7878 ns
加速电压 |  | 
3 kV | 160.07 ns | 1.527 ns
5 kV | 124.26 ns | 1.009 ns
7 kV | 105.27 ns | 0.7878 ns
3 kV
7 kV
5 kV

## Slide 12: 重要性抽样
只采以下相空间区域内的事例：
即：
  电子横动量足够大，回转半径大于CDC内径，可被CDC探测到；
  一个正电子横动量足够小，回转半径小于CDC内径，CDC探测不到；
  另一个正电子回转半径小于5倍filter间距（大于5倍间距的大多被filter拦截）。

## Slide 13: 带重要性抽样的分支比
按照以下cut：
漂移室内径，过滤器板距。
mcmule计算的分支比为（投点数个）。
模拟了个入射缪子，（带cut）分支比设为1。
若考虑MACE将要采集的数据，则该模拟数据的倍数为114.12。
的电子能谱：

## Slide 14: 本底分布
已考虑了探测器的探测效率（，，）。
产物纵动量较高，本底主要分布在 偏小的条状区域；
条状区域外散布的本底主要来自正电子在filter上的散射。
时本底水平最低。
信号区取 。
3 kV
5 kV
7 kV
3 kV | 0.924 | 0.439±0.023
5 kV | 0.926 | 0.337±0.020
7 kV | 0.926 | 0.517±0.025
3 kV | 0.924 | 0.439±0.023
5 kV | 0.926 | 0.337±0.020
7 kV | 0.926 | 0.517±0.025

## Slide 15: 电子横动量筛选
进入信号区的中，高能的横动量越高，则低能的横动量倾向于更低。可利用这一特性进一步压制本底。
信号横动量谱
本底横动量谱
3 kV
5 kV
7 kV
最优cut根据最大 选择。
的表现最优，此时贡献约0.3个本底。
 | 最优 |  |  |  | 
3 kV | 9 MeV/c | 0.898 | 0.924 | 0.778 | 0.342±0.023
5 kV | 7 MeV/c | 0.914 | 0.926 | 0.852 | 0.287±0.020
7 kV | 9 MeV/c | 0.901 | 0.926 | 0.769 | 0.398±0.025
3 kV | 9 MeV/c | 0.898 | 0.924 | 0.778 | 0.342±0.023
5 kV | 7 MeV/c | 0.914 | 0.926 | 0.852 | 0.287±0.020
7 kV | 9 MeV/c | 0.901 | 0.926 | 0.769 | 0.398±0.025

## Slide 16: 小结
若MACE利用的缪子束采集一年数据，；的本底可被控制在一个合理的水平。
采用多层靶设计后，0.041，。MACE的单事例灵敏度可达
可达的缪子素转化概率上限在同量级。1999年发表的结果为 ，MACE有望将结果改善2～3个数量级。
下一步工作是完善重建模块并更新分析结果，并继续研究其他本底成分（缪子素末态散射本底、偶然符合等）。