## Slide 1: 面向空间X射线天文的超导转变边沿探测器读出电子学研究
刘建国 王宇 上官培客 王骞 封常青 刘树彬
中国 青岛
2024-07-16

## Slide 2: 目录
研究背景
方案介绍与分析
关键技术研究
总结与计划

## Slide 3: 目录
研究背景
方案介绍与分析
关键技术研究
总结与计划

## Slide 4: 研究背景
银河系热重子光谱测量
  精确测量弥漫辐射的光谱及其空间变化，确定银河系本星系泡及热晕中重子物质的贡献
  通过光谱分析获得X射线热气体的温度、密度、金属丰度等信息，从而量化恒星与黑洞的反馈效应，限制星系演化理论模型
  研究热晕的热动力学状态、加热机制及金属传输过程
(Credit ESA)
XQC探空火箭实验，美国，2002

## Slide 5: 研究背景
探测多条发射线（包括分辨类He精细结构）非常重要，可以使我们更准确地测量热气体的物理和化学性质（包括温度、密度和金属丰度）
在4eV分辨率下，可以检测出0.6keV左右的类He线和类H线的O线
在2eV分辨率下，可以检测到类He三联体O线
(Credit Wei, 2020)
探测器光谱分辨率卷积成的光谱（橙色）
前景和背景辐射光谱组合（蓝色）
银河系热重子光谱探测分辨率要求很高

## Slide 6: 研究背景
 | Superconducting tunnel junction (STJ) | Microwave kinetic Inductance detectors (MKID) | Metallic magnetic calorimater (MMC) | Transition-edge sensor (TES)
原理 | 隧穿电流大小正比于光子激发的准粒子数 | 准粒子密度变化影响超导LC电路的共振频率 | 顺磁材料中磁通量的变化 | 光子热效应引起电阻变化
分辨率 | ～10eV | 几十eV | ～1eV | ～1eV
优势 | 技术效率高 | 方便大阵列复用 | 能量分辨率高； 能量覆盖范围大 | 能量分辨率高； 技术比较成熟
主要短板 | 能力分辨率略差 能量上限低 | 能量分辨率低； 能量上限低 | 技术不够成熟 | 能量覆盖范围小于MMC
超高分辨率探测器

## Slide 7: 研究背景
空间X射线项目对比
SPICA，荷兰
～3600像素
探测器：TES
2020取消，推迟至2040年
LiteBird，日本
～4700像素
探测器：TES
2030年
OST，美国
～8000 - 10000像素
探测器：TES
～2035 – 2040年发射
HUBS，中国
～4000像素
探测器：TES
～2030年

## Slide 8: 研究背景
超导转变边沿探测器（TES）
  结构包括：吸收体、TES传感器、热沉
  工作原理：
    吸收体
      吸收能量，温度升高 =
    TES传感器
      偏置在转变区
      温度的微小变化，引起TES阻值变化
    热沉
      将吸收体能量耗散掉，使TES工作在临界温度附近
电热负反馈使得TES稳定工作在转变区 => TES信号读出电路需要低阻
需要使用超导量子干涉仪进行读出

## Slide 9: 研究背景
超导量子干涉仪（SQUID）
  含有约瑟夫森结的超导体闭合回路
  将磁通转换为电信号的磁通传感器
  超导电流与环所包围的磁通满足关系：
（Credit Antonio Vetttoliere）

## Slide 10: 目录
研究背景
方案介绍与分析
关键技术研究
总结与计划

## Slide 11: 方案介绍与分析
TES阵列
  TES探测器能量分辨率与其热容的平方根成正比
  TES探测器阵列
    TES探测器工作在100mK以下
    减少引线数量，降低热负载
高能量分辨率 =〉限制单个TES热容 =〉制约尺寸
176像素TES阵列，SRON
TES阵列需要复用读出！

## Slide 12: 方案介绍与分析
频分复用（FDM）
    每个TES与一个无源LC滤波器连接，并用MHz频率的交流信号偏置
    可单独对每一路TES进行调节，抗干扰能力强

## Slide 13: 目录
研究背景
方案介绍与分析
关键技术研究
总结与计划

## Slide 14: 关键技术研究
频分复用室温电子学读出方法研究
  TES交流偏置
  高精度放大采样和数据处理
  反馈

## Slide 15: 关键技术研究
TES交流偏置
  需求：
    偏置精度好于0.1nV
    每路偏置信号可单独调节
  现有方案采用“高放大、高分压”的方式
    偏置所需电压超出运放输出范围
    “倍增电路”复杂
  结构
    1路DAC输出16路偏置信号
    3路选通电阻：1k、10k、100k

## Slide 16: 关键技术研究
高精度放大与采样
  低噪声放大器研究
    低噪声
    温漂抑制
    集成运放
      1.6nV/
    BJT
      0.5nV/
  采样与解调
    16bit ADC
    IQ解调
    累加器替代低通滤波器
      累加深度：500
      延迟：~10us

## Slide 17: 关键技术研究
反馈
  解决SQUID高度非线性问题
  基带反馈
    将每个TES对应的基带信号调制到工作频率，反馈到SQUID输入端
  主动抵消
    利用DAC产生信号，抵消SQUID输入信号，使SQUID工作在0磁通附近
基带反馈有稳定的线性增益，多一路电感线圈，会引入噪声
主动抵消结构简单，但线性比较差，反馈DAC提供的信号与实际输入线圈的信号存在差异，且差异不可控

## Slide 18: 关键技术研究
反馈
  基带反馈（BBFB）
    相位调节、幅度调节

## Slide 19: 关键技术研究
测试
偏置和解调测试
反馈测试
目前主要是功能性测试，LNA用放大电路板替代，用于验证反馈算法、电子学各模块功能等是否正常。

## Slide 20: 关键技术研究
测试

## Slide 21: 关键技术研究
测试

## Slide 22: 目录
研究背景
方案调研与分析
关键技术研究
总结与计划

## Slide 23: 总结与计划
实现并研制出一套室温电子学系统，实现对TES阵列交流偏置，并完成SQUID信号的放大采样、处理和反馈，以及数据传输和获取
研究并设计一套适用于DC-SQUID的反馈算法，实现低延迟反馈和信号重建
近期与清华低温探测实验室合作，开展联调与实验设计
开展低噪声放大系统设计，形成一套完整的室温电子学系统

## Slide 24: 谢谢！

## Slide 25: Back up
时分复用（TDM）
    SQUID器件作为选通开关
    依次选通TES进行信号读出
    来自不同像素的信号集成到公共读出线中
    选通时间以及噪声随系数正比限制了复用比

## Slide 26: Back up
码分复用（CDM）
    每列TES信号的极性按照沃尔什矩阵进行编码
    原始TES信号可以通过沃尔什矩阵的反转从输出中重建
    一次选通可以读出一行TES信号

## Slide 27: Back up
微波复用（μMUX）
TES信号调制到GHz
每个TES与一个rf-SQUID耦合
所有信号耦合到一条公共馈线，由LNA放大后读出
需要GHz采样率ADC

## Slide 28: Back up
主流复用读出方案对比
  FDM：低功耗、可单独调节TES、噪声不随复用数增加、结构相对简单，适用于空间X射线探测
复用方案 | 读出带宽 | 偏置 | TES number per SQUID | 复用比 | 代表性机构
TDM | 1 - 5 MHz | DC | 1个 | ~10 - 100 | NIST
CDM | 1 - 5 MHz | DC | 1个 | ~10 - 100 | NIST
FDM | 1 - 5 MHz | AC | ~10 - 100 | ~10 - 100 | SRON
μMUX | 4 - 8 GHz | DC | 1个 | >1000 | NIST、JAXA