## Slide 1: 2024/04/08
组会

## Slide 2: 本周工作
将500MeV, 2nC（实际是20nC）driver的电荷量降低看结果；
与laser-driven APD/APD+PPD方案对比；
分析beam-driven APD各参数间的关系
  文献阅读：LWFA-PWFA混合加速方案对电子束品质的稳定和提升；
  简单的关系推导和参数选择步骤.

## Slide 3: APD对初始束流chirp的要求
假设初始束流参考能量为，全长(point-to-point length)
束流中能量最大的粒子相对能量偏差，最小的粒子相对能量偏差，
经过chicane的后，束流全长变为
由于该过程不改变粒子能量，因此束流在chicane出口的chirp为
假设最大初始能量抖动为，最小初始能量抖动为，经过chicane后，三个束流构成的束团列的'chirp'为
综上，要想同时令能散最小值处对应的APD长度和能量抖动最小值处对应的APD长度相等，要求，即
为什么束流的能量越高，它在APD中的能散下降速率越慢？
  束流能量越高，被B铁偏转的角度越小，chicane出口束长越短，峰值流强越高，在APD中beam loading越强，所以能散下降速率越慢，由于束流初始chirp一样，因此所需APD长度最长.
为什么参考能量越高， 和差距越大？
  从模拟结果看， ;
如果，，能散和能量抖动就不能同时达到最优值！
但是，如果存在beam loading，尾场斜率会减小，此时需要相应减小初始chirp！

## Slide 4: Case1&2：
Parameter | Driver |  | Witness | 
 | initial | final | initial | final
E [GeV] | 0.5 | 0.25 | 5 | 4.97
Q [nC] | 10 | 9.9 | 2 | 2
 | 102.4 | 403.4 | 10 | 17
 | 19.7 | 84.8 | 2 | 12.6
 | 0.25 | 0.24 | 0.034 | 0.14
 | 5% | 42.5% | 1% | 0.13%
Energy jitter | - | - | ±2% | 0.046%
Energy chirp [1/m] | 0 | - | 1000 | 0
Plasma density |  |  |  | 
Parameter | Driver |  | Witness | 
 | initial | final | initial | final
E [GeV] | 0.5 | 0.25 | 5 | 4.97
Q [nC] | 10 | 9.9 | 2 | 2
 | 102.4 | 403.4 | 10 | 17
 | 19.7 | 84.8 | 2 | 12.6
 | 0.25 | 0.24 | 0.034 | 0.14
 | 5% | 42.5% | 1% | 0.13%
Energy jitter | - | - | ±2% | 0.046%
Energy chirp [1/m] | 0 | - | 1000 | 0

## Slide 5: Case 3：
Parameter | Driver |  | Witness | 
 | initial | final | initial | final
E [GeV] | 0.26 | 0.10 | 5 | 4.98
Q [nC] | 10 | 4.7 | 2 | 2
 | 73.9 | 2030 | 10 | 16.9
 | 19.7 | 163 | 2 | 12.3
 | 0.25 | 0.24 | 0.034 | 0.14
 | 5% | 85% | 1% | 0.12%
Energy jitter | - | - | ±2% | 0.03%
Energy chirp [1/m] | - | - | 1000 | 0
Plasma density |  |  |  | 
Parameter | Driver |  | Witness | 
 | initial | final | initial | final
E [GeV] | 0.26 | 0.10 | 5 | 4.98
Q [nC] | 10 | 4.7 | 2 | 2
 | 73.9 | 2030 | 10 | 16.9
 | 19.7 | 163 | 2 | 12.3
 | 0.25 | 0.24 | 0.034 | 0.14
 | 5% | 85% | 1% | 0.12%
Energy jitter | - | - | ±2% | 0.03%
Energy chirp [1/m] | - | - | 1000 | 0
初始chirp选择与beam loading有关；
减小，driver传播距离减小；
继续减小，则driver不能传播足够的长度来完成dechirp

## Slide 6
与laser-driven APD对比
Plasma density |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 2.0 |  |  |  | 2.6 |  |  |  | 4.0 |  |  | 
Parameter | Driver |  | Witness |  | Driver |  | Witness |  | Driver |  | Witness | 
 | initial | final | initial | final | initial | final | initial | final | initial | final | initial | final
E [MeV] | 200 | 170 | 500 | 497.5 | 200 | 171 | 500 | 503.3 | 200 | 177 | 500 | 507.8
Q [pC] | 2000 | 1997 | 500 | 500 | 2000 | 1999 | 500 | 500 | 2000 | 2000 | 500 | 500
 | 6.5 | 195 | 2 | 3.8 | 50.8 | 163.5 | 2 | 4.4 | 32.9 | 104.5 | 2 | 6.2
 | 19.7 | 99.8 | 2 | 4.7 | 19.5 | 92.0 | 2 | 6 | 19.6 | 79.1 | 2 | 7
 | 0.24 | 0.24 | 0.007 | 0.067 | 0.31 | 0.30 | 0.007 | 0.087 | 0.47 | 0.46 | 0.007 | 0.134
 | 5 | 12 | 1 | 0.27 | 5 | 11 | 1 | 0.22 | 5 | 82 | 1 | 0.19
Energy jitter [%] | - | - | ±2 | 0.01 | - | - | ±2 | 0.005 | - | - | ±2 | 0.001
Energy chirp [1/m] | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
 | 2.0 |  |  |  | 2.6 |  |  |  | 4.0 |  |  | 
Parameter | Driver |  | Witness |  | Driver |  | Witness |  | Driver |  | Witness | 
 | initial | final | initial | final | initial | final | initial | final | initial | final | initial | final
E [MeV] | 200 | 170 | 500 | 497.5 | 200 | 171 | 500 | 503.3 | 200 | 177 | 500 | 507.8
Q [pC] | 2000 | 1997 | 500 | 500 | 2000 | 1999 | 500 | 500 | 2000 | 2000 | 500 | 500
 | 6.5 | 195 | 2 | 3.8 | 50.8 | 163.5 | 2 | 4.4 | 32.9 | 104.5 | 2 | 6.2
 | 19.7 | 99.8 | 2 | 4.7 | 19.5 | 92.0 | 2 | 6 | 19.6 | 79.1 | 2 | 7
 | 0.24 | 0.24 | 0.007 | 0.067 | 0.31 | 0.30 | 0.007 | 0.087 | 0.47 | 0.46 | 0.007 | 0.134
 | 5 | 12 | 1 | 0.27 | 5 | 11 | 1 | 0.22 | 5 | 82 | 1 | 0.19
Energy jitter [%] | - | - | ±2 | 0.01 | - | - | ±2 | 0.005 | - | - | ±2 | 0.001
Energy chirp [1/m] | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
由于存在beam loading，可以通过调整相应的初始chirp令
Beam loading越强，初始chirp越小

## Slide 7
LWFA阶段注入电子束，该阶段结束后，这个电子束继续作为PWFA的驱动束，对第二个空泡中的注入束进行加速；
模拟和实验结果表明，经过PWFA阶段的调制后，第一个空泡内注入的电子束（driver）能够提高第二个空泡内注入的电子束（witness）的能量稳定性，并降低它的散角；
witness在PWFA阶段受到的场强为 ，与driver能量没有关系，而与driver流强分布和witness所处的横向位置有关；
图中左图表明witness能量几乎与driver能量无关；右图表明witness电荷量越大（beam loading）越强，witness被加速的能量越小（平均尾场强度变小了）
文献阅读：LWFA-PWFA混合加速方案对witness品质的提升

## Slide 8: 参数关系和参数选择步骤
参数关系：
在CEPC的driver纵向分布下，假设driver能量为，电荷量为，归一化尾场斜率为，束流能够利用的空泡长度（尾场线性部分）为，driver能够稳定传播（尾场稳定传播）的长度为，其中，与有关，与有关，假设witness参考能量为，根据
化简得
对于能量、初始中心能量抖动、初始能散固定的witness，要想达到同登的能量稳定性，需要在和之间trade-off.
密度越高，所需APD长度越短，可以越小，代价可能是beam loading变强？
参数选择步骤
1. 先假定一个，扫描，通过模拟得到和；
2. 确定和，通过公式(1)算出；
3. 确定，通过模拟测试其稳定传播距离>.

## Slide 9: 模拟：
Parameter | Driver |  | Witness | 
 | initial | final | initial | final
E [GeV] | 2 |  | 30 | 30.2
Q [nC] | 10 |  | 1.2 | 1.2
 | 20 |  | 10 | 
 | 8.7 |  |  | 
 | 0.47 |  | 0.034 | 0.13
 | 5% |  | 0.8% | 0.4%
Energy jitter | - | - | ±5% | 0.8%
Energy chirp [1/m] | - | - | 700 | 0
Plasma density |  |  |  | 
Parameter | Driver |  | Witness | 
 | initial | final | initial | final
E [GeV] | 2 |  | 30 | 30.2
Q [nC] | 10 |  | 1.2 | 1.2
 | 20 |  | 10 | 
 | 8.7 |  |  | 
 | 0.47 |  | 0.034 | 0.13
 | 5% |  | 0.8% | 0.4%
Energy jitter | - | - | ±5% | 0.8%
Energy chirp [1/m] | - | - | 700 | 0
如果31.5GeV束流太靠近driver尾部（<105.4um），模拟会报错，可能是因为witness能量高速度大追上了低能的driver？；将31.5GeV束流后移105.4um后不再报错；因此将所有束流整体后移，这样28.5GeV束流与之前设计的放置相位相比非常靠近空泡尾部（尾场斜率更大），导致它比前面的束流的中心能量补偿速率更快，最终的蓝线交叉点偏离。解决办法：减小或减小初始能量抖动；
中心能量不同的束流经过chicane后的流强不同，是导致不同能量束流能散最小值位置差异的主要原因

## Slide 10: 减小：
Parameter | Driver |  | Witness | 
 | initial | final | initial | final
E [GeV] | 2 |  | 30 | 
Q [nC] | 10 |  | 1.2 | 
 | 20 |  | 10 | 
 | 8.7 |  |  | 
 | 0.47 |  | 0.034 | 
 | 5% |  | 0.8% | 
Energy jitter | - | - | ±5% | 
Energy chirp [1/m] | - | - | 900 | 
Plasma density |  |  |  | 
Parameter | Driver |  | Witness | 
 | initial | final | initial | final
E [GeV] | 2 |  | 30 | 
Q [nC] | 10 |  | 1.2 | 
 | 20 |  | 10 | 
 | 8.7 |  |  | 
 | 0.47 |  | 0.034 | 
 | 5% |  | 0.8% | 
Energy jitter | - | - | ±5% | 
Energy chirp [1/m] | - | - | 900 | 

## Slide 11: 减小初始能量抖动：±5%→ ±3%，
Parameter | Driver |  | Witness | 
 | initial | final | initial | final
E [GeV] | 2 |  | 30 | 
Q [nC] | 10 |  | 1.2 | 
 | 20 |  | 10 | 
 | 8.7 |  |  | 
 | 0.47 |  | 0.034 | 
 | 5% |  | 1% | 
Energy jitter | - | - | ±3% | 
Energy chirp [1/m] | - | - | 900 | 
Plasma density |  |  |  | 
Parameter | Driver |  | Witness | 
 | initial | final | initial | final
E [GeV] | 2 |  | 30 | 
Q [nC] | 10 |  | 1.2 | 
 | 20 |  | 10 | 
 | 8.7 |  |  | 
 | 0.47 |  | 0.034 | 
 | 5% |  | 1% | 
Energy jitter | - | - | ±3% | 
Energy chirp [1/m] | - | - | 900 | 

## Slide 12: 世界上PWFA实验装置参数
FLASHForward和FACET-II本身由linac提供的束流品质就较高，其中FLASHForward有望做高重频