## Slide 1: 面向 CEPC 的束流动力学软件开发进展
张 源
2024-06-27 (CEPC DAY)

## Slide 2: 所创新项目：（APES: Accelerator Physics Emulation System）
项目名称：面向 CEPC 的束流动力学软件开发
执行时间：2022-2024
资助经费：150 万，到位经费：110 万。
总体目标：
  项目将面向 CEPC 的加速器物理设计研究需求，开发自主的加速器物理软件，为未来发展考虑，充分利用加速器物理研究的最新进展、软件和并行计算等领域的最新技术，完成软件框架的设计及核心功能的开发。为未来的可持续发展进行布局。希望未来可以完全使用项目开发的软件工具，进行电子环形加速器的物理设计研究工作。

## Slide 3: 考核指标
Code Benchmark (vs SAD or Elegant or BMAD)
使用 BEPCII/HEPS/SuperKEKB/CEPC 的 lattice
  Optics 参数的计算及匹配
  发射度计算
  动力学孔径
考虑多种重要物理效应复合影响的自恰跟踪
学术文章（2 篇）

## Slide 4: Python & C/C++ 作为主要编程语言
Code | language | Year
BMAD/TAO[1] | Fortran | 1996
SAD | Fortran | 1986
PTC/FPP | Fortran | 1990s
MAD8/MAD-X | C, C++, Fortran | 2002
Elegant | C,C++ | 2000
TraceWin | C++ | 2009
AT/pyAT | Matlab, C++/Python, C++ | 2000/2021
Orbit/pyOrbit | C++/python | 1999/2015
Ocelot | Python | 2011
Pyapas | Python | 2021

## Slide 5: 设计架构
Particle tracking
C
CPU/GPU parallel version
APES
APES-T
Pybind11
Dynamic library
Beamline
C&CUDA C
Element
Passmethod
Particle
lib
Layout
…
Physics
math
APES-T
…
others
APES-CBI
…
Python package
段哲：
基于 Python 的设计、分析、计算、模拟跟踪
  常用功能的实现
  易于扩展：每一个功能都是程序包
独立的高效并行多粒子跟踪
基于共同的粒子跟踪模型
李志远
赵亚亮
刘渭滨
自下而上+自上而下
同步开展

## Slide 6: 加速器建模
参考 E. Forest 的 PTC 引入 patch 的理念
Patch 对应相邻局部坐标系的空间仿射变换
Patch 有对应的相空间的传输映射
一个元件并不知道自己是否偏离了理想位置
束流线负责描述每一个元件理想的位置及偏差
刘渭滨
苏梦雨, Accelerator Toolbox Workshop, 2023.
一个只有四极铁组成的环
BEPCII 的对撞区建模
段哲，PIFI

## Slide 7: Optics 计算
Closed orbit
Jacobian 矩阵
Linear Normal Form
考虑耦合的情况，正由常振楠负责推进
进一步还计划考虑同步辐射的影响

## Slide 8: 发射度计算
SLIM method (A. Chao)
Envelope matrix method (K. Ohmi)
戴亦贤
HEPS
Next: 异常平衡发射度的计算, Phys. Rev. E 49, 4474 (1994).

## Slide 9: 同步辐射 (RadCod、RadTaper)
Next:
考虑辐射效应的 Optics 参数计算
APES-T 中的辐射效应实现

## Slide 10: 高效跟踪 TRACKING (APES-T)
完整支持 SAD 的 lattice 定义
使用 SuperKEKB lattice 进行了动力学孔径的验证
并行：MPI+GPU
第一次实现了考虑 lattice 的强强束束作用模拟
SuperKEKB
CEPC
CEPC
李志远
Zhiyuan Li, Yuan Zhang, Kazuhito Ohmi, Demin Zhou, Yiwei Wang and Gang Xu,
NIMA 1064 (2024) 169386
CEPC

## Slide 11: 具体进展 – 手册

## Slide 12: 文章发表及会议交流情况
2023，SAP，张贴报告（刘渭滨）
2023，Accelerator Toolbox Workshop，口头报告（赵亚亮）
2023，Accelerator Toolbox Workshop，口头报告（苏梦雨）
2023，FCC week，张贴报告（李志远）
2024，IPAC 口头报告 （刘渭滨）
2024，NIMA 1064 (2024) 169386 （李志远）
2024，RDTM (2024) “Beam background with beam–beam effect at BEPCII collider” (王斌)
2024（Sep），BeamBeam Workshop，邀请报告（李志远）

## Slide 13: 现状与规划
Stage 1
  Modeling of complicate lattice and get the survey
  Particle tracking
  Synchrotron Radiation
  Optics calculation
  Emittance
  Rad COD
  Radiation tapering
Stage 2
  Parallelization
  Beam-beam
  Beamstrahlung
  Short-range wakefield
  E-cloud incoherent(ECIC)
  Error Analysis
  Spin
  Transverse feedbacks
Stage 3
  Matching and Optimization
  Long-range wakefield
  E-cloud self-consistent
  Ion instability
  Advanced collimation feature
  Space-charge effect
  …
Finished
Underway
Not started
电子云：融合物理组已有程序 and/or Ohmi 的程序
离子效应：融合物理组已有程序
同步辐射：赵亚亮
Solenoid及误差：魏源源
Optics 计算：常振楠
Spin：杨乐童
长程尾场及多束团效应：冯思远
反馈系统：潘立维
Python 层：刘渭滨整体协调
Tracking 层：李志远整体协调
Beam-Beam 及 Space Charge 的 GPU 实现：融合 K. Ohmi 的程序 （PIFI）

## Slide 14: 运作形式
每周例会（周四下午）
Mattermost
code.ihep.ac.cn
KEK：Kazuhito Ohmi，Demin Zhou， E. Forest

## Slide 15: 总结
在矩阵管理的框架下，一个核心的团队已经形成，项目有序开展
所创新项目的工作只是一个起点，更重要的是未来持续不断的工作
从“为用户创造价值”的角度，尝试吸引更多潜在的同事加入后续的开发和使用
下一步，更多地与实际工程项目的设计研究工作结合

## Slide 16
backup

## Slide 17
XSUITE, fccweek 2024

## Slide 18
XSUITE, fccweek 2024

## Slide 19
XSUITE, fccweek 2024

## Slide 20
XSUITE, fccweek 2024

## Slide 22
院先导（等离子体尾场加速）：软件开发项目@IHEP
apes
WARPX