## Slide 1: CEPC injection Linac development in EDR
张敬如
2024.6.27

## Slide 2: 主要内容
在光源直线的双束实验
高纯度无氧铜的国产化
S波段球型脉冲压缩器和金属负载的高功率测试
低温铜加速结构的进展

## Slide 3: HEPS双束实验
CEPC双束模式
  为了满足Z模式下的注入需要，需要利用每脉冲2个束团的方式进行注入
  国际上实现双束模式加速的装置：KEKB/SuperKEKB、Swiss FEL
HEPS直线加速器
  国际光源类直线加速器中单束团电荷量最高的（7nC）
  总体方案与CEPC baseline的注入器设计非常相似
  利用HEPS直线加速器进行双束实验以验证CEPC双束模式的可行性

## Slide 4: HEPS直线加速器双束实现
增加一路pulser及配件
  一台pulse发生器、功率合成器、 同轴传输线缆、40db衰减器、 隔直器、1kV/10mA偏压电源、 阴栅高压连接器插件、 24V电源
增加一路高精度定时触发信号及处理单元
增加联锁保护模块
需要改进
  束测元件（BPM、ICT）
需要研究
  双束加速调试、LLRF设置研究、双束测量等

## Slide 5: HEPS直线加速器双束实现: 双pulser测试
通过调整双束的定时触发延时，可以实现双pulser的脉冲输出与合成
  左图为2个脉冲波形
  右图为2个脉冲叠加为一个脉冲

## Slide 6: HEPS直线加速器双束实现: 双束团测试
利用BPM测试双束团信号，可以观测到明显的双束团束流，束团间隔可调
  参考线频率为166.6MHz，束团间隔为6ns*N
First bunch

## Slide 7: HEPS直线加速器双束实现: 双束团测试
利用ICT的直采信号观测双束团
  观测到同样双束团信息
  束团加速到50MeV，可观测到双束团
电子枪出口ICT
AS1出口ICT
@50MeV

## Slide 8: HEPS直线加速器双束实现: 存在问题及计划
Pulse幅度衰减问题
  因功合的耦合隔离作用，对pulse幅度、栅极偏压有影响；功率合成模块接入以后，实际测量 pulse幅度有30%左右的衰减；
  更换新的功率合成模块（隔离作用），以解决pulse幅度的衰减问题
束流测量问题
  需要进行束测元件的更新及测试，以尝试测量到双束团的更多信息
  将进行BPM束流测试，并讨论改进方案；
  尝试利用PR靶进行能量测量，以研究LLRF的设置
时间问题
  HEPS即将进行储存环的调束，后续进行束流调试的时间非常有限

## Slide 9: 无氧铜材料的国产化研究
统计了需求总量
制作腔体的材料需满足C10100，且某些成分杂质含量低，总需求约250吨
波导管由C1011制作而成

## Slide 10: 无氧铜材料的国产化研究
除了和高能锐新合作还找到两家材料生产企业
以现在使用的材料的材质单作为标准
No 1:
No 2:
准备进行下一步工艺检测（高能锐新）
企业需求：为科技服务，已加入了产业联盟

## Slide 11: 无氧铜材料的国产化研究
高功率测试的实验设计
  S波段谐振环
    谐振环功率可以到200MW
    被测件可用位置总长度为812mm
    不能有大的衰减，否则影响谐振环性能
  波导窄边变小，200MW功率通过时
    标准矩形波导Emax=13.6MV/m
    34.04mm过渡到10mm， Emax= 32.5MV/m
标准矩形波导

## Slide 12: 无氧铜材料的国产化研究
间距小于1mm必定引起打火（X波段实验结果）
间距1mm时，272MV/m

## Slide 13: 无氧铜材料的国产化研究
E面加脊矩形波导，脊宽1.3mm
200MW平均功率，1.08米，现有模型
E面加脊矩形波导, Emax=67.42MV/m，S11@2856MHz=-43dB，衰减0.048dB

## Slide 14: S-波段脉冲压缩器和负载的高功率测试
完成了金属负载的设计、加工和冷测，驻波比均小于1.1
完成了金属负载的高功率测试，在脉宽为3us，重复频率50Hz的情况下，峰值功率超过40MW
用于球型储能腔脉冲压缩器老练，重复频率50Hz的情况下，单根负载承受功率超过170MW（1us脉冲的峰值）
金属负载
射频参数
高功率测试系统

## Slide 15: S-波段脉冲压缩器和负载的高功率测试
基于80MW功率源
完成了球型储能腔脉冲压缩器的设计和调试
  实测Q0、峰值功率增益GP与能量倍增因子M分别为132,003、4.8与1.85
正在进行高功率测试
  已老练至速调管输出功率60-70MW，压缩后脉冲峰值功率350 MW-370MW， GP = 5.47 （脉宽4 μs，重频50 Hz）
  定向耦合器漏，正在加工和HEPS相同设计的定耦（频率不同）
微波低功率测试
微波高功率测试
高功率测试系统

## Slide 16: 低温铜加速结构的进展
在东莞测试台已经就位
低温管线连接已完成，做了初步的实验
功率源现阶段情况及计划：高压340kV, 功率40MW，脉宽~1.5us，重频5Hz. 计划先进行电子枪的老练，需要2周以上。开始低温铜加速结构的老练预计高温假以后

## Slide 17: 低温铜加速结构的进展
大孔径低温平行耦合结构
  所创新课题
  能量低，空间电荷效应强
参数 | 指标 | 验收方式
电子枪梯度 | ≥180MV/m | 1、功率测试并计算 2、束流能量测试并计算（能量低，受测量精度影响大）
低温铜加速结构梯度(1m) | ~80MV/m | 功率测试并计算
低温铜加速结构束流试验梯度(1m) | ≥60MV/m | 束流能量测试并计算
束流测试电荷量 | ≥100pC | ICT或者FC
束流测试发射度 | ≤0.5mm-mrad | 发射度测量
束流测试能量 | ≥60MeV | 能量测量（能量分析站）

## Slide 18: 低温铜加速结构的进展
Important Output Parameters |  |  |  | 
Sr.# | Parameter | At Normal Temperature | At 77K temperature | Units
1. | Frequency | 5.6943 | 5.712 | GHz
2. | Q Value | 11753.31 | 32909.3 | ----
3. | Shunt Impedance per meter | 92.02 | 257.65 | M/m
4. | Shunt Impedance | 2.42 | 6.8 | M
5. | Es/Eo | 1.96 | 1.96 | -----
6. | R/Q | 399 | 399 | 
Important Output Parameters |  |  |  | 
Sr.# | Parameter | At Normal Temperature | At 77K temperature | Units
1. | Frequency | 5.6943 | 5.712 | GHz
2. | Q Value | 11753.31 | 32909.3 | ----
3. | Shunt Impedance per meter | 92.02 | 257.65 | 
4. | Shunt Impedance | 2.42 | 6.8 | 
5. | Es/Eo | 1.96 | 1.96 | -----
6. | R/Q | 399 | 399 | 

## Slide 19: 低温铜加速结构的进展
加上耦合器后腔的性能
在目标梯度80MV/m，Es=157MV/m
Sc= 3.56 W/um^2 ,△T=19.7K(@3uS)

## Slide 20: 低温铜加速结构的进展
小孔径采用0.05𝜆𝑜，大孔径0.1𝜆𝑜
当腔体的孔径变为0.08𝜆𝑜时，腔间耦合对场的影响问题开始显现
(Zero Mode)
(Pi Mode)

## Slide 21: 低温铜加速结构的进展
Hole Radius =1.83 mm
Hole Radius =1.83 mm
CST 3D Design
S11 Plot
Polar Chart

## Slide 22: 低温铜加速结构的进展

## Slide 23: 低温铜加速结构的进展
1米结构

## Slide 24: 低温铜加速结构的进展
完成了初步的机械设计
  根据原有经验优化了调谐结构
  铜腔侧面有起吊凹槽，配合起吊工装进行
  多点均布，起吊过程变形小
    每凹槽面接触，最大变形0.2μm
    每凹槽随机短线接触，最大变形1μm，最大应力10MPa
  更换内胆后可以使用原低温恒温器
吊装板：内侧有均布凸起，与铜腔凹槽扣合
吊装支撑杆：与腔同宽，紧固后使起吊工装固定
吊环

## Slide 25: 总结
在HEPS上初步进行了双束加速试验，正在改进硬件
无氧铜材料国产化的研究有了初步结果，有2个厂家进行着合作
S波段脉冲压缩器和金属负载研制成功，脉冲压缩器可以承受80MW功率
低温铜加速结构即将进行高功率测试，1米大孔径结构即将开始加工

## Slide 26
谢谢！