## Slide 1: 轭铁工作进展
2024年6月3日
夏商

## Slide 2
1. 超导磁体以及轭铁部分的尺寸已定；
模型参数：
桶轭：对称式结构
安装方式：模块化安装
桶轭长度：9150mm
桶轭厚度：1240mm
桶轭内对边尺寸：8490mm
桶轭外对边尺寸：10970mm
桶轭与端轭的间隙：60mm
模块μ子探测器安装间隙：40mm
模块层板厚度：从内到外分别为100mm、100mm、100mm、100mm、100mm、100mm、400mm(150mm)
模块层板宽度：
2200mm、2210mm、22900mm、2370mm、2450mm、2530mm、2610mm(2730mm)

## Slide 3
1. 超导磁体以及轭铁部分的尺寸已定；
模型参数：
桶轭：对称式结构
安装方式：模块化安装
桶轭长度：9150mm
桶轭厚度：1240mm
桶轭内对边尺寸：8490mm
桶轭外对边尺寸：10970mm
桶轭与端轭的间隙：60mm
模块μ子探测器安装间隙：40mm
模块层板厚度：从内到外分别为100mm、100mm、100mm、100mm、100mm、100mm、400mm(150mm)
模块层板宽度：
2200mm、2210mm、22900mm、2370mm、2450mm、2530mm、2610mm(2730mm)

## Slide 4
自重变形 | 无立柱 | 有立柱
对称式结构 （1240mm厚度） | 3.0141mm | 1.1602mm
2. 桶部轭铁初步模拟计算；
结论：增加立柱来安装桶部轭铁，可以减小桶轭铁的自重变形量；后续需要详细研究。

## Slide 5
3.下一步计划；
1.桶轭电磁力模拟计算；
2.桶轭的结构动力学模拟计算；
3.端轭的初步结构设计；