## Slide 1: 6-3日进展
张俊嵩

## Slide 2: 加载方式 桶部材料为蜂窝板结构，厚度25mm
F1
G
F2
F2
F1加载在桶部中心位置，F2加载端部的端板上

## Slide 3: 加载桶部100公斤重量 最大变形0.258mm，最大应力17Mpa，最大应力在端部

## Slide 4: 加载桶部500Kg重量，最大变形未0.34mm，最大应力20Mpa

## Slide 5: 加载端部100Kg重量,最大变形0.25mm，最大应力未18Mpa

## Slide 6: 加载端部500Kg重量,最大变形0.26mm，最大应力20Mpa.

## Slide 7: 结论
OTK的重量不论是加载端部和桶部，重量在500Kg以下，桶部变形都在1mm以下，桶部的最大应力在1Mpa以下。
该仿真采用模型为桶部蜂窝板结构方案，桶部为碳纤维结构方案正在进一步计算。
桶部 100Kg 500Kg
0.258mm 0.34mm
端部 100Kg 500Kg
0.25mm 0.26mm