## Slide 1: on optimisation of CEPC inner tracker
WANG Meng 王萌
2024.6.18

## Slide 2: 优化策略和步骤
策略
  桶部 (Barrel-ITK, BITK) 和端盖 (Endcap-ITK, EITK) 先分别独立优化，再合并优化。
  针对动量测量精度和径迹重建效率优化，当测量精度的差别在可接受范围内（比如 < 1‰）时，选择效率最佳的。
  先优化几何排布 (layout)，再优化探测器的性能参数，即单点测量的空间分辨率 (σφ, σz for barrel, σR for endcap) 和物质量
  先分别针对Higgs和Z-pole取数优化，当差异较大时，再考虑折衷方案（比如Higgs优先？）
步骤（Higgs和Z-pole分别做）
  初始几何和性能参数：固定顶点探测器 (VTX) 和外径迹室 (BOTK, EOTK)，BITK和EITK以极角45°分界，考虑VTX的几何边界
    该分界可使得大多数径迹的入射角 < 45° 下页图示
  分别优化桶部和端盖的层数与位置，层数从1层开始，4或5层为止
  获得两者的优化排布后，扫描 (pT, θ)，检查结果，并做全模拟 (full simulation) 验证
  优化分界线的极角
  优化空间分辨率参数
  重复以上步骤直到收敛
  用全模拟做一个端盖倾角的对比

## Slide 5
Thanks!