## Slide 1: 轭铁设计总结
2024年7月1日
夏商

## Slide 2
1. 超导磁体以及轭铁部分的尺寸已定
模型参数：
桶轭：对称式结构
安装方式：模块化安装
桶轭长度：9150mm
桶轭厚度：1240mm
桶轭内对边尺寸：8490mm
桶轭外对边尺寸：10970mm
桶轭与端轭的间隙：60mm
模块μ子探测器安装间隙：40mm
模块层板厚度：从内到外分别为100mm、100mm、100mm、100mm、100mm、100mm、400mm(150mm)
模块层板宽度：
2200mm、2210mm、22900mm、2370mm、2450mm、2530mm、2610mm(2730mm)
桶轭重量：2320t

## Slide 3
自重变形 | 无立柱 | 有立柱
对称式结构 （1240mm厚度） | 3.0141mm | 1.1602mm
2. 桶部轭铁自重模拟计算
结论：增加立柱来安装桶部轭铁，可以减小桶轭铁的自重变形量；后续需要详细研究。

## Slide 4
自重+电磁力 | 无立柱 | 有立柱
对称式结构 （1240mm厚度） | 4.144mm | 1.9214mm
3. 桶部轭铁自重+电磁力耦合计算

## Slide 5
4. 桶部轭铁单模块-自重计算
自重 | 变形 | 应力
单模块 （1240mm厚度） | 0.049182mm | 2.2231MPa

## Slide 6
5. 桶部轭铁单模块-自重+电磁力耦合计算
自重+电磁力 | 变形 | 应力
单模块 （1240mm厚度） | 0.53654mm | 30.221MPa

## Slide 7
6. 端部轭铁设计
模型参数：
端轭：对半开合结构
端轭厚度：1240mm
端轭外对边尺寸：10970mm
端轭与桶轭的间隙：60mm
模块μ子探测器安装间隙：40mm
端轭层板厚度：从内到外分别为100mm、100mm、100mm、100mm、100mm、100mm、400mm
单个端轭重量：784t

## Slide 8
7. 端部轭铁设计
𝜇子探测器：6层(轴向)
4单元(周向)

## Slide 9
8. 端部轭铁自重+电磁力耦合计算
结论：电磁力作用导致端轭的层板变形量较大。
上周讨论后，认为这个端轭部分，电磁力增大是合理的；
原因：600mm的轭铁厚度的模型中，端轭距离线圈的轴向距离为660mm，现在轭铁厚度增加，在新的模型中，端轭距离线圈的的轴向距离为110mm。轴向距离的减小是会导致端轭上磁场梯度变大，电磁力增大的。600mm的轭铁模型中端轭受到的电磁力最大值是6E8，现在是2E9，电磁力增大了四倍，导致端轭的变形也增大。符合正常范围；

## Slide 10
9. 端部轭铁优化
𝜇子探测器：6层(轴向)
4单元(周向)
端轭的层板中增加加强筋

## Slide 11
9. 端部轭铁优化
结论：结构优化后，模拟计算结果表明，电磁力作用导致端轭的层板变形量有很大的减小，但还有优化的空间。

## Slide 12
下一步计划：
1.端轭继续优化；
2.桶部轭铁的磁体阀箱的结构设计；

## Slide 13
50mm宽度
固定约束
自重载荷

## Slide 14
固定约束
自重载荷

## Slide 15
固定约束
自重载荷