## Slide 1: CEPC探测器磁体结构设计
侯治龙
Aug. 22, 2024, CEPC Mechanical workshop

## Slide 2: 内容提要
探测器超导磁体机械设计
恒温器力学分析

## Slide 3: 探测器超导磁体
探测器超导磁体参数
参数 | 数值
低温恒温器 | 
外径 | 8470 mm
内径 | 7070 mm
长度 | 9050 mm
超导线圈 | 
外径 | 7820
内径 | 7220
长度 | 8150
冷质量 | 约 140 ton

## Slide 4: 探测器超导磁体
低温恒温器
热屏蔽
线圈
冷质量吊挂

## Slide 5: 超导磁体线圈
结构：三段组装（焊接、螺栓连接支撑筒）
吊挂：轴向两端各均布8 根拉杆
径向两端各2 根向上主拉杆、
各4 根斜向拉杆
拉杆材料：钛合金
总重：约 140 t ，安装位置误差在磁体励磁
后产生较大的电磁力
位置误差引起的电磁力
气、液氦分离槽
轴向拉杆
氦管路
向上主拉杆
液氦槽
径向拉杆

## Slide 6: 超导磁体线圈吊挂
轴向拉杆
向上主拉杆
径向拉杆
拉杆名称 | 直径（mm） | 长度（mm） | 数量
轴向拉杆 | 30 | ≥3530 | 16
径向拉杆 | 40 | 1700 | 8
向上主拉杆 | 48 | 1650 | 4
线圈吊挂拉杆参数
难点：轴向拉杆细、长

## Slide 7: 探测器超导磁体线圈支撑桶
外径：7820 mm
厚度：30 mm
长度：~2750 mm
材料：5083 铝

## Slide 8: 超导磁体辐射屏
结构：内外热屏蔽铺设蛇形冷却管路
吊挂：径向两端各4 根斜向拉杆，
热端向中偏移，防止轴向移动
端板上加装G10材料、尖端指向
低温恒温器的防碰钉
拉杆材料：碳纤维或钛合金
拉杆
冷却管路
热屏蔽

## Slide 9: 探测器超导磁体二维图

## Slide 10: 探测器超导磁体恒温器力学分析
有限元分析模型
不锈钢
E = 190 Gpa
µ = 0.28
σ0.2 ≥205 MPa
定位
恒温器左端圆周4个位置全固定，右端水平和竖直方向固定

## Slide 11: 探测器超导磁体恒温器力学分析
载荷加载 载荷转换到拉杆座（线圈重力，冷收缩，电磁力）
端部加载
径向加载

## Slide 12: 探测器超导磁体恒温器力学分析
一 装配，重力（1.0 g）
外筒
内筒

## Slide 13: 探测器超导磁体恒温器力学分析
二、 恒温器抽真空 （0.12 MPa），重力（1 g）
外筒
内筒

## Slide 14: 探测器超导磁体恒温器力学分析
三、 恒温器抽真空（0.12 MPa），冷却， 重力（1 g）
外筒
内筒

## Slide 15: 探测器超导磁体恒温器力学分析
四、 恒温器抽真空、重力（1 g）、励磁偏移
外筒
内筒

## Slide 16: 探测器超导磁体恒温器力学分析
工况 | 形变 mm | 应力 Mpa | 备注
装配 | 0.54 | 66 | 
抽真空 | 1.09 | 115 | 
冷却 | 1.098 | 154 | 
励磁 | 3.69 | 266 | 
冷却和励磁后局部应力集中，增加轴向吊挂点

## Slide 17: 小结
1：线圈支撑桶制造困难，直径大，桶壁薄，精度要求高
2：恒温器载荷大，桶壁薄
2：热虹吸冷却方案冷却管路焊点多，焊接要求高
3：线圈吊挂拉杆细、长，加工困难
4：下一步主要工作
细化结构设计、力学分析
制造工艺细化

## Slide 18
谢谢 !
Aug. 22th, 2024, CEPC Detector Ref-TDR Review