## Slide 1: CEPC TPC探测器机械设计进展
张俊嵩
纪全 张建 祁辉荣
中国科学院高能物理研究所, 2024.8, 洛阳, 河南

## Slide 2
目录
国际TPC机械设计研究进展
CEPC TPC总体机械设计及研究进展
CEPC TPC的组装和整体安装方案
下一步研究计划

## Slide 3
国际TPC机械研究进展
ILC-TPC 的结构设计图。展示了TPC 的场笼，读出模块等主要结构，并显示了电场，磁场方向以及与对撞点的位置关系
时间投影室探测器Time Projection Chamber（TPC）
TPC探测器是一种粒子径迹探测器，它由三部分组装成，两端电子学读出端板、场笼、中间电极板。
时间投影室是可以使用电子学读出信号，直接给出带电粒子三维径迹信息的气体探测器。TPC 的主要结构包括漂移区以及端盖读出探测器两个部分。漂移区内部充满以稀有气体为主的工作气体，并放置均匀排布的电极条构成的场笼；端盖部分实现电子收集和信号读出的功能

## Slide 4
国际TPC机械研究进展
哥本哈根大学研制的ILD TPC
蜂窝板桶部结构

## Slide 5
国际TPC机械研究进展
TPC的优势与挑战
优势：
1、是具有卓越的记录大量径迹的能力，并且与其他径迹探测器相比，在高事例率和高本底环境下仍能实现接近百分之百的探测效率；
2、整个探测器具有极小的物质量；
3、TPC 具有不错的动量分辨能力，具有较好的粒子鉴别能力。
挑战：
1、桶部的物质量较低，因此对于桶部的制造工艺、组装、密封带来比较大的难度；
2、在场笼中的气体的密度长期工作中，气体的密度和杂质气体增高会影响TPC的长期工作稳定性；需要考虑优化的气体置换方案。
CEPC CDR设计的TPC方案

## Slide 6
CEPC TPC研究现状
CEPC TDR设计中：时间投影室探测器 TPC
CEPC TPC探测器
基本尺寸参数：外桶外径3600mm，内径1200mm，长度5800mm
TPC为CEPC TDR基准研究方案

## Slide 7
TPC机械结构设计 –总体
电极
场笼
场笼
场笼
场笼
端板
端板
设计要求：
1、基本尺寸外桶外径3600mm，内径1200mm，长度5800mm
2、在保证非常低的物质量情况下，桶部变形小于1mm，应力在许用应力范围内。
3、气体物质主要成分为氩气，通气流量为100-500mL/min，气体压力为：110Kpa
各部件重量参数 |  |  |  |  | 
部件 | 端部 （共2个） | 内桶 | 外桶 | 读出模块（共2个) | 总重量
重量 | 295Kg | 9Kg | 27.2Kg | 424Kg | 1474.2Kg

## Slide 8
TPC机械结构设计 - 端盖
端部结构
端部读出部分排布如图。每一个空格中装配一个电子学读出模块。
共248个读出模块
模块尺寸：206mm×224mm×161mm
模块重量：小于10Kg
端部材料：铝合金 7075
端部厚度：25mm
密封面

## Slide 9
TPC机械结构设计 – 端盖部
端部结构：读取模块的安装
1、伸入腔体
2、翻转为垂直
3、翻转为水平
读取模块的安装需要研制特定的机械手实现
4、前拉密封
从内部看，读取模块没有缝隙

## Slide 10
TPC机械结构设计 – Cathode部分
中部电极结构
材料：无氧铜金属网，厚度0.1mm
中间电极采用0.1mm的金属网制作，采用碳纤维环固定在腔体中部。
由于金属网不承受力，因此在力学计算的时候暂时将其忽略。

## Slide 11
TPC机械结构设计 – 桶部方案研究对比
桶部结构
桶部的设计要求：尽量少的物质量，承载尽量大的桶部压力（来自OTK）
共两个方案：高强度超轻纤维窝板结构；碳纤维薄壁桶结构。
TPC桶部材料采用：高强度超轻纤维蜂窝板
    桶部厚度25mm
    弹性模量35Gpa，泊松比0.33，密度为30 kg/m^3
    建模采用实体圆柱，物性参数为蜂窝板材料参数

## Slide 12
TPC机械结构设计 – 桶部蜂窝板方案
桶部结构：纤维蜂窝板方案
建模：F1=100Kg/500Kg OTK重量，中心位置集中加载
F2：读取模块的重量450Kg
支撑在端盖
纤维窝板结构可以满足力学性能要求。
F1=100Kg时，变形0.258mm 最大应力17Mpa
F1=500Kg时，变形0.34mm 最大应力 35Mpa

## Slide 13
TPC机械结构设计 – 蜂窝板方案
桶部结构：纤维蜂窝板方案
优势：纤维蜂窝板的强度较好，桶部承载能力强；
劣势：
纤维蜂窝板没有密封能力，在纤维板内外加上0.3mm的密封布来实现密封。制造工艺较为复杂，物质量相对较高。
哥本哈根大学，ILD TPC

## Slide 14
TPC机械结构设计 – 碳纤维方案
桶部结构：薄壁碳纤维桶方案
当碳纤维桶为0.2mm时的物质量
桶部采用薄壁碳纤维桶，选取宁波所的QM55材料。
暂时选定薄壁碳纤维厚度为0.2mm，加载OTK重量时，按照集中中心位置加载1000N（100Kg）的方式

## Slide 15
TPC机械结构设计 – 碳纤维方案
桶部结构：薄壁碳纤维桶方案
壁厚 | 最大变形 | 最大应力
0.1mm | 0.2mm | 46Mpa
0.2mm | 0.17mm | 23.1Mpa
0.3mm | 0.13mm | 11.9Mpa
QM55材料的剪切强度最大为43Mpa

## Slide 16
TPC机械结构设计 – 碳纤维方案研究
桶部结构：薄壁碳纤维桶方案
最大应力46Mpa
最大变形0.2mm
在进行计算过程中，得出了一个薄壁外桶结构的特性：非常小的变形可以产生非常大的应力，即对于薄壁结构来说，0.2mm的变形所产生的剪应力可能会发生超过碳纤维的剪切应力，产生断裂风险。因此要考虑合适的安装结构。

## Slide 17
TPC机械结构设计 – 碳纤维方案研究
桶部结构：薄壁碳纤维桶方案
壁厚0.3mm碳纤维桶，直径约300mm
壁厚5mm碳纤维桶，直径约4700mm
宁波所提供的碳纤维成型案例
CEPC TPC需要的碳纤维桶的最大直径为3600mm，壁厚为0.2mm（暂定），制造难度较大。
同时碳纤维桶的圆度误差约为0.5mm-1mm的范围内，装配圆桶时需要避免径向挤压力

## Slide 18
TPC机械结构设计 – 碳纤维方案研究
桶部结构：薄壁碳纤维桶方案
为了避免径向挤压力，采用分段固定

## Slide 19
TPC机械结构设计 – 桶部方案研究确定
桶部结构：薄壁碳纤维桶方案 小结
优势：薄板碳纤维桶的强度可以满足要求，物质量效果较好；
装配较为简单，容易实现密封
需要研究解决的问题：
薄壁碳纤维桶需要进行研制，性价比优化实现方案研究。
碳纤维方案为基准研究方案

## Slide 20
TPC机械结构设计 – 气路排布方案研究
需要进行优化设计，模型建立
气体置换要求：
1、TPC需要将腔体内的空气置换成目标气体，气体成分：
2、气体均匀度达到99%。
3、置换气体流量：300-500mL/min，气体出口压力110Kpa
研究目标：
设计满足气体置换的进出口设计
模型1：
下进气，上出气
进/出气口各8个
内径8mm
模型2：
圆周方向均匀分布
进/出气口各8个
内径8mm
TPC腔体内气体的分布探测器影响性能

## Slide 21
气体密度的研究
仿真结果: 流量500mL/min 流迹图
4个进气/出气口 下进上出
8个进气/出气口 下进上出

## Slide 22
气体密度的研究
模型建立 流量500mL/min 流迹图
4个进气/出气口 圆周方向均匀分布
8个进气/出气口 圆周方向均匀分布

## Slide 23
气体密度的研究
模型建立 流量100mL/min VS 500mL/min
8个进气/出气口 下进上出 500ml/min
8个进气/出气口 下进上出 100ml/min

## Slide 24
TPC的组装和整体安装方案
TPC组装方案顺序
TPC的组装顺序
1、桶部与端部的密封连接；中心电极的安装
2、测试桶部密封性
3、芯轴固定TPC
4、读出模块的安装
5、整体密封性测试
安装的难点：端部和桶部的刚度差较大

## Slide 25
TPC的组装和整体安装方案
TPC在探测器内的安装
圆周方向由8个固定结构与ECAL连接，同时留出OTK的走线空间

## Slide 26: 下一步研究计划
下一步工作：
1、薄壁碳纤维的成型研制
2、读出模块的安装所需的机械手设计
3、气体稳定性研究：均匀度的进一步仿真；
中间电极对于气体置换的影响；
4、与OTK、ITK的组装方案的设计
小结：
1、薄壁碳纤维桶部方案，强度方面基本可行，物质量较低
2、TPC整体组装方案可行，初步确定了安装读数模块的方案
3、采用下进上出的气体置换方案较好

## Slide 27: 谢谢！