## Slide 1
Mei Yang
2024-8-5
CEPC DAY
CEPC collider and booster magnet EDR R&D progress

## Slide 2: 主要内容
EDR阶段主环磁铁系统预研进展
  双孔径四极磁铁设计
  单孔径六极磁铁设计
  双孔径二极磁铁仿真计算
  其他相关工作
  永磁四极磁铁设计进展
  主环磁铁系统下一步工作计划
EDR阶段增强器二极磁铁研制进展

## Slide 3: 主环磁铁系统EDR预研
CEPC主环磁铁分类
CDR/TDR样机研制
  1m双孔径二六极组合磁铁——实心铁芯，实心铝棒导线
  5.7m双孔径二极磁铁——实心铁芯，中空铝棒导线
  1m双孔径四极磁铁——叠片铁芯，中空铝导线
EDR磁铁研制计划
  研制一台3m双孔径四极磁铁——实心铁芯，中空铝导线
  研制一台1.4m单孔径六极磁铁——叠片铁芯，中空铜导线
  双孔径二极磁铁短研制——材料性能研究
 | Dipole | Quad. | Sext. | Corrector | Total
Dual aperture | 3008 | 3012 | - | - | 17574
Single aperture | 162 | 1128 | 3176 | 3544*2 | 
Total length [km] | 69.46 | 9.94 | 2.17 | 3.1 | 84.67

## Slide 4: 双孔径四极磁铁设计
完成3m DAQ磁铁的物理设计
  更新磁铁孔径为66mm；（CDR->EDR: 76mm->66mm)
  带入DT4 BH曲线
  中心磁轭垫补和机械中心偏移共同解决两个孔径内的干涉问题
    同时降低二极和六极分量；尽量保证磁中心间距为350mm
  缩进线圈，减小磁铁横向尺寸（TDR:700mm ->EDR:650mm)
  四个工作点下磁场梯度和高阶谐波能满足物理要求
TDR
EDR

## Slide 5: 双孔径四极磁铁设计-2
基于TDR设计，完成3m实心磁铁的机械设计初稿
  上下磁轭整体加工
  极头分段加工，与磁轭组装，便于组装主线圈
  中心3处不锈钢支撑
  主线圈：中空铝导线
机械设计by 张亮

## Slide 6: 六极磁铁设计
并排放置两台六极磁铁的束流中心间距为350mm，单台磁铁半宽度<175mm（靠近侧）
重新物理设计
  D=66mm，G=847T/m2，Leff=1.4m；极间隙为16mm
  铁芯设计初步考虑： 叠片磁铁+实心DT4端板
    截面4分体，中间极头为活极头
    上下连接螺栓穿过叠片，铁芯需粘接固化
  励磁线圈：中空铜导线，每极头21匝，每磁铁9路水
  存在问题：铅块布局空间？
物理设计by 孙献静，机械设计by 张亮

## Slide 7: 双孔径二极磁铁仿真计算-不同BH曲线
磁材料性能差异对场分布的影响
  磁铁不同磁场强度下横向均匀度分布与材料线性度相关；不同材料得到横向分布差异较大
同磁材料不同电流下横向磁场分布
不同磁材料相同电流下横向磁场分布
不同磁材料BH曲线
45GeV
180GeV

## Slide 8: 其他相关工作
完成了更新机械布局中各类磁铁的有效长度和占据空间估算，反馈给物理组和机械组。
  单块二极磁铁铁芯
  组合4铁芯二极磁铁
    B0B-1:Iron1-40mm-Iron2-400mm-Iron3-40mm-Iron4
    B0B-2:Iron1-400mm-Iron2-40mm-Iron3-400mm-Iron4
  3m四极磁铁
  1.4m六极磁铁
  校正磁铁
400mm
40mm
40mm
400mm
40mm
B0B-1全模型
B0B-2 半模型

## Slide 9: 校正磁铁设计
完成了校正磁铁的设计(依据最新EDR的机械布局）
  根据真空盒的尺寸和安装间隙，设计CH和CV磁铁，
    CH磁铁：Gap=68mm，Lcore=875mm->400mm，B=500Gs
    CV磁铁：Gap=102mm， Lcore=875mm->400mm ，B=500Gs
  由机械组完成了初步机械设计
机械设计by吴蕾

## Slide 10: 永磁四极磁铁研制进展
纯永磁方案
  完成物理设计，误差分析仿真，受力分析
    单个磁块受力最大300N
    单个磁块磁化轴偏差<1.5°，单个磁铁径向移动1mm
  机械设计优化中
    两个电机分别控制内外环转动
    基本完成部件选型

## Slide 11: 永磁四极磁铁研制进展
混合永磁四极磁铁设计
  单环转动，结构简单，但会产生小的斜四极分量
  内环固定，只外环旋转，产生斜四极分量
    方案1：外环为双环结构，外环永磁块分为两块，错位转动抵消斜四极分量
    方案2：磁铁纵向分为两段，产生a2相反，抵消斜四极分量
    正在优化设计中，方案2待与物理组讨论
45deg
0deg

## Slide 12: 主环磁铁系统下一步工作计划
进一步优化磁铁的物理和机械设计
准备三种磁铁的评审和招标工作
计算屏蔽铅块的热分布和温升，以及水冷设计
与电源，通用等综合考虑，迭代优化设计磁铁水电参数
永磁四极磁铁样机研制推进

## Slide 13: 增强器二极磁铁研制进展
Dipole magnets in Booster( 14866, 4.7m/2.35m；total length：74km)
  Pure dipole/ B+SF/B+SD
  磁场和要求：95Gs~564Gs, 1×10–3@45mm
  磁场慢变化，采用厚硅钢片：铝片=1mm:2mm
  H型叠片磁铁，降低地磁影响
    窄磁轭，极头部位打孔提高磁感应强度
    铝片可能被塑料片替代

## Slide 14: 增强器二极磁铁研制进展-2
硅钢片厚度和比例对磁场性能的影响研究
  样机1 硅钢片:铝片=前半铁芯0.5mm*2:1mm 后半铁芯0.5mm*2:1mm*2
  样机2 硅钢片:铝片=前半铁芯1mm:1mm 后半铁芯1mm:2mm
最低磁场95Gs下，两台样机均满足要求(<±1e-3）
  硅钢片：铝片=1:2 可用作Booster磁铁
  1mm硅钢片可用Booster磁铁

## Slide 15: 增强器二极磁铁研制进展-3
EDR中二六极组合磁铁样机研制
  全尺寸样机：Gap=63mm，Lcore=4608mm，二分体H型结构
  拟采用自动化生产线制造，铁芯纵向为三段拼装（1536mm*3）
  目前物理优化设计完成，机械设计基本完成