## Slide 1: 机器学习在核能放射化学研究中的应用探讨
吴群燕
多学科中心
核能放射化学实验室
2024-10-17

## Slide 2
目录
01
高温熔盐体系
02
海水提铀体系
03
总结与展望

## Slide 3
  深度学习数据与处理
总体数据规模相对可控，提取数据大多通过python脚本或程序处理。
动力学模拟与机器学习的数据量较大，平台提供的硬盘容量暂够用。
生成数据集：利用计算中心的平台运行量子化学或分子动力学程序。
机器学习训练：由于文件数量限制等原因，dpmd，dpdata，dpgen等软件主要在所外超算平台运行。
高温熔盐体系:

## Slide 4
从头算分子动力学
传统分子动力学
计算结果准确但成本昂贵
计算复杂度∝O(N3)
计算复杂度∝O(N)
计算速度快价格低
(Classical Molecular Dynamics)
（Ab-initio Molecular Dynamics）
镧锕系熔盐体系
无序复杂体系
f轨道导致的电子结构的复杂性
高温限制大量准确采样的统计数据
极化率高，传统力场参数难以确认
VS
通过拟合第一性原理数据保证采样准确性
突破模拟体系大小的限制
更加真实和准确的解释实验现象
机器学习
深度学习
高温熔盐体系:

## Slide 5
尽管已有一些熔盐体系的势函数被开发，势函数的普适性不足，限制其应用场景。
ACS Appl. Mater. Interfaces 2021, 13, 45, 53398-53408
机器学习势函数
高温熔盐体系:

## Slide 6
初始数据集的构建
主动学习加速势函数生成
分子动力学模拟
NPT&NVT系综
DFT-D3 色散矫正
自旋极化
密度计算
自扩散系数模拟
粘度模拟
AIMD(~100 Atoms & 5 ps)
DPMD(~1000 Atoms & 5 ns)
数据集
势函数
误差评估
新结构
训练
NNMD
未收敛
DFT
DP-GEN
具体研究流程
高温熔盐体系:

## Slide 7
势函数评估
能够使用同一势函数对不同温度不同组分的熔盐体系进行模拟
FDP(eV/Å)
FDFT(eV/Å)
EDFT(eV/atom)
EDP(eV/atom)
LiCl-KCl-CsCl-2.0%LaCl3
LiCl-KCl-CsCl-5.8%LaCl3
LiCl-KCl-CsCl-10.9%LaCl3
(a)
(b)
高温熔盐体系:

## Slide 8
密度随温度变化基本呈线性。
通过DP模型预测的空白盐密度与实验值吻合良好，误差约为2.1%。
[LaCl6]3-
拉曼光谱与分子动力学结果均表明，随着温度升高或LaCl3浓度上升，La3+配位数有降低趋势。
La的第一配位层内能容纳6个Cl离子为主，在563K下其键长为2.78 Å，最大配位数为6.5。
浓度变化引起配合物自由能的改变，促进了主要配合物结构的变化。
随着LaCl3含量的上升与体系内网络结构的生成，导致其自扩散系数进一步下降。
局部结构及其性质
高温熔盐体系:

## Slide 9
Data Set
Output
Descriptors
Model
①高效处理复杂数据 ②提高预测准确性 ③快速筛选 ④结合计算化学设计
海水提铀体系:
机器学习

## Slide 10
研究背景
开发了用于预测镧系阳离子与配体稳定常数的机器学习模型。
采用的以决策树为基础的回归模型进行配体金属离子结合亲和力预测的方法更加准确。
Scientific Reports, 10, 14322 (2020)
海水提铀体系:

## Slide 11
研究思路
数据集准备
模型最终预测
模型优化
原始数据
数据预处理
特征工程
模型选择
预测
通过大量数据对模型进行训练以及验证，使得模型能够快速筛选大量潜在的配体，提前评估配体的性能，优先选择最有希望的配体进行研究。
海水提铀体系:

## Slide 12
分子动力学模拟
机器学习
软件及库
Python
Scikit-learn
RDkit
CCDC
数据库
SC-Database
IUPAC
海水提铀体系:

## Slide 13
研究进展
数据集收集
从SC-DataBase以及IUPAC数据库收集稳定常数实验数据。
收集了铀酰、镎酰和钚酰离子的稳定常数数据。
海水提铀体系:
数据集处理
Mol
PubChem
and RDkit
特征工程
RDKIT
Descriptors
Descriptor
Data set

## Slide 14
研究进展
特征相关性分析
通过特征热力图可以分析出两两特征之间的相关性。
根据相关性的大小决定对特征进行保留与去除，减少计算成本。
对后续模型特征选择以及调优进行指导。
海水提铀体系:

## Slide 15
利用主动学习方法成功生成了LiCl-KCl-CsCl-LaCl3四元熔盐的势函数。
探究了温度与LaCl3对体系中La3+配位种态影响。
分析熔盐结构对熔盐表观性质的影响，为实验工作提供理论支持。
总 结
初步探究了部分配体特征对于模型预测的影响
目前所选用的配体特征不够准确，数据处理不太完善
高温熔盐体系
海水提铀体系
初步收集了原始数据集