## Slide 1: CEPC 探测器端部HCAL
中国科学院高能物理研究所
张俊嵩 纪全 钱森
2024.9
TDR机械设计报告

## Slide 2: Online
端部HCAL总体概述
端部HCAL整体机械框架的设计
端部HCAL灵敏层的机械设计和实现
端部HCAL冷却结构的实现
端部HCAL装配的实现

## Slide 3: HCAL端部总体概述
端部HCAL位置为两侧镜像关系。单个重约360吨

## Slide 4: HCAL端部总体概述
端部HCAL机械设计要求（GS方案）
吸收体和灵敏层交替叠装
在总体的安装框架内灵敏层不受力
吸收体变形小于0.3mm
能够实现对于PCB板的冷却，温升小于1度
灵敏层进行机械封装，玻璃闪烁体不受压力
端部HCAL机械原理图
对撞点
吸收体
吸收体
盖板
盖板
玻璃闪烁体
PCB
水冷管
共48层灵敏层
长度1315mm

## Slide 5: HCAL端部总体概述
端部HCAL机械设计要求（GS方案）
结构总图
部件 | 数量 | 单件重量 | 总重量
吸收体 | 一层4个X48层=192个 | 823Kg | 158吨
灵敏层 | 一层16个X48层=768个 | 259Kg | 199吨
加固件 | 8个V型板和16个压板 |  | 5吨
总重量 |  |  | 362吨
每个层吸收体分为4块并进行连接组装而成。

## Slide 6: 端部HCAL整体机械总体设计
单个吸收体的尺寸
3409X3409 厚度9.9mm
部件图
单个灵敏层尺寸
厚度17.4mm

## Slide 7: 吸收体组装，Z向连接
水平放置组装吸收体探测器
吸收体分单双层，采用螺钉错位进行组装

## Slide 8: 吸收体Z向连接
侧面压板实现灵敏层的固定

## Slide 9: 吸收体框架的力学性能分析和校核
水平工况分析：组装端部HCAL时的放置方式
因为灵敏层的脆弱，避免挤压灵敏层
设计要求目标：
灵敏层不受到压力，吸收体框架可以实现灵敏层的重量。
吸收体变形小于0.3mm
总体最大内应力小于100Mpa
吸收体材料304 灵敏层单层重量：4144Kg
灵敏层和吸收体间隙暂定0.3mm

## Slide 10: 吸收体框架的力学性能分析和校核
水平工况分析：组装端部HCAL时的放置方式
为了增加吸收体的刚度，避免在水平叠装时候压到灵敏层，增加立筋板来提高刚度

## Slide 11: 吸收体框架的力学性能分析和校核
水平工况分析：组装端部HCAL时的放置方式
加载边界条件：
重力加速度
单层灵敏层重量4144Kg
加载48层
最底部全约束
径向筋板宽度为8mm

## Slide 12: 吸收体框架的力学性能分析和校核
水平工况分析：组装端部HCAL时的放置方式
水平放置时最上层变形最大，变形为0.08mm
最下层的筋板压力最大18Mpa，从最下层向上筋板应力依次减小。

## Slide 13: 吸收体框架的力学性能分析和校核
垂直放置工况分析：安装就位工况
重力场
6个支撑点作为端部HCAL的支撑位置

## Slide 14: 吸收体框架的力学性能分析和校核
垂直放置工况分析：安装就位工况
最大应力10MPa，最大变形0.03mm

## Slide 15: 灵敏层的结构
吸收体
吸收体
盖板
盖板
玻璃闪烁体
PCB
水冷管
上盖板2mm
PCB板层3mm
玻璃层10.2mm
下盖板2mm
组装逻辑： PCB上层采用碳纤维压条，将PCB板、玻璃闪烁体压紧固定在下盖板，上盖板固定在下盖板上，上盖板与PCB板间隙为0.2mm，有0.2mm的变形空间。
40mmX40mm
闪烁体排布
玻璃闪烁体较脆弱
仿真思路：将玻璃体作为一个整体，校核上下盖板的刚度。

## Slide 16: 灵敏层的结构

## Slide 17: 灵敏层的结构刚度
中间变形8mm 最大应力51Mpa
加载条件
玻璃闪烁体密度6g/cm^3,总重量154Kg
灵敏层水平放置的结构刚度仿真
研究目标：在加载了玻璃闪烁体重量后（154Kg），封装结构强度足够，变形小于0.2mm，不会挤压到玻璃闪烁体。

## Slide 18: 灵敏层的结构刚度
灵敏层水平放置的结构刚度仿真 基本可行
中间变形0.199mm 最大应力12Mpa

## Slide 19: 端部HCAL冷却结构的实现
冷却结构介绍
在PCB板一侧的吸收体上开水道，冷却PCB板上芯片所产生的热量。从PCB板到吸收体，采用导热胶实现热量传递，热阻500W/m^2
PCB板
水路
设计要求：SiPM之间温差小于1.5°
吸收体
研究灵敏层盖板和吸收体的温升,假定SiPM温升小于不锈钢盖板和吸收体。
灵敏层

## Slide 20: 端部HCAL冷却结构的实现
不锈钢与不锈钢方管之间的热阻为：500W/m^2
直径5mm
热流密度：探测层每个晶体块热功率：15mW/ch
总热流密度为：9.375 w/m^2
热交换系数：5000W/m^2 K，水温25°
水路4mmX4mm方管
吸收体
灵敏层
采用静态热分析
water inlet
water outlet
减少水路数量

## Slide 21: 端部HCAL热分析
经过多次的对水路形状尺寸的迭代设计，最终控制探测区域升温小于1度（25度环境下）
4路水结果
1路水结果
单个吸收体和不锈钢盖板控制温升在1度以内

## Slide 22: 端部HCAL装配的实现
自重：360吨
对边 : 6910 mm
长度 : 1315 mm

## Slide 23: 总结
HCAL端部的机械设计基本完整
对于SiPM的冷却计算进一步细化和优化，优化冷却水路
灵敏层需要加入玻璃闪烁体进行进一步强度核算，水平和垂直放置