## Slide 1
LW光路搭建总结
陈车明、张彪

## Slide 2
1.1 高能脉冲激光远距离传输与控制
研究目标：
实现高能1064nm激光的远距离（>200m）、低耗散、高稳定传输；
实现激光高稳定、小焦斑（<50μm）聚焦
研究内容：
扩束镜组设计与测试
激光能量、束斑随传输距离的演化
激光聚焦焦点尺寸测量
焦点XY位置稳定性测试
激光远距离传输指向稳定性主动控制

## Slide 3
2023.09.15 – 2023.09.17
First experiment campaign – data summary

## Slide 4
1.1 高能脉冲激光远距离传输与控制
ZEMAX模拟：确定镜组结构和间距
为保证均匀的5倍放大效果，凹面镜与凸面镜间距为111.4 mm
扩束镜组设计与测试

## Slide 5
Experiment setup
initial profile
profile after expander
final profile
Laser beam profile variation
激光初始光斑分布不均匀

## Slide 6
Transmitted energy qui-linearly depends on the initial pulse energy;
Transmission ratio increases with the input pulse energy, but it shows a plateau in the range from 250 to 700 mJ
Conditions: (1) input energy stability < 1%; (2) transmission range ~ 80 m; (3) each energy data averaged for 100 shots
~45%
Pulse energy loss

## Slide 7
Laser beam quality in the end of transmission is not good
Laser beam quality

## Slide 8
instability@250mJ@1.0mm
Laser beam pointing stability
instability@510mJ@2.0mm
instability@510mJ@2.0mm@BMP
instability@790mJ@2.0mm
激光指向稳定性较差

## Slide 9
2023.10.13 – 2023.10.16
    Second experiment campaign – data summary
实验初衷：
根据上次实验结果，通过以下途径改进传输光路：
1）在激光出口位置增加2个放射镜，用来调节激光在扩束系统中的准直，确保激光光束通过扩束系统的中心轴线；
2）扩束系统中使用消色差双胶合正透镜以消除色差（像差）；
3）使用长扩束焦距，-100 mm + 300 mm 组合（3倍扩束）以及 -75 mm + 300 mm组合（4倍扩束）

## Slide 10
New setup of 1064 nm laser transportation
20 m
Measurements commissioned:
1) M2 at the initial position, to check the beam quality of the laser system
2) M2 after the beam expander for 3x and 4x expansion
3) M2 after ~40m transportation for 3x and 4x expansion

## Slide 11
M2 at the initial position
D~9 mm
F=200 mm
Focal spot size:
~120 μm (full size)
结论：
横向与纵向的M2均为4.7左右，符合预期值（<5）;
M2因子评价激光束质量要求光强分布必须是连续的，不能有陡直的边缘，因此不适用于评价我们的超高斯光束

## Slide 12
-15 mm
-10 mm
-5 mm
0 mm
5 mm
10 mm
观察：1064nm激光光束呈超高斯光强分布，且具有环形分布结构，如此复杂的不均匀分布在聚焦过程中更为明显地表现了出来，不同光强分布的焦点位置略有偏差，这在根本上限制了能够达到的最小聚焦尺寸。
建议：激光初始光斑的光强分布需要均匀分布。这需要在维修激光器的时候使用成像设备对光斑进行实时成像，观察其光强分布情况，仅仅用相纸做打靶试验是不够的。
不同聚焦位置激光光斑的光强分布

## Slide 13
出厂光斑记录 – 呈均匀分布
维修后光斑记录 – 呈左强右弱分布
结果：激光器维修返回后束斑光强分布确实是不对称的。出厂资料中记录的束斑光强分布是对称的。

## Slide 14
3倍扩束传光时的M2
M2 after beam expander
M2 after ~40m transmission
结果：
相比于扩束系统之后的1064nm激光光束质量，经40m自由传输后的激光光束质量更好一些，M2值从13减小到12. 可能的原因是空间滤波机制。
最小聚焦尺寸也更小，从132μm减小到88μm（半径44 μm ）。数据处理中只考虑光斑全尺寸，如果考虑光强分布半高全宽，最小聚焦光斑会更小。
3）在焦点位置，最小光斑尺寸持续了一
段距离，~1mm，前后演化是不对称
的：在焦点之前，聚焦过程是平滑的；
在焦点之后，发散来的很快。
4）焦点位置附件光斑尺寸较小的变化导
致焦点位置不确定，不同焦点的选
择会导致完全不同的拟合结果。

## Slide 15
3倍扩束传光后焦点稳定性
Focus spot
结果：经40m传光并聚焦后，在3.5分钟内焦点位置比较稳定，抖动范围在3个像素点内，即在16.5μm范围内。

## Slide 16
4倍扩束传光时的M2
M2 after beam expander
M2 after ~40m transmission
结果：
结果与3倍传光结果类似，经40m传光后光束质量更好一些，最小聚焦焦斑尺寸能到77μm（全尺寸）；
但是聚焦出现明显前后不对称，不对称程度比3倍传光更为明显：聚焦过程较为平滑，但焦点之后发散很快，测量结果无法很好地用方程做拟合。
在焦点前后5mm范围内，光束尺寸从77μm变化到484μm，增大了6倍。可行的解决办法是用更长透镜聚焦，比如300mm透镜。

## Slide 17
后续工作：
激光器：可维修目前雷宝激光器，使其出口激光束斑光强分布对称。对于初期激光剥离实验应该是足够的。测M2没有很大的必要性。
40m传输后激光束斑M2：3倍和4倍扩束传光的M2差不多，在8~10之间，但4倍传输之后聚焦前后不对称更为明显。 3倍和4倍扩束传光的能量传输效率差不多，均在80%附近，对于第一期实验应该足够。考虑焦点附近±5mm范围内束斑尺寸的变化，相比焦点尺寸，变化倍数在6~10倍之间。可行方案是远距离传输后对激光束斑先进行缩束，然后再聚焦，这样应该能够使±5mm范围内束斑尺寸变化较小一些。

## Slide 18
2024/4/16 LW实验
主要工作：
100米激光传输
激光器激光束斑质量维修后重新测量传输效果

## Slide 19
维修前：能量分布偏向左侧，圆环状分布模式明显
维修后：能量分布更为均匀
date：2024-04-16

## Slide 20
laser
位移台
profile
3X expander
40m
位移台
Dump
LPA
power meter
TABLE-1
TABLE-2

## Slide 21
测量1：80m位置，1/1脉冲模式
聚焦前5mm激光束斑
0mm焦斑
能量损耗：
能量@激光出口：820±10 mJ beam size: 10 mm
能量@after-expander: 665±3 mJ beam size: 34 mm 扩束倍数：3.4倍
能量@~80m: 265±5 mJ
传输效率：39.8%
最小焦斑直径：64 μm
±3mm范围束斑直径变化：414 ~ 354 μm

## Slide 22
测量2：80m位置，1/1脉冲模式，调整负透镜位置
聚焦前4mm激光束斑
0mm焦斑
能量损耗：
能量@激光出口：820±10 mJ beam size: 10 mm
能量@after-expander: 665±3 mJ
能量@~80m: 660±4 mJ
传输效率：99.2%
最小焦斑直径：120 μm
±3mm范围束斑直径变化：324 ~ 302 μm

## Slide 23
测量3：80m位置，1/1脉冲模式，调整正透镜位置优化束斑
聚焦前3mm激光束斑
0mm焦斑
能量损耗：
能量@激光出口：820±10 mJ beam size: 10 mm
能量@after-expander: 665±3 mJ
传输效率：接近99.2%
最小焦斑直径：87 μm
±3mm范围束斑直径变化：368 ~ 366 μm， 对称

## Slide 24
测量3：80m位置，1/1脉冲模式，调整正透镜位置优化束斑
焦点位置不稳定范围大约±28μm（对应5个像素点）

## Slide 25
测量4：100m位置，1/1脉冲模式，调整传输效率
聚焦前4mm激光束斑
0mm焦斑
能量损耗：
能量@激光出口：820±10 mJ beam size: 10 mm
能量@after-expander: 679±3 mJ
能量@~100m: 630±4 mJ
传输效率：92.8%
最小焦斑直径：42 μm
±3mm范围束斑直径变化：330 ~ 440 μm

## Slide 26
2024/8/27 LW实验
主要工作：
隧道内部激光光路搭建
激光传输60m稳定性测量

## Slide 27
8 . 27 1Hz 传输 60 m
能量损耗：
能量@激光出口：781±3 mJ beam size: 10 mm
能量@after-expander: 591±3 mJ
能量@~60m: 519±3.3 mJ
传输效率：87.8%
最小焦斑直径：44 μm
±3mm范围束斑直径变化：72.4 ~ 195.25 μm
N3衰减片，聚焦前2mm光斑
N4衰减片，聚焦前2mm光斑:
X轴M2拟合结果

## Slide 28
8 . 27 1Hz 传输 60 m
N3衰减片，
焦点位置光斑
N4衰减片，焦点位置光斑
Y轴M2拟合结果

## Slide 29
8 . 29 1Hz 传输 60 m
能量损耗：
能量@激光出口：781±3 mJ beam size: 10 mm
能量@after-expander: 591±3 mJ
能量@~100m: 519±3.3 mJ
传输效率：87.8%
焦点位置探测30min光斑位置统计(Pixel)

## Slide 30
8 . 29 1Hz 传输 60 m
焦点位置探测30min
X轴光斑位置统计(Pixel)
焦点位置探测30min
X轴光斑位置统计(Pixel)

## Slide 31
9.2 1Hz 传输到束流探测位置
能量损耗：
能量@激光出口：781±3 mJ beam size: 10 mm
能量@after-expander: 591±3 mJ
能量@~100m: 495±3.39 mJ
传输效率：83.8%
最小焦斑直径：35.75 μm
±3mm范围束斑直径变化：35.75 ~ 112.75 μm
N4衰减片，聚焦前2mm光斑:
N3衰减片，聚焦前2mm光斑:
X轴M2拟合结果

## Slide 32
9.2 1Hz 传输到束流探测位置
N3衰减片，
焦点位置光斑
N4衰减片，
焦点位置光斑
Y轴M2拟合结果

## Slide 33
9.2 1Hz 传输到束流探测位置
焦点位置探测20min光斑位置统计(Pixel)
焦点位置探测20min
X轴光斑位置统计(Pixel)
焦点位置探测20min
Y轴光斑位置统计(Pixel)

## Slide 34
测试点1：激光能量为330mJ
测试点2：激光能量为370mJ
299mm
对比在sigma反射镜前透镜后激光能量(469mJ ± 5mJ)，传输到探测位置能量损耗大得多

## Slide 35
问题汇总
进度问题：汇能一直拖进度，而且很多设备没有留有裕量
激光传输效率：下次实验更换激光器擦拭镜片
50m传输第一个sigma反射镜位置不好调，可购买能精调的反射镜
焦点位置前后3mm光斑尺寸较焦点尺寸变化较大