## Slide 1
基于MTPC的6Li(n,t)α反应测量
陈宏昆
中山大学物理学院

## Slide 2: 目录
背景介绍
探测器系统介绍
波形分析算法的改进
探测器噪声的模拟
实验概况及数据分析
总结展望

## Slide 3: 背景介绍
中子核数据在核物理、核天体物理和核工程领域有重要应用
截面标准
衰变模式
核反应

## Slide 4: 背景介绍
中国散裂中子源（CSNS）的Back-n反角白光中子源

## Slide 5: 背景介绍
多用途时间投影室（MTPC）：设计用于带电粒子出射反应的中子核数据测量
目前已进行6Li(n,t)、H(n,n)、235U(n,f)和17O(n,α)等实验的测量
6Li(n,t)反应作为截面标准，能很好地对探测器性能进行验证
MTPC探测器
6Li(n,t)截面标准

## Slide 6: 目录
背景介绍
探测器系统介绍
波形分析算法的改进
探测器噪声的模拟
实验概况及数据分析
总结展望

## Slide 7: 探测器系统
MTPC分为三层结构：阴极、丝网、阳极
工作时固体样品放置于阴极中心，中子束流方向垂直于阴极
中子能量通过阴极测量飞行时间确定，反应粒子通过阳极测量
电子学系统波形采样频率40MHz，采样窗1024个点，ADC位数12bit
MTPC探测器及电子学系统

## Slide 8: 探测器系统
漂移区采用场笼结构维持均匀电场，长度70mm-140mm内可调
气室腔体主体为钛合金，能够承受0-5bar范围的气压
阳极采用热压接工艺的阻性Micromegas探测器作为读出探测器：
  读出pad为六边形密堆结构，总共有1519个通道
  采用阻性的Ge层有效抑制打火现象，并扩大pad响应面积
内部场笼结构
气室腔体外壳设计
阻性Micromegas探测器示意图

## Slide 9: 目录
背景介绍
探测器系统介绍
波形分析算法的改进
  波形拟合
  波形反演
探测器噪声的模拟
实验概况及数据分析
总结展望
起始时间
宽度
幅度
如何从采集波形获取物理信息？

## Slide 10: 波形拟合
采取方法：波形拟合+波形反演
对采集波形进行拟合获取基本物理信息
假设探测器感应电流为信号，测量信号近似表达式：
可用以重建z方向位置， 可用以重建沉积能量
丝网
阴极
阳极
电离沉积
电子离子输运
生成感应电流
电子学系统传递
数据获取
测量信号
： 波形幅度
：起始时间
： 波形宽度
： 波形基线

## Slide 11: 波形拟合
cathode
anode
雪崩信号
饱和信号
串扰信号
扩散信号
堆叠事例
单事例
利用幅度-宽度联合分布可以对信号进行区分
拟合过程包括全峰拟合和前沿拟合

## Slide 12: 波形反演
精度对于TPC具有重要影响：
  对于阴极信号， 可用于中子能量的ToF法测量
  对于阳极信号， 可用以重建z方向位置
为进一步提升时间精度，对感应电流信号进行了反演:
实测电子学响应
不同参数下的滤波

## Slide 13: 波形反演
基于Garfield++对较大的氚事例的电子最大漂移时间进行刻度
波形反演在时间分辨和定时偏移上具有良好表现
定时方法 | 阴极分辨（ns） | 阳极分辨（ns） | 阴极-阳极偏移（ns）
全峰拟合 | 138.40 | 168.97 | 336.33
前沿拟合 | 308.37 | 131.68 | 32.83
波形反演 | 95.16 | 118.66 | 48.87
最快阳极信号时间Tmin
最慢阳极信号时间Tmax
阴极信号时间Tcathode
刻度结果
电子最大漂移时间≈Tmax –Tmin
≈ Tmax -Tcathode
氚事例

## Slide 14: 目录
背景介绍
探测器系统介绍
波形分析算法的改进
探测器噪声的模拟
  噪声统计抽样
  参数化噪声产生
实验概况及数据分析
总结展望
如何对探测器的噪声进行模拟？

## Slide 15: 噪声统计抽样
可以看到周期结构
强关联性
关联性较弱
满足独立的Γ分布
进行独立抽样
进行马尔科夫链抽样

## Slide 16: 噪声统计抽样
利用实验统计进行抽样能够展现噪声的细节
但是该方法消耗的时间与内存较大，可以寻求参数化的方法
实验噪声
模拟噪声

## Slide 17: 参数化噪声产生
噪声可以看成是线性随机微分过程
利用给白噪声添加滤波产生：
选取分数布朗运动模型：滤波，能量谱
实验噪声能量谱成分分析：
N.J. Kasdin, Proceedings of the IEEE, 1995
实验噪声能量谱分析
噪声与信号模拟

## Slide 18: 目录
背景介绍
探测器系统介绍
波形分析算法的改进
探测器噪声的模拟
实验概况及数据分析
  实验设置
  数据分析进展
总结展望

## Slide 19: 实验设置
样品参数：
  丰度 95%
  面密度 148ug/cm2、厚度 560nm、直径 66mm
  Al衬直径 89mm、厚度 10.8um
束斑设置：
厅2 + 1mmGd + 6cmPb + φ30束流
探测器设置：
  漂移区长度 70mm
  工作气体 Ar（93%）+ CO2（7%）
探测条件：
  低压（50000Pa）测量α（2.05MeV，23.2mm）
  常压（93500Pa）测量T（2.70MeV，68.6mm）
样品与实验图片
实验示意图

## Slide 20: 数据分析进展
基于径迹和能量对粒子做基本的筛选
对于较大的事例，可以以平均能损进行区分：
粒子能量 / 径迹长度
对于较小的事例，可以以电离均匀性进行区分：
粒子能量 / 击中pad数
丝网
阴极
阳极
平均能损分布
电离均匀性分布
径迹-能量分布

## Slide 21: 数据分析进展
基于筛选出的事例进行计数率谱的统计
ToF的触发时间到中子产生时间由γflash进行刻度
中子飞行距离通过不同中子能量下Ta的共振峰进行刻度：
γflash刻度结果
Ta共振峰刻度
飞行距离刻度
刻度后的计数率谱

## Slide 22: 总结展望
总结：
目前Back-n的MTPC装置进行了反应的测量
基于实验数据对数据分析算法进行了改进，提升了程序的时间分辨
基于实验测量噪声，利用不同方法对噪声进行模拟
对实验数据进行了初步的分析，计算了中子计数率谱
展望：
进行中子能谱的模拟及探测器效率的修正，进一步计算反应截面

## Slide 23
谢谢大家！